Тест по профессии «Машинист подъемного агрегата»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Нормативные документы использованные при создании теста:

1. ПБ 08-624-03;

2. ТИ 36-22-21-03. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для машинистов подъемников (вышек);

3. ПБ 10-611-03;

4. ГОСТ 2.2.088-83. Оборудование наземное для освоения и ремонта скважин;

5. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

?

С какой скоростью производится спуск установок центробежных погружных электронасосов?

+ не более 0,25м/сек.

-  не менее 0,25м/сек.

-  более 0,25м/сек.

-  0,25м/сек.

?

С  какой  скоростью  должен  вестись  спуск   установок   диафрагменных  погружных  электронасосов?

-  более 0,25м/сек.

-  не менее 0,25м/сек.

+ не более 0,25 м /сек.

-  0,25м/сек.

?

Размеры рабочей площадки на устье при ремонте одиночной скважины?

- не менее 3 х 4 м; в  исключительных  случаях,  при  невозможности  размещения  площадки  данных  размеров,  по  согласованию  с  органами  ГГТН   РФ   допускается   установка   рабочей   площадки    размером 1 х 3 м.

+ не менее 3 х 4 м; в  исключительных  случаях,  при  невозможности  размещения  площадки  данных  размеров,  по  согласованию  с  органами  ГГТН   РФ   допускается   установка   рабочей   площадки    размером  2 х 3 м.

- не более 3 х 4 м; в  исключительных  случаях,  при  невозможности  размещения  площадки  данных  размеров,  по  согласованию  с  органами  ГГТН   РФ   допускается   установка   рабочей   площадки    размером  2 х 3 м.

- не более 3 х 4 м; в  исключительных  случаях,  при  невозможности  размещения  площадки  данных  размеров,  по  согласованию  с  органами  ГГТН   РФ   допускается   установка   рабочей   площадки    размером  1 х 3 м.

?

При  какой силе ветра запрещается производить  спуско-подъёмные операции?

- 15 м / сек. (6 баллов)  и более (если меньшая скорость ветра не предусмотрена  инструкцией по эксплуатации подъемного агрегата

- 15 м / сек. (7 баллов)  и менее (если меньшая скорость ветра не предусмотрена  инструкцией по эксплуатации подъемного агрегата

+ 15 м / сек. (7 баллов)  и более (если меньшая скорость ветра не предусмотрена  инструкцией по эксплуатации подъемного агрегата

- 15 м / сек. (6 баллов)  и менее (если меньшая скорость ветра не предусмотрена  инструкцией по эксплуатации подъемного агрегата

?

Сигнал «Стоп» при выдвижении мачты машинист обязан выполнять при подаче его:

-  любым членом ремонтной бригады, заметившим опасность

+ любым членом ремонтной бригады или другими лицами, заметившими опасность

- членом ремонтной бригады или другими лицами, заметившими опасность

- членом ремонтной бригады, заметившим опасность.

?

Сращенные  канаты  разрешается  применять:

+ для оснастки талевой системы агрегатов для ремонта скважин, а также для подъема мачт, изготовления растяжек (оттяжек) грузоподъемных стропов, удерживающих,  рабочих  и  страховых канатов запрещается

- для оснастки талевой системы агрегатов, а также для подъема мачт, изготовления растяжек (оттяжек) грузоподъемных стропов, удерживающих,  рабочих  и  страховых канатов запрещается

- для оснастки талевой системы агрегатов для ремонта скважин, а также для подъема мачт, изготовления растяжек (оттяжек) грузоподъемных стропов, удерживающих,  рабочих  и  страховых канатов разрешается

- для оснастки талевой системы агрегатов, а также для подъема мачт, изготовления растяжек (оттяжек) грузоподъемных стропов, удерживающих,    и  страховых канатов разрешается с письменного разрешения начальника цеха.

?

В каких случаях запрещается проведение  работ  на  высоте  при  монтаже подъёмного агрегата?

- при скорости  ветра   не более  15 м / сек., во время грозы,  ливня, снегопада  и  при гололедице, а  также  в темное время суток без искусственного освещения,  обеспечивающего  безопасное  ведение  работ.

+ при скорости  ветра  более  15 м / сек., во время грозы,  ливня, снегопада  и  при гололедице, а  также  в темное время суток без искусственного освещения,  обеспечивающего  безопасное  ведение  работ.

- при скорости  ветра  не менее  15 м / сек., во время грозы,  ливня, снегопада  и  при гололедице, а  также  в темное время суток без искусственного освещения,  обеспечивающего  безопасное  ведение  работ.

- при скорости  ветра   не более  15 м / сек., во время грозы, снегопада  и  при гололедице, а  также  в темное время суток без искусственного освещения,  обеспечивающего  безопасное  ведение  работ.

?

Какой сигнал передается машинисту подъемника при движении, если обе руки вытянуты  вверх?

+ «Внимание!»

- «Вперед!»

- «Назад!»

- «Ускорить движение!»

?

В каких случаях запрещено проводить спуско - подъемные операции?

- при ветре со скоростью 15 м / сек.  (7 баллов) и более (если меньшая скорость ветра не предусмотрена паспортной  величиной  подъемного агрегата), во время сильного снегопада  и  тумана  с  видимостью  менее 50 м.,   неполного  состава  вахты

- при ветре со скоростью 15 м / сек.  (7 баллов) и более (если меньшая скорость ветра не предусмотрена паспортной  величиной  подъемного агрегата), во время ливня, снегопада  и  тумана  с  видимостью  менее  50 м.,   неполного  состава  вахты

+ при ветре со скоростью 15 м / сек.  (7 баллов) и более (если меньшая скорость ветра не предусмотрена паспортной  величиной  подъемного агрегата), во время ливня, сильного снегопада  и  тумана  с  видимостью  менее  50 м.,   неполного  состава  вахты

- при ветре со скоростью 15 м / сек.  (7 баллов) и менее (если меньшая скорость ветра не предусмотрена паспортной  величиной  подъемного агрегата), во время сильного снегопада  и  тумана  с  видимостью  менее 50 м., неполного  состава  вахты

?

НКТ  на  приемных  мостках  уложены  правильно,  если  между  рядами  установлено :

+ не менее  2 – х прокладок

- не менее  3 – х прокладок

- не более  2 – х прокладок

- не менее  4 – х прокладок

?

Какие   работы  запрещается  проводить  без  индикатора  веса?

- ремонтные работы, связанные  с нагрузкой  на мачту, независимо  от  глубины  скважины

+ ремонтные работы, связанные  с нагрузкой  на мачту, независимо  от  глубины  скважины

- СПО, а также ремонтные работы, связанные  с нагрузкой  на мачту.

- разрешается с письменного разрешения начальника цеха.

?

Можно  ли   во  время   работы  подъемника  производить  смазку,  регулировку  и  мелкий   ремонт  отдельных  узлов  и  механизмов?

- разрешается после остановки

- разрешается

+запрещается

- разрешается с письменного разрешения начальника цеха.

?

Освещенность приемных мостков при производстве ПРС должна быть не  менее:

+ не  менее  10 люкс

- не  более 10 люкс

- менее  10 люкс

?

Периодичность  проверки  знаний  в  области  промышленной  безопасности  у  рабочих  бригад  ПРС?

-  раз в три месяца

+ ежегодно

-  раз в пол года

-  три раза в год

?

До  какого значения следует снизить давление в скважине перед разборкой арматуры?

- до избыточного

+до  атмосферного

- после визуального осмотра

- после снижения давления

?

Освещенность  рабочего места  у ротора  при ПРС должна быть не  менее:

+  не  менее 100 лк.

-   менее 100 лк.

-   не  более 100 лк.

-   100 лк.

?

Какой  сигнал  передается машинисту при резком движении обеих рук вниз?

-  «Увеличение скорости движения»

+ «Вперед»

-  «Остановка движения»

-  «Движение назад»

?

Освещенность лебедки агрегата при СПО должна быть:

-   не  более  75  лк.

-   менее  75  лк

+  не  менее  75  лк

-   75  лк

?

Силовые кабельные линии к электрооборудованию должны прокладываться по стойкам от поверхности земли на высоте:

- не менее 0,6 м. с устройством ворот на высоте не менее 4,5 м. для проезда транспорта

+ не менее 0,7 м. с устройством ворот на высоте не менее 3,5 м. для проезда транспорта

- не более 0,6 м. с устройством ворот на высоте не менее 3,5 м. для проезда транспорта

- не менее 0,6 м. с устройством ворот на высоте не менее 3,0 м. для проезда транспорта

?

При    каком    расстоянии   между   центрами   устьев   скважин   в   кусте должна  быть  остановлена,  а  при необходимости  заглушена,  скважина соседняя с   ремонтируемой?

+1,5 м  и  менее

- 1,5 м  и  более

- 1,5 м  и  не менее

- 2,5 м  и  не менее

?

Как  должен  крепиться  кабельный  ролик  на  мачте  подъёмного  агрегата?

+ подвешивается  при  помощи  цепи или на специальной канатной подвеске и страхуется тросом диаметром  8 - 10 мм.

- подвешивается  при  помощи  цепи или на специальной канатной подвеске и страхуется тросом диаметром  9 - 10 мм.

- подвешивается  при  помощи  цепи или на специальной канатной подвеске и страхуется тросом диаметром  8 - 12 мм.

- подвешивается  при  помощи  цепи или на специальной канатной подвеске и страхуется тросом диаметром  12-14 мм.

?

Какие проводники применяются для заземления оборудования бригады?

- многопроволочный гибкий медный проводник сечением 18 мм2 или другой  проводник  соответствующего  сечения  и  сопротивления

+ многопроволочный гибкий медный проводник сечением 16 мм2 или другой  проводник  соответствующего  сечения  и  сопротивления

- многопроволочный гибкий медный проводник сечением 14 мм2 или другой  проводник  соответствующего  сечения  и  сопротивления

- многопроволочный гибкий медный проводник сечением 13 мм2 или другой  проводник  соответствующего  сечения  и  сопротивления

?

В процессе спуска УЭЦН кабель должен находиться:

- в постоянно провисшем состоянии под собственным весом, но при этом допускается  волочение кабеля по земле

- в постоянно провисшем состоянии, но при этом не допускается  волочение кабеля по земле

+ в постоянно провисшем состоянии под собственным весом, но при этом не допускается  волочение кабеля по земле

- в зоне видимости оператора ПРС

?

Сколько должно быть винтовых зажимов для крепления неподвижного конца талевого каната?

+  не  менее 3-х

-  не  более 3-х

-  не  менее 2-х

-  не  менее 4-х

?

Сколько витков каната должно оставаться на барабане лебедки при самом нижнем положении талевого блока?

- не менее 2-х

+ не менее 3-х

- не более 3-х

- не менее 4-х

?

Передвижные установки для депарафинизации допускается устанавливать от другого  оборудования  на  расстоянии:

+ не менее 10 м.

- не более 10 м.

- не менее 20 м.

- не менее 30 м.

?

Для указания направления трассы движения подъёмного агрегата применяется условный  сигнал:

- вытягивание левой руки в направлении трассы движения

- вытягивание рук в направлении трассы движения

+ вытягивание правой руки в направлении трассы движения

- поворот корпуса в направлении трассы движения

?

Какое оборудование подлежит заземлению:

- культбудка,  инструментальная  тележка,  передвижной  агрегат,  приемные  мостки,  желобная система, светильников,  раций  и  т.п. все оборудование

+ культбудка,  инструментальная  тележка,  передвижной  агрегат,  приемные  мостки,  желобная система,  корпус  ключей,  светильников,  раций  и  т.п. все оборудование

- культбудка,  инструментальная  тележка,  передвижной  агрегат,  приемные  мостки, корпус  ключей,  светильников,  раций

- культбудка,  инструментальная  тележка,  передвижной  агрегат,  приемные  мостки, корпус  светильников,  раций

?

На каком расстоянии от устья скважины устанавливают станцию управления УЭЦН и трансформатор?

+ не менее 20 м. от устья скважины

- не более 25 м. от устья скважины

- не менее 25 м. от устья скважины

- не более 20 м. от устья скважины

?

Скорость  спуска  УЭЦН  должна  фиксироваться:

+ непрерывно  до  конца  спуска

- до  конца спуска

- непрерывно  после конца  спуска

- непрерывно  по времени спуска

?

Длина НКТ при замере рулеткой определяется:

- расстоянием   между  торцом муфты  и  концом сбега  резьбы ниппеля

+ расстоянием   между  свободным торцом муфты  и  концом сбега  резьбы ниппеля

- расстоянием   между  свободным торцом муфты  и  концом резьбы ниппеля

- расстоянием   между  торцом муфты  и  концом резьбы ниппеля

?

Визуальные признаки при скорости ветра около 15 м/сек:

-  возникают затруднения в ходьбе, качаются стволы деревьев

+ возникают затруднения в ходьбе против ветра, качаются стволы деревьев

- возникают затруднения в ходьбе, сильно качаются стволы деревьев

- возникают затруднения в ходьбе, очень сильно качаются стволы деревьев

?

Максимальная высота установки индикатора веса?

+ не более 3,5 м.

-  не менее 3,5 м.

-  более 3,5 м.

-  более 4,5 м.

?

Какое натяжение должны иметь оттяжки подъёмного агрегата?

-  не более 400 –500 кгс

+ не менее 400 –500 кгс

-  менее 400 –500 кгс

-  менее 300 –400 кгс

?

Допустимый минимальный радиус изгиба промывочного шланга?

-  не более 760 мм.

-  менее 760 мм.

+ не менее 760 мм.

-  менее 860 мм.

?

С какой скоростью разрешается передвижение агрегатов под линиями электропередач?

+ не более 10 км /час.

-  не более 20 км /час.

-  более 10 км /час.

-  более 30 км /час.

?

При какой температуре окружающего воздуха не допускается производство монтажа УЭЦН и перемотка кабеля?

- выше 40 °С

- ниже 50 °С

+ ниже 40 °С

- ниже 30 °С

?

При какой продолжительности перерыва в работе по подъёму и спуску труб устье скважины герметизируется?

- разрешается оставлять устье скважины незагерметизированным  независимо  от  продолжительности  перерывов  в  работе

+ запрещается оставлять устье скважины незагерметизированным  независимо  от  продолжительности  перерывов  в  работе

-    запрещается оставлять устье скважины незагерметизированным

-   разрешается оставлять устье скважины незагерметизированным  во время обеда

?

Кем и с какой периодичностью проверяется комплектность и работоспособность противовыбросового оборудования?

+ мастером бригады ежедневно

-  представителем Ростехнадзора

-  оператором бригады ежедневно

-  представителем военизированного отряда

?

С  какой  периодичностью  должно  осуществляться  проведение  учебно - тренировочных занятий в бригадах ТРС?

- не реже 3-х раз в месяц

- не реже 2-х раз в месяц

+ не реже 1 раза в месяц

- не реже 4-х раз в месяц

?

Что производится перед началом работ на скважинах I и II  категории опасности по возникновению ГНВП?

- инструктаж  по  предупреждению ГНВП и открытых  фонтанов  с  записью   в  «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте»

- инструктаж на рабочем месте  по  предупреждению ГНВП и открытых  фонтанов  с  записью   в  «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте»

+ дополнительный  инструктаж  по  предупреждению ГНВП и открытых  фонтанов  с  записью   в  «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте»

- разовый инструктаж по  предупреждению ГНВП и открытых  фонтанов  с  записью   в  «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте»

?

Подключение струбцины заземляющего провода рамы культбудки и электрооборудования необходимо производить:

+ до подачи напряжения

-  после подачи напряжения

-  во время подачи напряжения

-  после проверки изоляции

?

Периодичность проверки состояния электрооборудования и заземляющих устройств в бригаде ПРС:

-  по  графику, но не реже 1 раза в месяц с записью в вахтовом журнале

+ по  графику, но не реже 2 раз в месяц с записью в вахтовом журнале

-  по  графику, но не реже 3 раза в месяц с записью в вахтовом журнале

-  по  графику, но не реже 1 раза в квартал с записью в вахтовом журнале

?

Периодичность осмотра состояния заземляющих устройств и кабелей в бригаде ПРС:

- при приеме вахты, с последующей записью в “Журнале осмотра оборудования”

- ежесменно   после сдачи вахты, с последующей записью в “Журнале осмотра оборудования”

+ ежесменно   при приеме вахты, с последующей записью в “Журнале осмотра оборудования”

- ежесменно во время сдачи вахты, с последующей записью в “Журнале осмотра оборудования”

?

Срок стажировки рабочих основных профессий перед допуском к самостоятельной работе:

+ устанавливается работодателем, но не может быть менее двух недель

-  устанавливается работодателем, но не может быть менее трех недель

-  устанавливается работодателем, но не может быть менее одной недели

-  устанавливается работодателем, но не может быть менее четырёх недель

?

«Прерывистое движение рукой, сгибаемой в локте или над головой, ладонь обращена в сторону требуемого движения» является условным сигналом:

+  «Назад»

-  «Вперед»

-  «Внимание»

-  «Внимание, вперед»

?

На какое расстояние перед началом подъёма мачты должны быть удалены все работающие, несвязанные с подъёмом:

-  не  менее  высоты  мачты +10 м.+ охранная зона ЛЭП

-  не  более  высоты  мачты + 10 м.

+ не  менее  высоты  мачты + 10 м.

-  не  менее  высоты  мачты +10 м.+ охранная зона ВЛ

?

Угол наклона мачты АзИНМАШ-37А в рабочем положении должен быть:

-  не менее 4 ° 36'

+ не более 4 ° 36'

-  более 4 ° 36'

-  не менее 5 ° 36'

?

Проведение спуско-подъёмных операций при неполном составе вахты:

+ запрещается

-  разрешается

-  разрешается с разрешения мастера

-  разрешается представителем Ростехнадзора

?

В  каких  случаях  запрещается  передвижение  оборудования  бригад  ТРС?

- при  снегопадах, тумане, пылевых бурях при видимости менее 50 м. и порывах  ветра  более  15 м/с.

+ при снегопадах, тумане, пылевых бурях при видимости менее 50 м.и порывах  ветра  более  30 м/с.

- при  снегопадах, тумане,  ливне, пылевых бурях  при видимости менее  50 м.  и  порывах  ветра  не более  15 м/с.

- при  снегопадах, тумане, ливне, пылевых бурях при видимости менее 100 м.  и  порывах  ветра  не более  15 м/с.

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.