Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Машинист крана (крановщик)» кранов мостового типа (мостовых, козловых, кранов - штабелеров и др.)

Нормативные документы использованные при создании теста:

1. ПБ 10-382-00;

2. РД 10-103-95;

3. РД 10-107–96;

4. СНиП 12-03-2001;

5.  РД 220-12-98.

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Определение крана мостового типа (ПБ 10-382-00 приложение 2 стр.101.)

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, перемещающейся по мосту.

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке или тали, перемещающимся по мосту.

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке или крану стрелового типа, перемещающимся по мосту.

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к тали или крану стрелового типа, перемещающимся по мосту.

+Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, тали или крану стрелового типа, перемещающимся по мосту.

?

Определение крана козлового?

(ПБ 10-382-00 приложение 2 стр.102.)

+Кран, у которого мост опирается на крановый путь при помощи двух опорных стоек.

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, тали или крану стрелового типа, перемещающимся по мосту.

-Кран, перемещающийся по наземному крановому пути и удерживаемый верхней направляющей

?

Работать по профессии машинист   крана могут:

(РД 10-103-95 п.2.1.)

-Лица не моложе 16 лет

+Лица не моложе 18 лет

-Лица не старше 60 лет

?

Где должна проводиться подготовка и аттестация машинистов  кранов?

(ПБ 10-382-00 п.9.4.16. стр.86.)

+В  учреждениях, имеющих разрешение Ростехнадзора.

-В любых учреждениях, располагающих базой  для теоретического обучения.

-Подготовка по профессии машинист автомобильного крана не требуется.

?

Как оформляется допуск  к работе машинистов  кранов?

(ПБ 10-382-00 п.. 9.4.23. стр.87.)

+Приказом владельца крана.

-Устным распоряжением владельца крана.

-Предписанием инспектора Ростехнадзора.

?

В каком случае может быть допущен к самостоятельной работе машинист   крана при переводе с одного крана на другой той же  конструкции, но другой модели?

(ПБ 10-382-00 п.. 9.4.17. стр.86.)

+После ознакомления с особенностями устройства  и обслуживания такого  крана, стажировки.

-После внеочередной проверки знаний.

-После обучения по соответствующим программам и аттестации.

?

Из числа каких рабочих назначается сигнальщик

(ПБ 10-382-00 п.. 9.4.13. стр.85.)

-из числа любых рабочих, обслуживающих грузоподъемный кран

+из числа опытных стропальщиков

-из числа лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами

?

Кому подчиняется стропальщик в своей работе

(РД 10-107–96), с изменением № 1 [РДИ 10-430(107)–02]*1 п.2.6.)

-главному инженеру

-инженеру по охране труда

+лицу, ответственному за безопасное производство работ грузоподъемными машинами

-машинисту крана

?

Кто определяет количество стропальщиков, обслуживающих один кран

(РД 10-107–96), с изменением № 1 [РДИ 10-430(107)–02]*1 п.2.6.)

-инженерно-технический работник, осуществляющий надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин

-инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии

+лицо, ответственное за безопасное производство работ грузоподъемными машинами

?

В каком случае могут быть допущены к самостоятельной работе машинисты   кранов после перерыва в работе по специальности более одного года?

(ПБ 10-382-00 п.. 9.4.18. стр.86.)

+После проверки знаний в квалификационной комиссии и стажировки.

-Перерыв в работе не влияет на опыт машиниста автомобильного крана.

-После обучения по соответствующим программам.

?

В каких случаях должна проводиться повторная проверка знаний машиниста   крана квалификационной комиссией?

(ПБ 10-382-00 п.. 9.4.19. стр.86.)

+Периодически (не реже одного  раза в 12 месяцев).

-Достаточно первичной аттестации.

-По требованию  инженера по охране труда

-По требованию владельца крана

?

В каких случаях должна проводиться повторная проверка знаний машинистов   кранов квалификационной комиссией?

(ПБ 10-382-00 п.. 9.4.19. стр.86.)

-По требованию стропальщика.

+При переходе на другое место работы.

-По требованию  владельца крана

-По требованию инженера по охране труда.

?

В каких случаях должна проводиться повторная проверка знаний машинистов   кранов квалификационной комиссией? (ПБ 10-382-00 п.. 9.4.19. стр.86.)

По требованию стропальщика.

+По требованию инспектора Ростехнадзора.

-По требованию  владельца крана

-По требованию инженера по охране труда.

?

Перед допуском к работе машиниста   крана владелец крана обязан:

(ПБ 10-382-00 п.. 9.4.23. стр.87.)

+Оформить соответствующий приказ (распоряжение).

-Выдать под роспись крановщику наряд-допуск.

-Выдать под роспись крановщику  паспорт крана.

?

Перед допуском к работе машиниста   крана владелец крана обязан:

(ПБ 10-382-00 п.. 9.4.23. стр.87.)

+Оформить соответствующий приказ (распоряжение).

-Провести проверку знаний производственной инструкции.

-Выдать под роспись крановщику  паспорт крана.

?

Машинист   крана  вместе со стропальщиком обязан проверить:

(РД 10-103-95 п.3.2.)

+Соответствие съемных грузозахватных приспособлений массе и характеру груза.

-Определить температуру, окружающей среды

-Наличие протокола испытаний канатов.

?

Когда производится осмотр крана и его механизмов?

(ПБ 10-382-00 п.. 9.4.27. стр.88.)

+В начале смены.

-В конце смены.

-В любое время в течение смены.

?

Допускается ли осмотр крана  производить при работающих механизмах?

(РД 10-103-95 п.3.4.)

-Допускается в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кранами

+Запрещается

?

Какие должны быть действия машиниста   крана при обнаружении во время осмотра крана неисправностей или недостатков в его состоянии?

(РД 10-103-95 п.3.8.)

+При возможности устранить их своими силами

+При невозможности устранить их своими силами - доложить об этом ИТР, ответственного  за содержание крана в исправном состоянии.

-При невозможности устранить их своими силами - поставить в известность владельца крана

?

Какие должны быть действия машиниста   крана при обнаружении во время осмотра крана неисправностей или недостатков в его состоянии?

(РД 10-103-95 п.3.8.)

+При возможности устранить их своими силами

-Покинуть рабочее место

-При невозможности устранить их своими силами - поставить в известность владельца крана

?

Какие должны быть действия машиниста   крана при обнаружении во время осмотра крана неисправностей или недостатков в его состоянии?

(РД 10-103-95 п.3.8.)

+При возможности устранить их своими силами

-При невозможности устранить их своими силами - поставить в известность  инспектора Ростехнадзора

-При невозможности устранить их своими силами - поставить в известность инженера по охране труда

?

Прежде чем приступить к работе машинист   крана должен:

(РД 10-103-95 п.3.13.)

+Сделать соответствующую запись в вахтенном журнале.

-Получить задание и разрешение на работу от владельца крана

-Поставить в известность ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов о начале работы.

?

Чем должен руководствоваться машинист    при работе грузоподъемного крана?

(РД 10-103-95 п.4.1.)

+Требованиями и указаниями, изложенными в руководстве по эксплуатации крана.

-Должностной инструкцией.

-Знаниями, полученными при обучении.

?

Разрешается ли входить на кран или сходить с него во время работы механизмов передвижения  или подъема?

(РД 10-103-95 п.4.5.)

+Не разрешается.

-Разрешается только обслуживающему персоналу.

?

Если в  работе механизмов был перерыв, то перед их включением машинист   крана обязан:

(РД 10-103-95 п.4.7.)

+Подать предупредительный звуковой сигнал.

-Получить разрешение от лица, ответственного за безопасное производство работ.

?

При перемещении грузов машинист крана должен руководствоваться следующими правилами:

(РД 10-103-95 п.4.23.)

+Работать краном можно только по сигналу стропальщика, подаваемому по установленному на предприятии порядку.

+Перед подъемом груза следует предупреждать звуковым сигналом стропальщика и всех лиц около крана о необходимости уйти из опасной зоны.

+Загружать и разгружать автомашины разрешается при отсутствии людей на транспортных средствах.

-Перед подъемом груза подать сигнал голосом.

?

При подъеме груза машинист   крана должен руководствоваться следующими правилами:

(ПБ 10-382-00 п.. 9.5.18. стр.96.)

+При подъеме груза необходимо предварительно поднять его на высоту 200-  300 мм

-При подъеме груза необходимо предварительно поднять его на высоту 500 мм

-Предварительный подъем груза не требуется.

?

В каких случаях машинист   крана обязан выполнять сигнал «Стоп»?

(РД 10-103-95 п.4.23.)

+Во всех случаях независимо от того, кто его подает.

-Только в случае, если его подает стропальщик.

?

В каких случаях стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания?

(ПБ 10-382-00 п.. 9.5.18. стр.95.)

+В случае, если груз находится на высоте не более 1 м от уровня площадки.

-Во всех случаях.

-В случае, если груз находится на высоте не более 2 м от уровня площадки.

?

При производстве работ машинисту   крана запрещается:

(ПБ 10-382-00 п.. 9.5.19. стр.97.)

+Освобождать крюком защемленные грузом грузозахватные приспособления (стропы, цепи, клещи и т.п.).

-Поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями (или не имеющих их ) путем их строповки  «на удавку».

+Укладывать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также на краю откоса или траншеи.

+Поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также груз, поддерживаемый руками.

?

Что обязан сделать машинист   крана при возникновении неисправностей?

(РД 10-103-95 п.4.27.)

+Опустить груз.

+Прекратить работу крана.

+Сообщить о неисправностях лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами.

-Покинуть рабочее место.

?

В каких случаях машинист   крана обязан прекратить работу крана и сообщить об этом лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами? (РД 10-103-95 п.4.27.)

+При приближении грозы, сильном ветре.

+При недостаточной освещенности места работы крана, сильном снегопаде, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или груз.

+При температуре воздуха ниже допустимой минусовой, указанной в паспорте крана.

-При наступлении обеденного перерыва или окончания смены.

?

Что должен сделать машинист   крана при возникновении стихийных природных явлений (ураган, землетрясение и т.п.)? (РД 10-103-95 п.5.4.)

+Прекратить работу.

+Опустить груз на землю.

+Покинуть кабину.

+Уйти в безопасное место.

-Сообщить в службу МЧС.

?

Если во время  работы крана имели место авария или несчастный случай, то машинист крана должен: (РД 10-103-95 п.5.8.)

+Немедленно поставить в известность об этом лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

+Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая

-Немедленно сообщить о случившемся инспектору Ростехнадзора.

?

Обо всех аварийных ситуациях машинист   крана обязан: (РД 10-103-95 п.5.9.)

+Сделать запись в вахтенном журнале.

+Поставить в известность ИТР, ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии.

-Написать докладную записку владельцу крана.

?

По окончании работы крана машинист   крана обязан соблюдать следующие требования: (РД 10-103-95 п.6.1.)

+Не оставлять груз в подвешенном состоянии.

+Занести в вахтенный журнал сведения о выявленных дефектах и неисправностях узлов и элементов крана.

-Поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, об окончании работы.

?

Что должен сделать машинист   крана, сдающий смену своему сменщику?

(РД 10-103-95 п.6.2.)

+Сообщить сменщику обо всех неполадках в работе крана.

+Сдать смену

+Сделать соответствующую запись в вахтенном журнале.

-Поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами об окончании работы.

?

Какие требования должен выполнять машинист   крана при обслуживании крана? (РД 10-103-95 п.7.1.)

+Требования, изложенные в руководстве по эксплуатации крана.

-Требования, изложенные в Правилах  устройства и безопасной эксплуатации крана.

-Требования, изложенные в производственной инструкции по безопасной эксплуатации крана.

?

В соответствии с каким документом производится плановые ремонтные работы на кране? (ПБ 10-382-00 п.. 9.3.22. стр.80.)

+В соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта.

-В соответствии с руководством по эксплуатации крана.

-В соответствии с Правилами  устройства и безопасной эксплуатации крана.

?

Какую ответственность несет машинист   крана за нарушение требований производственной инструкции и руководства по эксплуатации крана?

(РД 10-103-95 п. 8.)

+В установленном законодательством порядке.

-Только уголовную.

-Только административную.

-За все нарушения несет ответственность владелец крана.

?

Какие сроки осмотра траверс, клещей и других захватов и тары? (ПБ 10-382-00 п.. 9.3.25. стр.80.)

+1 раз в месяц.

-1 раз в 10 дней.

-1 раз в 2 недели.

?

Какие сроки осмотра стропов? (ПБ 10-382-00 п.. 9.3.25. стр.80.)

-1 раз в месяц.

+1 раз в 10 дней.

-1 раз в 2 недели.

?

Какие сроки осмотра редко используемых  грузозахватных приспособлений?

(ПБ 10-382-00 п.. 9.3.25. стр.80.)

-1 раз в месяц.

-1 раз в 10 дней.

+Перед выдачей их в работу.

?

Как производится подъем примерзшего груза? (РД 10-107–96), с изменением № 1 [РДИ 10-430(107)–02]*1 п.4.)

+Груз нужно сначала отдолбить, освободить, затем поднимать в соответствии  со схемой строповки.

-Груз следует сначала оторвать краном, зацепив его с одной  стороны, а затем  поднимать  в соответствии со схемой строповки.

?

Как подбирается длина ветвей стропа? (ПБ 10-382-00 п.. 9.5.18. стр.95.)

+Чтобы угол между ветвями стропа был не более 90 град.

-Чтобы угол между ветвями стропа был не менее 90 град.

-Чтобы угол между ветвями стропы был не более 60 град.

?

При работе грейферных, магнитных кранов должны выполняться следующие меры безопасности: (ПБ 10-382-00 п.. 9.5.18. стр.96.)

+Следует обозначать зону работы крана и не допускать нахождение людей и производства каких-либо работ в ней.

+Стропальщики и др. рабочие, обслуживающие краны, могут допускаться к работе после того, как грейфер или магнит будут опущены на землю.

-Стропальщики и другие рабочие, обслуживающие краны, могут допускаться к выполнению работы после того, как пройдут спец. обучение.

?

При погрузке (разгрузке) турбовозов не допускается: (РД 10-103-95 п. 4.23.)

+Проносить трубы над кабиной водителя.

+Резко сбрасывать трубы.

+Вытаскивать трубы из штабеля до разборки вышележащих слоев.

+Нахождение водителя в кабине турбовоза и в пределах опасной зоны.

-Использовать кран для разгрузки турбовозов запрещено.

?

При какой максимальной высоте расположения груза стропальщик может находиться возле груза во время его подъема? (ПБ 10-382-00 п.. 9.5.18. стр.95.)

-200-300 мм от уровня площадки, на которой находиться стропальщик.

-500 мм от уровня площадки, на которой находиться стропальщик.

+1000 мм от уровня площадки, на которой находиться стропальщик.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния между грузом, перемещаемым краном, и встречающимся предметами на его пути?

(ПБ 10-382-00 п.. 9.5.18. стр.95.)

-1000 мм

-700 мм

+500 мм

-200 мм

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз? (ПБ 10-382-00 приложение 18 стр.251.)

-Осторожно.

+Стоп.

-Передвинуть кран

-Окончание работ.

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте? (ПБ 10-382-00 приложение 18 стр.250.)

-Осторожно.

-Стоп.

-Передвинуть кран

+Поднять груз или крюк

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: прерывистое движение рукой вниз на уровне пояса, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте? (ПБ 10-382-00 приложение 18 стр.250.)

-Осторожно.

-Стоп.

-Передвинуть тележку.

+Опустить груз или крюк

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом:  движение вытянутой рукой вверх из опущенного положения, ладонь обращена вверх? (ПБ 10-382-00 приложение 18 стр.251.)

+Поднять стрелу.

-Стоп.

-Передвинуть кран

-Поднять груз или крюк

?

Динамические испытания крана  проводятся грузом: (ПБ 10-382-00 п.. 9.3.14. стр.78.)

-Масса которого равна грузоподъемности крана.

+Масса которого на 10% превышает грузоподъемность крана.

-Масса которого на 25% превышает грузоподъемность крана.

-Масса которого на 50% превышает грузоподъемность крана.

?

Статические испытания крана  проводятся грузом: (ПБ 10-382-00 п.. 9.3.10. стр.77.)

-Масса которого равна грузоподъемности крана.

-Масса которого на 10% превышает грузоподъемность крана.

+Масса которого на 25% превышает грузоподъемность крана.

-Масса которого на 50% превышает грузоподъемность крана.

?

При динамических испытаниях: (ПБ 10-382-00 п.. 9.3.14. стр.78.)

-Груз отрывается от земли на 200 мм и выдерживается  в течении 10  минут.

+Производиться многократный подъем и опускание груза (не менее 3 раз), а также проверка действия всех других механизмов крана.

?

При статических испытаниях: (ПБ 10-382-00 п.. 9.3.13. стр.78.)

+Груз отрывается от земли на 100-200 мм и выдерживается  в течении 10  минут.

-Производиться многократный подъем и опускание груза (не менее 3 раз), а также проверка действия всех других механизмов крана.

?

Погрузочно-разгрузочные работы ведутся: (ПБ 10-382-00 п.. 9.5.18. стр.94.)

+В соответствии с мерами безопасности, изложенных в  технологических картах.

-В соответствии с мерами безопасности, изложенных в  проектах производства работ кранами.

-По наряду-допуску.

?

Монтаж технологического оборудования ведется:

(ПБ 10-382-00 п.. 9.5.18. стр.94.)

-В соответствии с мерами безопасности, изложенных в технологических картах.

+В соответствии с мерами безопасности, изложенных в проектах производства работ кранами.

-По наряду-допуску.

?

Схемы строповки груза должны: (ПБ 10-382-00 п.. 9.5.12. стр.90.)

+Выдаваться стропальщику на руки перед началом работ.

+Вывешиваться в видных местах на участках производства работ.

-Разрабатываются лично стропальщиком.

?

Грузозахватные приспособления должны подвергаться осмотру и испытанию нагрузкой, на ... превышающей их паспортную грузоподъемность?

(ПБ 10-382-00 п.. 3.1.24. стр.51.)

-10%

-15%

+25%

?

Подлежат ли ремонту стропы?  (ПБ 10-382-00 п.. 3.1.24. стр.51.)

-Подлежат не более двух раз.

+Не подлежат.

?

Какие сведения должны содержаться на металлической бирке,  прикрепленной к  грузозахватным приспособлениям? (ПБ 10-382-00 п.. 3.1.26. стр.51.)

-Наименование приспособления.

+Номер приспособления.

+Паспортную грузоподъемность.

+Дату испытания.

?

Кем производится вывод крана  в ремонт? (ПБ 10-382-00 п.. 9.3.27. стр.81.)

+Инженерно-техническим работником, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии.

-Владельцем крана.

-Инспектором Ростехнадзора.

?

Допускаются ли эксплуатация крана при выявлении неисправностей тормозов, канатов, цепей, крюков,  блокировочных устройств и приборов безопасности?

(РД 10-103-95 п. 3.9.)

+Не допускается.

-Допускается под руководством ИТР  по надзору за безопасной  эксплуатацией грузоподъемных кранов.

-Допускается по приказу владельца крана.

?

Ограничитель механизма подъема груза должен обеспечить остановку грузозахватного органа (при подъеме  без  груза) так, чтобы зазор  между  грузозахватным органом и упором был ... (ПБ 10-382-00 п.. 2.12.4. стр.26.)

-Не менее 50 мм.

+Не менее 200 мм.

-Не менее 100 мм.

?

Как часто краны, находящиеся в работе, должны подвергаться полному техническому освидетельствованию? (ПБ 10-382-00 п.. 9.3.2. стр.74.)

-Не реже одного раза в 12 месяцев.

+Не реже одного раза в 3 года.

-Не реже одного раза в 5 лет.

?

Как часто краны, находящиеся в работе, должны подвергаться частичному техническому освидетельствованию? (ПБ 10-382-00 п.. 9.3.2. стр.74.)

+Не реже одного раза в 12 месяцев.

-Не реже одного раза в 3 года.

-Не реже одного раза в 6 месяцев.

-Не реже одного раза в месяц.

?

В каких случаях не требуется проводить внеочередное полное техническое освидетельствование крана? (ПБ 10-382-00 п.. 9.3.3. стр.75.)

-После капитального ремонта.

-После реконструкции.

-После ремонта металлоконструкций с применением сварки или замены расчетных элементов.

+После технического обслуживания крана?

?

Что должно включать в себя полное техническое освидетельствование крана

(ПБ 10-382-00 п.. 9.3.8. стр.76.)

-Осмотр и проверку работы  крана

+Осмотр и проверку работы, статические и динамические испытания крана

-Статические и динамические испытания крана, регулировку тормозов.

?

Что должно включать в себя частичное техническое освидетельствование крана

(ПБ 10-382-00 п.. 9.3.8. стр.76.)

-Осмотр и динамическое испытание крана

+Осмотр и проверку работы крана

-Осмотр и статическое испытание  крана

-Проверку работы приборов и устройств безопасности, регулировку тормозов.

?

В каком объеме должна проводиться повторная проверка знаний обслуживающего персонала? (ПБ 10-382-00 п.. 9.4.19. стр.87.)

-В объеме настоящих Правил.

+В объеме производственных инструкций.

-В объеме типовых инструкций.

?

Каким  сигнальным устройством   должны   быть снабжены краны?

(ПБ 10-382-00 п.. 2.12.13. стр.27.)

-Световым.

+Звуковым.

-Световым и звуковым.

?

При погрузке-разгрузке транспорта во время  перемещения груза стропальщик может находиться:  (ПБ 10-382-00 п.. 9.5.18. стр.96.)

-в кузове автомобиля.

-в кузове автомобиля на безопасном расстоянии от перемещаемого груза

+нахождение  в кузове запрещено.

-на кабине автомобиля

?

Подъем  кирпича в поддонах разрешается: (ПБ 10-382-00 п.. 9.5.18. стр.95.)

+при погрузке, разгрузке (на землю) транспортных средств

-при подъеме груза на строящиеся здания.

-во всех случаях.

?

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ стропальщик обязан:

(РД 10-107–96), с изменением № 1 [РДИ 10-430(107)–02]*1 п.3.1.)

-Под роспись ознакомиться  с проектом производства работ

+Под роспись ознакомиться  с технологической картой

-Под роспись ознакомиться  с мерами безопасности изложенными в наряд-допуске

?

Погрузочно-разгрузочные работы ведутся в соответствии с мерами безопасности изложенными в: (ПБ 10-382-00 п.. 9.5.18. стр.96.)

-наряд-допуске.

+технологических картах

-проекте производства  работ кранами.

?

Монтаж технологического оборудования ведется в соответствии с мерами безопасности изложенными в: (ПБ 10-382-00 п.. 9.5.18. стр.94.)

-наряд-допуске.

-технологических картах

+проекте производства  работ кранами

?

Складирование труб диаметром  до 300мм: (СНиП 12-03-2001 п.6.3.3.)

+в штабель до 3 м на подкладки с прокладками между рядами

-в штабель

- в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с концевыми упорами

?

Складирование труб диаметром  свыше 300мм: (СНиП 12-03-2001 п.6.3.3.)

-в штабель до 3 м на подкладки с прокладками между рядами

-в штабель

+в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с концевыми упорами

?

Складирование  плит перекрытия: (СНиП 12-03-2001 п.6.3.3.)

+в штабель до 2,5 м на подкладки с прокладками между рядами

-в штабель до 3 м на подкладки с прокладками между рядами

-в штабель   без  прокладок между рядами

?

Складирование круглого леса: (СНиП 12-03-2001 п.6.3.3.)

+в штабель до 1,5 м на подкладки с прокладками между рядами

-в штабель   без  прокладок между рядами

-в штабель до 2,5 м на подкладки с прокладками между рядами

?

Складирование фундаментных блоков: (СНиП 12-03-2001 п.6.3.3.)

+в штабель высотой не более 2,6м

-в штабель высотой не более 1,2м

-в штабель высотой не более 2,0м

?

При строповке крупных стеновых блоков и других высоких грузов необходимо использовать:

(РД 10-107–96), с изменением № 1 [РДИ 10-430(107)–02]*1 п.4.4.)

-приставные лестницы

+переносные площадки

?

При каком минимальном числе видимых обрывов наружных проволок каната двойной свивки на участке длиной, равной 30 диаметрам каната, канатный строп подлежит браковке?  (ПБ 10-382-00 приложение15 стр.243.)

-Более 5

-Более 10

-Более 14

+Более 16

?

При каком минимальном числе видимых обрывов наружных проволок каната двойной свивки на участке длиной, равной 3 диаметрам каната, канатный строп подлежит браковке?  (ПБ 10-382-00 приложение15 стр.243.)

-Более 2

+Более 4

-Более 6

-Более 16

?

При каком минимальном числе видимых обрывов наружных проволок каната двойной свивки на участке длиной, равной 6 диаметрам каната, канатный строп подлежит браковке?  (ПБ 10-382-00 приложение15 стр.243.)

-Более 5

+Более 6

-Более 14

-Более 16

?

Где должна находиться схемы строповки (графическое изображение)?

(ПБ 10-382-00 п.9.5.12 стр.90.)

-Должны быть выданы на руки стропальщикам

-Должны быть выданы на руки крановщикам

+Должны быть выданы на руки стропальщикам и крановщикам или вывешены в местах производства работ

-Должны быть выданы на руки лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами

?

При какой максимальной высоте расположения груза стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания?

(ПБ 10-382-00 п.9.5.18. стр.95.)

+1000 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

-1200 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

-1600 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

-1800 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

?

На какую максимальную высоту при подъеме груза нужно предварительно поднять груз, чтобы проверить правильность строповки и надежность действия тормоза?  (ПБ 10-382-00 п.9.5.18. стр.96.)

+200-300 мм

-400-500 мм

-800-900 мм

-900-1000 мм

?

Стальной канат подлежит браковке: (ПБ 10-382-00 приложение13 стр.232.)

+разрыв одной пряди

-обрыв одной пряди не влияет на стальной канат, так он имеет 6 кратный запас прочности

-повреждение защитного лакокрасочного покрытия

?

Стальной канат подлежит браковке при уменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа или коррозии на:

(ПБ 10-382-00 приложение13 стр.237.)

+7%

-15%

-25%

-50%

?

Стальной канат подлежит браковке при уменьшении диаметра наружных проволок в результате износа или коррозии на: (ПБ 10-382-00 приложение13 стр.236.)

-10%

-20%

+40%

-50%

?

Старшего стропальщика назначают?  (РД 10-107–96), с изменением № 1 [РДИ 10-430(107)–02]*1 п.2.6.)

+при обслуживании крана двумя или более стропальщиками

-при обслуживании крана рабочими, не имеющими удостоверения стропальщика

-если стаж работы более 3 лет

?

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

(ПБ 10-382-00 приложение13 стр.236.)

+уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 7% и более (даже при отсутствии видимых обрывов)

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 10% и более (даже при отсутствии видимых обрывов)

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 15% и более (даже при отсутствии видимых обрывов)

?

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

(ПБ 10-382-00 приложение13 стр.236.)

+уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 40% и более

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 20% и более

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 10% и более

?

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

(ПБ 10-382-00 приложение13 стр.236.)

+уменьшение диаметра на 10% из-за повреждений сердечника

-уменьшение диаметра на 20% из-за повреждений сердечника

-уменьшение диаметра на 15% из-за повреждений сердечника

?

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

(РД 220-12-98 п.4.7.)

+деформации коуша или износ его сечения более чем на 15%

-деформации коуша или износ его сечения более чем на 10%

-деформации коуша или износ его сечения более чем на 25%

?

При обрыве одной пряди строп к эксплуатации (ПБ 10-382-00 приложение13 стр.232.)

+не допускается

-допускается

?

При выдавливании сердечника строп к эксплуатации

(ПБ 10-382-00 приложение13 стр.232.)

+не допускается

-допускается

?

При повреждении из-за воздействия температуры или электрического дугового разряда строп к эксплуатации (ПБ 10-382-00 приложение13 стр.232.)

+не допускается

-допускается

?

При перегибах каната строп к эксплуатации (ПБ 10-382-00 приложение13 стр.232.)

+не допускается

-допускается

?

При величине трещины на опрессовочной втулке или изменении ее размера на 10% от первоначального строп к эксплуатации

(РД 220-12-98 п.4.7.)

+не допускается

-допускается

?

Цепные стропы подлежат браковке (ПБ 10-382-00 приложение15 стр.243.)

+при удлинении звена цепи более 3%

-при уменьшении диаметра сечения звена из-за износа более 7%

-с истекшим сроком хранения

?

Цепные стропы подлежат браковке (ПБ 10-382-00 приложение15 стр.243.)

-при удлинении звена цепи более 2%

+при уменьшении диаметра сечения звена из-за износа более 10%

-при отсутствии фиксатора цепей

?

Испытания стропов производят

+статической нагрузкой на 25% выше грузоподъемности стропа только после изготовления

-динамической нагрузкой на 25% выше грузоподъемности стропа только после изготовления

-статической нагрузкой на 50% выше грузоподъемности стропа, один раз в 6 мес.

?

Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок, должно быть не менее: (ПБ 10-382-00 п. 2.18.6. стр.43.)

-400мм

-500мм

+700мм

-1000мм

?

Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте более 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок, должно быть не менее  (ПБ 10-382-00 п. 2.18.6. стр.43.)

+400мм

-500мм

-700мм

-1000мм

?

Ходовые колеса кранов и тележек подлежат браковке, если имеется:

(ПБ 10-382-00 приложение14 стр.242.)

+ Трещины любых размеров

+ Выработка поверхности реборды до 50% от первоначальной толщины

- Выработка поверхности реборды до 25% от первоначальной толщины

+Выработка поверхности катания, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 2%

+Разность диаметров колес, связанных между собой кинематически, более 0,5%

?

Блоки подлежат браковке:  (ПБ 10-382-00 приложение14 стр.242.)

-Износ ручья блока более 10% от первоначального радиуса ручья

+Износ ручья блока более 40% от первоначального радиуса ручья

-Износ ручья блока более 50% от первоначального радиуса ручья

?

Крюки подлежат браковке:  (ПБ 10-382-00 приложение14 стр.242.)

+Трещины и надрывы на поверхности

+Износ зева более 10% от первоначальной высоты вертикального сечения крюка

-Износ зева более 25% от первоначальной высоты вертикального сечения крюка

?

Шкивы тормозные подлежат браковке:

(ПБ 10-382-00 приложение14 стр.242.)

+Трещины и обломы, выходящие на рабочие и посадочные поверхности

-Износ рабочей поверхности обода более 10% от первоначальной толщины

+Износ рабочей поверхности обода более 25% от первоначальной толщины

-Износ рабочей поверхности обода более 50% от первоначальной толщины

?

Накладки тормозные подлежат браковке:

(ПБ 10-382-00 приложение14 стр.242.)

+Трещины и обломы, подходящие к отверстиям под заклепки

-Износ тормозной накладки по толщине до появления головок заклепок или более 10% от первоначальной толщины

+Износ тормозной накладки по толщине до появления головок заклепок или более 50% от первоначальной толщины

-Износ тормозной накладки по толщине до появления головок заклепок или более 25% от первоначальной толщины

?

Какие соединения не допускается применять в конструкциях механизмов кранов, передающих крутящий момент?  (ПБ 10-382-00 п.2.3.9. стр.11.)

-Шлицевые.

-Шпоночные.

-Болтовые.

+Сварные.

?

Какое максимальное напряжение допускается для ремонтного освещения на кранах?  (ПБ 10-382-00 п.2.10.8 стр.23.)

-12 В.

-24 В.

-36 В.

+42 В.

-65 В.

?

Какое минимальное число ступеней изоляции допускается при изоляции незаземленных корпусов электрооборудования, находящегося по условиям технологического процесса под напряжением, от заземленных частей крана?

(ПБ 10-382-00 п.2.10.9 стр.24.)

-2.

+3.

-4.

-5.

-6.

?

Каково значение минимально допустимого сопротивления каждой ступени изоляции между незаземленными корпусами электрооборудования, находящегося по условиям технологического процесса под напряжением, и заземленными частями вновь изготовленного или капитально отремонтированного крана?

(ПБ 10-382-00 п.2.10.9 стр.24.)

-5 МОм.

-7 МОм.

-9 МОм.

+10 МОм.

-12 МОм.

?

При каком минимальном превышении массы поднимаемого груза по отношению к номинальной грузоподъемности крана ограничитель грузоподъемности мостового крана и крана кабельного типа должен отключить механизм подъема груза?   (ПБ 10-382-00 п.2.12.8 стр.27.)

-10 %.

-15 %.

-20 %.

+25 %.

-30 %.

?

На каком минимальном расстоянии до упора ограничители механизмов передвижения должны обеспечивать отключение двигателей башенных, портальных, козловых кранов и мостовых перегружателей?

(ПБ 10-382-00 п.2.12.6 стр.26.)

-На расстоянии, равном 0,5 полного пути торможения.

-На расстоянии, равном 0,75 полного пути торможения.

+На расстоянии, равном полному пути торможения.

-На расстоянии, равном 1,25 полного пути торможения.

-На расстоянии, равном 1,5 полного пути торможения.

?

На каком максимальном расстоянии от рельсов допускается устанавливать опорные детали на случай поломки колес и осей ходовых устройств кранов, передвигающихся по крановому пути?  (ПБ 10-382-00 п.2.12.27. стр.30.)

-10 мм.

-15 мм.

+20 мм.

-25 мм.

?

Краны, отработавшие нормативный срок службы должны:

(ПБ 10-382-00 п.9.3.21. стр.79.)

-уничтожаться

+подвергаться экспертному обследованию (диагностированию)

-подвергаться ремонту

-передаться другому владельцу

-сниматься с регистрации в органах Ростехнадзора