УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «_____________»

___________

«___»  ____________ 20___ г.

## ПЕРЕЧЕНЬ

работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации оперативно - ремонтным персоналом на закрепленном  за  этим персоналом электрооборудовании в электроустановках с односторонним питанием напряжением до 1000В с  записью в оперативном журнале.

| № п/п | Виды работ | Группа по ЭБ | Состав бригады |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя и другого электрооборудования | III | Единолично |
| 2. | Ремонт рубильников, автоматических выключателей, магнитных пускателей, контакторов, пусковых кнопок и аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов. | III | Единолично |
| 3. | Ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, электронагревателей, электрокалориферов). | III | Единолично |
| 4. | Ремонт отдельно расположенных распредщитов, магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин. | III | Единолично |
| 5. | Замена предохранителей напряжением до 1000 В. | III | Единолично |
| 6. | Ремонт электрооборудования кранов электрических и коммутационных аппаратов с ремонтных площадок. | III | Единолично |
| 7. | Ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников расположенных на высоте не более 2,5метров. | III | Единолично |
| 8. | Ремонт и монтаж электропроводок на территории базы, цехов, в служебных помещениях, складах и мастерских. | III | Единолично |
| 9. | Ремонт цепей заземления электроустановок. | III | Единолично |
| 10. | Ремонт, подключение и отключение в силовых электрощитах передвижных и переносных электроприемников. | III | Единолично |
| 11. | Снятие и установка электросчетчиков и других приборов и средств измерений. | III и IV | Не менее 2 чел. |
| 12. | Снятие показаний с электросчетчиков и других измерительных приборов, установленных на щитах управления и в РУ. | III | Единолично |
| 13. | Чистка изоляторов, протяжка болтовых соединений в распределительных щитах и в местах соединения электропроводок. | III | Единолично |
| 14. | Возобновление надписей, знаков безопасности, установка плакатов на кожухах электрооборудования и ограждениях. | III | Единолично |
| 15. | Расчистка от снега дорог и проходов, скашивание травы, уборка электропомещений и территорий электроустановок до постоянного ограждения. | I | Под надзором работника с III гр |
| 16. | Работы, связанные с монтажом, демонтажом кабельных линий (копка траншей, укладка силовых кабелей и т. д.) без применения механизмов. | III | Единолично |
| 17. | Покраска оборудования (электрических шкафов, ограждения и т.п.). | III | Единолично |

Все работы оформляются с записью в оперативном журнале перед началом работ, с указанием времени начала работ и ее окончания. Подготовку рабочего места осуществлять теми же работниками, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу.

Главный энергетик

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «_____________»

___________

«___»  ____________ 20___ г.

## ПЕРЕЧЕНЬ

работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации оперативным (оперативно- ремонтным) персоналом в течении одной смены на электрооборудовании до 1000В.

(п. 2.4.1. « Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности)  при

эксплуатации электроустановок).

| № п/п | Виды работ | Группа по ЭБ | Состав бригады |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя и другого электрооборудования | III | Единолично |
| 2. | Ремонт рубильников, автоматических выключателей, магнитных пускателей, контакторов, пусковых кнопок, реостатов и аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов. | III | Единолично |
| 3. | Ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, электронагревателей, электрокалориферов). | III | Единолично |
| 4. | Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин. | III | Единолично |
| 5. | Замена предохранителей (напряжением до 1000 В). | III | Единолично |
| 6. | Ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5метров. | III | Единолично |
| 7. | Ремонт цепей заземления электроустановок. | III | Единолично |
| 8. | Ремонт нагревателей печей сопротивления. | III | Единолично |
| 9. | Снятие и установка электросчетчиков и других приборов и средств измерений. | III и IV | Не менее 2 чел. |
| 10. | Снятие показаний с электросчетчиков и других измерительных приборов, установленных на щитах управления и в РУ. | III | Единолично |
| 11. | Чистка изоляторов, протяжка болтовых соединений в распределительных щитах и в местах соединения электропроводок. | III | Единолично |
| 12. | Возобновление надписей, знаков безопасности, установка плакатов на кожухах электрооборудования и ограждениях. | III | Единолично |
| 13. | Расчистка от снега дорог и проходов, скашивание травы, уборка электропомещений и территорий электроустановок до постоянного ограждения. | I | Под надзором работника с III гр |
| 14. | Работы, связанные с монтажом, демонтажом кабельных линий (укладка силовых кабелей и т. д.) без применения механизмов. | III | Единолично |
| 15. | Покраска оборудования (электрических шкафов, ограждения и т.п.). | III | Единолично |
| 16. | Ремонт, подключение и отключение в силовых электрощитах передвижных и переносных электроприемников. | III | Единолично |

Все работы оформляются с записью в оперативном журнале перед началом работ, с указанием времени начала работ и ее окончания. Подготовку рабочего места осуществлять теми же работниками, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу.

Главный энергетик