Утверждаю

Главный инженер ООО _______________

________________

«______»  __________ 20 ___ г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о производственном радиационном контроле в

ООО _____________________

г. _______________

20__г.

1 Нормативные ссылки

При разработке настоящего Положения использованы ссылки на следующие документы:

Федеральный закон “О радиационной безопасности населения” № 3 ФЗ от 09.01.96.

СП 2.6.1.758-99  Нормы радиационной безопасности НРБ-99.

СП 2.6.1.799-99 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99.

СП 2.6.1.1291-03 Санитарные правила по обеспечению радиационной безопасности на объектах нефтегазового комплекса России.

СанПиН 2.6.6.1169–02 Санитарные правила «Обеспечение радиационной безопасности при обращении с производственными отходами с повышенным содержанием природных радионуклидов на объектах нефтегазового комплекса РФ».

СП 2.6.1.1292-2003 Санитарные правила «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения».

СП 1.1.1058-01 Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома.

2 Термины и определения, обозначения и сокращения

естественный радиационный фон: Доза излучения, создаваемая космическим излучением и излучением природных радионуклидов, естественно распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах биосферы, пищевых продуктах и  организме человека.

природные радионуклиды (ПРН): Радиоактивные элементы из уранового (уран-238) и ториевого (торий-232) семейств, а также радионуклид калий-40.

мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД): Мощность эквивалентной дозы гамма излучения радионуклидов вблизи поверхности объекта (на расстоянии 0,10 м) за вычетом вклада природного фона. За единицу дозы применяется единица системы СИ - Зиверт в час (Зв/ч) (внесистемная единица Рентген в час (Р/ч)). На практике используются их кратные и долевые значения (мкЗв/ч, мЗв/ч, мкР/ч, мР/ч).

максимальная мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (ММЭД):  Максимальное зарегистрированное значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения радионуклидов вблизи поверхности объекта (на расстоянии 0,10 м) за вычетом вклада природного фона;

металлолом (лом цветных и черных металлов): Годные только для переработки содержащие цветные и/или черные отходы производства и потребления, образовавшиеся из пришедших в негодность или утративших потребительские свойства изделий промышленного и бытового назначения, их частей, оборудования, механизмов, конструкций, транспортных средств и др.

демонтированное оборудование:  В рамках данного документа, изъятое из технологического процесса оборудование (емкостное, трубы систем сбора добываемой продукции и ППД, внутрискважинное оборудование, различного типа насосы, задвижки и т.п.), а также фрагменты и детали, образовавшиеся в процессе демонтажа, разборки (разделки) или ремонта оборудования, которые могут быть в дальнейшем использованы для каких-либо производственных целей.

рабочее место:  Место постоянного или временного пребывания работника для выполнения производственных функций в условиях воздействия ионизирующего излучения в течение более половины рабочего времени или двух часов непрерывно.

рабочая зона:  Пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих.

радиационный контроль (РК): Получение информации о радиационной обстановке в организации, в окружающей среде и об уровнях облучения людей (включает в себя дозиметрический и радиометрический контроль).

контролируемые параметры: Параметры радиационной обстановки, определяющие уровни облучения работников и населения, а также загрязнение производственной среды предприятий и среды обитания людей.

3 Общие положения

- Производственный контроль за обеспечением радиационной безопасности, в соответствии со статьей 11 Федерального Закона Российской Федерации от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», осуществляется в целях обеспечения выполнения мероприятий по обеспечению требований радиационной безопасности в процессе хозяйственной и иной деятельности в ООО ___________ (в дальнейшем – Общество).

- Настоящее «Положение о производственном  радиационном контроле (в дальнейшем – «Положение…») разработано в соответствии с требованиями действующих законодательных актов Российской Федерации, санитарных нормам и правил.

- В соответствии с требованиями, установленными СП 2.6.1.1291-03, руководство Общества проводит производственный контроль за обеспечением радиационной безопасности.

- Целью производственного радиационного контроля является обеспечение безопасности для человека и окружающей среды от вредного влияния радиационно-опасных факторов путем должного выполнения требований санитарных правил, профилактических мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

- Производственный радиационный контроль проводится для оценки соответствия параметров радиационной обстановки установленным значениям контрольных уровней и требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов в области радиационной безопасности.

- Требования по обеспечению радиационной безопасности при воздействии природных источников излучения в производственных условиях предъявляются ко всем производственным подразделениям, на рабочих местах которых облучение работников от природных радионуклидов может превышать 1 мЗв/год или в результате деятельности этих подразделений осуществляется обращение с материалами с эффективной удельной активностью природных радионуклидов более 1,5 кБк/кг.

- Настоящее «Положение…» устанавливает функции, права и ответственность руководства Общества по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований радиационной безопасности на производственных объектах предприятия.

- Основными задачами производственного радиационного контроля являются:

  - обеспечение выполнения требований санитарных норм и правил в области обеспечения радиационной безопасности на производственных объектах;

  - анализ состояния радиационной безопасности на производственных объектах по результатам проверок и проведения соответствующих измерений радиационно-опасных факторов;

  - разработка мероприятий, направленных на улучшение состояния радиационной безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде;

  - контроль за выполнением требований радиационной безопасности, установленных санитарными нормами и правилами, регламентами, инструкциями и организационно-распорядительными документами;

  - контроль своевременного проведения необходимых измерений значений радиационно-опасных факторов на рабочих местах и радиометрического обследования оборудования, территории производственных объектов и участков, на которых осуществляется ремонт и сервисное обслуживание оборудования, загрязненного ПРН;

  - выявление оборудования, рабочих мест, участков территории производственных объектов с повышенным уровнем радиационно-опасных факторов;

  - контроль соблюдения производственной и технологической дисциплины;

  - систематический контроль согласно программе производственного радиационного контроля;

  - прогнозирование и расчет доз облучения работников.

- Производственный контроль радиационной безопасности в Обществе осуществляют лица, назначенные приказом руководителя предприятия.

- Лица, ответственные за радиационную безопасность, осуществляют общий контроль и руководство организацией работ по обеспечению радиационной безопасности при обслуживании, сборе, транспортировании, хранении и физической защите оборудования и материалов с повышенным содержанием ПРН.

- Функции лиц, ответственных за осуществление радиационной безопасности, рекомендуется возлагать на главных специалистов, начальников цехов (их заместителей), мастеров участков и т.п.

- Лица, ответственные за осуществление производственного контроля  радиационной безопасности должны иметь:

- высшее техническое образование, соответствующее профилю производственного объекта;

- стаж работы не менее 3 лет на соответствующей работе;

- удостоверение, подтверждающее прохождение обучения и аттестации по вопросам обеспечения радиационной безопасности.

- Обязанности и права лиц, ответственных за осуществление производственного радиационного контроля, определяются настоящим «Положением…». В должностные инструкции вносятся соответствующие изменения или дополнения.

- Положение дополняется и изменяется по мере изменения законодательства, нормативной и методической документации в области обеспечения радиационной безопасности.

4 Основные принципы обеспечения радиационной безопасности

Радиационная безопасность работников, населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если выполняется весь комплекс принципов радиационной безопасности (обоснования, оптимизации, нормирования) и соблюдаются требования, установленные законами РФ, НРБ-99, ОСПОРБ-99 и другими действующими нормативными и методическими документами по радиационной гигиене.

Обеспечение радиационной безопасности работников, населения и окружающей природной среды в Обществе осуществляется путём:

- организации и проведения контроля радиационной обстановки, а также контроля индивидуальных доз;

- регулирования режима работы в соответствии с данными контроля радиационной обстановки и соблюдения установленных административных, контрольных и допустимых уровней;

- допуска к работам в радиационно-опасных условиях только обученных лиц, у которых нет противопоказаний по состоянию здоровья, полу и возрасту, а также по величине индивидуальной дозы за предыдущий период облучения;

- организации и проведении медицинского осмотра персонала;

- обеспечения сохранности оборудования и материалов с ПРН, а также выполнения мер по защите от несанкционированного доступа к ним;

- страхованием риска причинения ущерба за счёт радиационных факторов.

5 Обязанности и права лица, ответственного за радиационную безопасность

- Лицо, ответственное за радиационную безопасность, осуществляет общее руководство работами и контроль выполнения требований по обеспечению радиационной безопасности при обслуживании и ремонте оборудования, хранении и физической защите материалов с повышенным содержанием ПРН.

- В обязанности лица, ответственного за радиационную безопасность входит:

  - Контроль выполнения требований действующих законодательных актов, постановлений Правительства РФ, санитарных норм и правил, а также действующих в Обществе нормативно-технологических и распорядительных документов в области обеспечения радиационной безопасности.

  - Планирование и согласование мероприятий по проведению ведомственного и оперативного радиационного контроля на производственных объектах.

  - Ведение учета радиационно-опасных участков работ и рабочих мест.

  - Контроль наличия и соответствия на рабочих местах разрешительных документов, сроков их действия.

  - Контроль наличия и годности приборов дозиметрического контроля, сроков действия свидетельств о государственной метрологической аттестации.

  - Организация учета материалов и оборудования с повышенным содержанием ПРН, контроля за их перемещением и размещением для временного хранения.

  - Организация обучения производственного персонала по специальной программе и проверки знаний по радиационной безопасности, разработка программы инструктажей на рабочих местах.

  - Организация работы и участие в работе комиссий по контролю выполнения требований обеспечения радиационной безопасности.

- Лицо, ответственное за радиационную безопасность имеет право:

    - Посещать и контролировать состояние радиационной безопасности на производственных участках.

    - Требовать и получать документы и объяснения должностных лиц, непосредственных руководителей работ и работников о состоянии радиационной безопасности.

    - Предъявлять должностным лицам, руководителям работ и работникам обязательные для исполнения требования, вручать должностным лицам предписания по устранению выявленных недостатков и нарушений требований радиационной безопасности.

    - Вносить руководству структурного подразделения или дочернего предприятия предложения о проведении мероприятий по обеспечению радиационной безопасности, об устранении нарушений требований радиационной безопасности, о приостановлении работ, осуществляемых на производственном объекте с нарушением требований радиационной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников или загрязнения окружающей природной среды.

- При выполнении должностных обязанностей лицо, ответственное за радиационную безопасность руководствуется требованиями следующих документов:

-   законы Российской Федерации;

- нормативно-правовые акты Президента, Правительства Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности;

- нормативно-правовые акты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Роспотребнадзора, санитарные нормативы и правила в области радиационной безопасности;

- нормативно-технологические документы, приказы и распоряжения действующими в Обществе.

# 6 Обязанности и права лица, ответственного за радиационный контроль

- Ответственный за радиационный контроль осуществляет свою работу в соответствии с Программой производственного радиационного контроля и по годовым планам, утвержденным главным инженером, в которых определяются объем и периодичность радиационного контроля с учетом конкретных условий.

- Лицо, ответственное за радиационный контроль обязано:

- Иметь перечень рабочих мест с указанием радиационно-опасных факторов и их нормативными и текущими значениями.

- Разрабатывать план работы по осуществлению радиационного контроля в производственных подразделениях.

- Проводить проверки состояния радиационной безопасности, контролировать радиационно-опасные факторы на рабочих местах.

- Вносить руководству предложения о проведении мероприятий по обеспечению радиационной безопасности и об устранении нарушений требований радиационной безопасности, об отстранении от работы лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевременно медицинский осмотр, обучение, проверку знаний и инструктаж.

- Организовать оснащение дозиметристов аппаратурой и методиками проведения радиационного контроля, а также техническими средствами обеспечения радиационной безопасности в объеме, предусмотренном Программой производственного радиационного контроля.

- Контролировать состояние приборов радиационного контроля и организовать своевременное проведение государственной метрологической поверки.

- Организовать обучение дозиметристов и осуществлять периодическую проверку знаний радиационной безопасности.

- Доводить до сведения работников производственных объектов информацию о введении новых НТД в области обеспечения радиационной безопасности, обеспечивать работников этими документами.

- Осуществлять контроль своевременного проведения ведомственного и оперативного радиационного контроля.

- Организовать постоянный входной и выходной радиометрический контроль при поступлении и отгрузке оборудования, загрязненного ПРН.

- Контролировать график проведения радиометрического обследования в рамках оперативного РК.

- В случаях, предусмотренных санитарными нормами и правилами, организовать индивидуальный дозиметрический контроль для дозиметристов и работников, осуществляющих регламентные работы с оборудованием, содержащим ПРН.

- Вести контроль, учет и анализ доз облучения дозиметристов и работников, подверженных облучению природными радионуклидами в производственных условиях.

- Организовать взаимодействие с ВЛРК для контроля содержания радона и аэрозолей на рабочих местах и проведения сертифицированных и арбитражных измерений.

- Лицо, ответственное за радиационный контроль имеет право:

- В любое время посещать производственные участки для контроля работы дозиметристов.

- Требовать и получать документы и объяснения должностных лиц, непосредственных руководителей работ и работников по обеспечению радиационной безопасности.

- Предъявлять должностным лицам, руководителям работ и работникам обязательные для выполнения требования по обеспечению радиационной безопасности.

- Отстранять от работы лиц, нарушивших требования радиационной безопасности, а также делать руководству представления о необходимости отстранения от работы лиц, систематически нарушающих требования радиационной безопасности.

- Участвовать в разработке инструкций по радиационной безопасности и мероприятий по улучшению радиационной обстановки на объектах.

7 Обязанности дозиметриста

- В обязанности дозиметриста входит:

- измерения мощности дозы гамма-излучения на наружной поверхности оборудования при его обслуживании, очистке и ремонте;

- измерения мощности дозы гамма-излучения на рабочих местах (в рабочих зонах);

- контроль за соблюдением режима работ при обслуживании, ремонте и очистке оборудования, загрязненного ПРН;

- измерения мощности дозы гамма-излучения на территории производственных объектов, на которых имеется оборудование, загрязненное ПРН, включая подсобные и административные здания (помещения);

- отбор проб нефтесодержащих продуктов, содержащих ПРН, доставка их в ВЛРК на спектрометрический анализ (объём интегральной пробы должен быть не менее 1 дм3 по объему), учет результатов анализа;

- измерение мощности дозы гамма-излучения в местах временного размещения оборудования и материалов с повышенным содержанием ПРН.

- Дозиметрические измерения проводятся в соответствии с инструкциями по эксплуатации приборов. Периодичность проведения измерений при оперативном радиационном контроле установлена в Программе радиационного контроля.

8 Основные пределы доз и административные уровни

- Эффективная доза облучения природными источниками излучения в производственных условиях всех работников не должна превышать 5 мЗв в год (любые профессии и производства) при продолжительности работы 2000 ч/год (п.4.1 НРБ-99).

- В целях реализации принципа оптимизации радиационной безопасности, для ограничения вредного воздействия облучения от природных радионуклидов, настоящее «Положение…» устанавливает административные уровни контролируемых параметров:

- Индивидуальная эффективная доза облучения работников по ремонту и очистке технологического оборудования, выполняющего какие-либо операции с материалами с повышенным содержанием ПРН, не должна превышать 3 мЗв в год.

- Среднегодовая мощность эффективной дозы гамма-излучения на рабочем месте для работников по ремонту и очистке технологического оборудования не должна превышать 1,5 мкЗв/ч (при продолжительности работы 2000 ч/год).

- Среднегодовое значение ЭРОА радона в воздухе зоны дыхания не должно превышать 186 Бк/м3.

- Периодичность и объем радиационного контроля, проведения измерений, регистрации и учета результатов определены «Программой производственного радиационного контроля».

- Индивидуальный дозиметрический контроль в установленном порядке проводит аккредитованная Ведомственная лаборатория радиационного контроля с использованием носимых дозиметров.

- Контроль доз внутреннего облучения проводит ВЛРК расчетным методом по методике СП 2.6.1.1291-03 на основе данных измерений объемной активности радона.

9 Производственный радиационный контроль при ремонте, демонтаже оборудования сборе и реализации металлолома.

Производственный радиационный контроль при ремонте, демонтаже оборудования сборе и реализации металлолома проводится согласно Методических указаний МУК 2.6.1.1087-02РД.Радиационный контроль металлолома.

10 Обеспечение радиационной безопасности при обращении с производственными отходами с повышенным содержанием ПРН

Обеспечение радиационной безопасности при обращении с производственными отходами с повышенным содержанием природных радионуклидов осуществляется в соответствии с требованиями Санитарных правил и нормативов «Обеспечение радиационной безопасности при обращении с производственными отходами с повышенным содержанием природных радионуклидов на объектах нефтегазового комплекса РФ» СанПиН 2.6.6.1169 – 02.

11 Обеспечение радиационной безопасности при выводе производственных объектов из эксплуатации

Радиационно-гигиенические требования по реабилитации территорий при прекращении эксплуатации производственных объектов приведены в разделе VI санитарных правил «Обеспечение радиационной безопасности при обращении с производственными отходами с повышенным содержанием природных радионуклидов на объектах нефтегазового комплекса РФ» СанПиН 2.6.6.1169 – 02.