Билеты по ПТМ

Билет № 1

| вопросы | ответы |
| --- | --- |
| 1. Ответственность за пожарную безопасность предприятия, организации в целом несет…… | Руководитель. |
| 2. Для обеспечения медленного окисления пирофорных отложений в емкостях и аппаратах, снижение уровня воды должно производиться постепенно со скоростью …. м/час | 0,5-1,0 м/ч. |
| 3. Пожарный извещатель - это техническое средство предназначенное для….. | Формирования сигнала о пожаре |
| 4. Планы расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации в случае пожара разрабатываются при хранении транспорта в количестве | 25 ед. |
| 5. Совместное хранение ЛВЖ и ГЖ в таре в одном помещении разрешается при их общем количестве не более….м³ | 200 м³ |
| 6. К какой категории относится помещение, где хранятся и обращаются ГГ и ЛВЖ с температурой вспышки не более 28º С | А |
| 7. Состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара называется… | Пожарная безопасность объекта |
| 8. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов на высоте не более …. | 1,5 м. |
| 9. К какому виду относится огнетушитель ОУ-5. | Углекислотный. |
| 10. Подвальные и цокольные этажи производственных помещений должны оборудоваться автоматическими установками пожаротушения в случае, если их площадь составляет…… | Независимо от площади |

Билет № 2

| вопросы | ответы |
| --- | --- |
| 1. Время подачи огнетушащего вещества огнетушителя ОП-5(з)…. | 10 сек. |
| 2. Электрорубильник складских помещений необходимо располагать | Вне склада на несгораемой стене |
| 3. Автоцистерны находящиеся под наливом и сливом ЛВЖ и ГЖ должны быть заземлены гибким медным проводом сечением не менее…. | 16 мм2 |
| 4. Допустимый пожарный риск – это риск….. | - уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических условий |
| 5. Проверка работоспособности пожарных гидрантов с пуском воды производится не реже | Одного раза в полугодие. |
| 6. К какой категории относится помещение, где хранятся или обращаются ЛВЖ, ГЖ с температурой вспышки более 28º С. | Б |
| 7. Нефтепроводы, находящиеся на поверхности, следует засыпать землей слоем не менее…. | 300 мм. |
| 8. К какой категории относятся наружные установки АЗС | А н |
| 9. При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб огнетушителя ближе ….м. до электроустановки и пламени | 1 м. |
| 10. Электросварочные и газосварочные аппараты при ремонте резервуаров следует располагать от соседних эксплуатирующихся резервуаров не ближе…. | 20 м. |

Билет № 3

| вопросы | ответы |
| --- | --- |
| 1. Эвакуационный выход это- … | Выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. |
| 2. Определить понятие индивидуального пожарного риска. | Риск гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара. |
| 3. В какое время должны производится огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ( за исключением аварийных) | В дневное время. |
| 4. Место проведения огневых работ на высоте 6 метров должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе … | 11 метров. |
| 5. Какой зоне относятся помещения, в которых взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение одного часа | 0-й класс. |
| 6. Какое расстояние должно быть от хранящихся на складе товаров до светильников. | 0,5 м. |
| 7. К какой категории относится помещение сварочного поста. | Г. |
| 8. Какова ширина прохода между штабелями и выступающими частями стен здания в закрытых складах. | 0,8 м. |
| 9. Какое расстояние между пожарными ручными извещателями внутри помещения. | Не более 50 м. |
| 10. Укажите вес заряда углекислоты в огнетушителе ОУ – 5. | 3,5 кг. |

Билет № 4

| вопросы | ответы |
| --- | --- |
| 1.На каком расстоянии разрешается проводить огневые работы от открытых нефтеловушек. | На расстоянии 50 метров |
| 2. Эвакуационный путь это- … | Путь движения людей наружу или в безопасную зону. |
| 3. К какому виду относится огнетушитель ОУ-8. | Углекислотный. |
| 4. К какой зоне относятся помещения в которых при нормальном режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны в результате аварии и повреждения технологического оборудования. | 2-й класс. |
| 5. Какова периодичность анализа газовоздушной среды внутри помещений при проведении огневых работ во взрывопожарноопасных помещениях. | 30 минут. |
| 6. К какому классу пожаров относятся пожары горючих жидкостей или плавящихся твёрдых веществ. | В. |
| 7. В каких случаях допускается использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных нужд. | Не допускается. |
| 8. Какое количество тепловых извещателей устанавливается в одном помещении. | Не менее двух. |
| 9.Допустимая длина газоподводящих шлангов при производстве монтажных работ до места проведения огневых работ. | 40 м. |
| 10. Помещения для стоянки автомобилей должны оснащаться буксирными тросами и штангами из расчёта один трос (штанга) на количество единиц техники. | 10. |

| ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- |
| 1. Какая должна быть максимальная высота помещения, где устанавливаются тепловые извещатели. | Не более 9 метров. |
| 2. На каком расстоянии должны проводиться огневые работы не связанные с монтажом или ремонтом оборудования от отдельно стоящих резервуаров. | 20 м. |
| 3. Что называется противопожарным разрывом. | Расстояние между зданиями, строениями и сооружениями для предотвращения распространения пожара. |
| 4. Аварийный выход это- … | Дверь, люк или иной выход ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. |
| 5. К какой зоне относятся помещения, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары ЛВЖ, образующие с воздухом взрывоопасные смеси. | 1- й класс. |
| 6. К какому классу пожаров относятся горение металлов и их сплавов. | Д. |
| 7. Когда предоставляется в ПЧ на рассмотрение наряд – допуск на огневые работы. | Накануне проведения. |
| 8. При каком количестве автомобильной техники в гараже разрабатывается план эвакуации при пожаре. | 25. |
| 9. К какому виду относятся огнетушитель марки ОП-5 | Порошковый |
| 10. При какой температуре огнетушители необходимо переносить в отапливаемое помещение. | Ниже плюс 1. |

Билет № 5

| ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- |
| 1. Очаг пожара это- … | Место первоначального возникновения пожара. |
| 2. На какое расстояние допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями I и II степени огнестойкости при условии, что стена более высокого здания, расположенная на против другого здания, является противопожарной первого типа. | 3.5м. |
| 3. К какому виду относятся огнетушители марки ОП-10 «Момент». | Порошковый. |
| 4.Эксплуатация эл. нагревательных приборов запрещена без письменного разрешения | Энергетика и согласования с ПЧ |
| 5. К какой категории относятся помещение где хранится твердые материалы с удельной пожарной нагрузки 2200 МДж/м2 | В-1 |
| 6. Что можно использовать в качестве обратного провода при эл. сварочных работах во взрывопожароопасных помещениях. | Изолированный провод |
| 7. Не обходимо производить перемотку рукавов пожарных кранов на новую складку не реже. | 1 раза в год. |
| 8. К классу относятся зоны расположенные в помещениях, где при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие пыли или волокна образующие с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 грамм на кубический метр. | 21-й класс. |
| 9. Как часто должно проверятся общее техническое состояние автоматических огнезадерживающих устройств. | Не реже одного раза в неделю. |
| 10. К какому виду относятся огнетушитель марки ОПУ-5. | Порошковый унифицированный. |

Билет № 6

Билет № 7

| ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- |
| 1. На какие виды подразделяется электрооборудование в зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности… | Все вышеперечисленные. |
| 2. К какому классу пожароопасных зон относятся зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна…… | П-II. |
| 3. К какой степени огнестойкости относятся здания с несущими и ограждающими конструкциями из кирпича или камня, бетона или железобетона. | II. |
| 4. Чем оборудуется взрывоопасные помещения для удаления горючих и взрывоопасных газов. | Системой принудительной приточно-вытяжной вентиляции. |
| 5.Какая периодичность проверки молния защиты. | Не реже одного раза в год. |
| 6. Сколько процентов не должно превышать степень заполнения резервуаров для хранения нефти | 95 %. |
| 7. Укажите время подачи огнетушащего вещества огнетушителя ОП-2(з)…… | 6 секунд. |
| 8. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя для общественных зданий не должно превышать…. | 20 м. |
| 9. Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает…… | 100 м. |
| 10. После окончания огневых работ наряд-допуск передается начальнику цеха и хранится в специальной папке в течении ….. | 12 месяцев. |

Билет № 8

| вопросы | ответы |
| --- | --- |
| 1. Сварочные работы на отключенных трубопроводах допускаются, если концентрация взрывопожарных газов и паров в пробах, взятых с ремонтируемого участка, не превышает… | 2. 5 %. |
| 2. К какому классу пожаров по виду горючего материала относятся пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ. | F. |
| 3. К какому виду относятся огнетушители марки ОП-1 «Момент». | Порошковый. |
| 4. К какому классу относится взрывоопасная зона, в которой взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или хотя бы в течение одного часа….. | 0 класс. |
| 5. Социальный пожарный риск это - … | 18. Степень опасности ведущей к гибели группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара. 20. Пожарный риск, который может привести к гибели человека в результате воздействия |
| 6. Что можно использовать в качестве обратного провода при электросварочных работах во взрывопожароопасных помещениях… | Изолированный провод. |
| 7. Когда предоставляется в ПЧ на рассмотрение наряд – допуск на огневые работы….. | Накануне проведения. |
| 8. К какой категории относятся помещения, в которых находятся или (обращаются) негорючие вещества и материалы в горючем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени…… | Г. |
| 9. С какой периодичностью необходимо проверять работу всей системы автоматической установки пожаротушения… | 1 раз в год с отметкой в журнале. |
| 10. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены, чтобы их верх располагался от пола на высоте не более… | 1,5 м. . |

Билет № 9

| вопросы | ответы |
| --- | --- |
| 1.Какие виды огневых работ на постоянных местах проводятся после оформления наряд-допуска. | Ремонт ёмкостей, аппаратов, цистерн из под ЛВЖ, ГЖ,ГГ. |
| 2. К какому классу пожаров по виду горючего материала относятся пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ. | F. |
| 3. Состояние огнезащитной обработки(пропитки) должно проверяться не реже…. | 9. Двух раз в год |
| 4. К какому классу относится взрывоопасная зона, в которой взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеет НКПВ менее 65 граммов на кубический метр и присутствует постоянно | . 20 класс. |
| 5. Установка пожаротушения-…… | . совокупность стационарных технически средств тушения пожара путём выпуска огнетушащего вещества . |
| 6. Что можно использовать в качестве обратного провода при электросварочных работах во взрывопожароопасных помещениях… | . Изолированный провод. |
| 7. Когда предоставляется в ПЧ на рассмотрение наряд – допуск на огневые работы….. | Накануне проведения. |
| 8. К какой категории относятся помещения, в которых находятся или (обращаются) негорючие вещества и материалы в горючем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени…… | Г. |
| 9. Расстояние от точечного пожарного извещателя до стен при установке под перекрытием … | не менее 0,1 |
| 10. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены, чтобы их верх располагался от пола на высоте не более… | 1,5 м. |

Билет № 10

| вопросы | ответы |
| --- | --- |
| 1. В каком радиусе место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов, если работа ведётся на высоте 8 метров | В радиусе 12 м. |
| 2. На сколько разрешается продление одного и того же разрешения на производство огневых работ. | На одну смену. |
| 3. На каком расстоянии от места проведения огневых работ можно расспологать баллоны с газом. | Не менее 10 м. |
| 4. На каком расстоянии при ремонте резервуаров следует располагать электросварочные аппараты от соседних эксплуатирующихся резервуаров. | 20 м. |
| 5. На каком расстоянии от места проведения огневых работ можно установить ацетиленовый генератор. | Не менее 10 м. |
| 6. К какой категории относятся помещение где хранится и обращается ГГ и ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 С | А |
| 7.Чем должна быть оборудована площадка для АЦ. | Отбортовкой высотой не менее 150 мм, пандусами, аварийным резервуаром, сбросным трубопроводом. |
| 8.Каким способом необходимо наполнять резервуары топливом. | Закрытым способом. |
| 9. Как часто проводится техническое обслуживание установок пожарной автоматики. | По графику ТО, согласно регламента работ. |
| 10. В какой срок должен прибыть исполнитель по ТО на обслуживаемый объект, по вызову заказчика, в случае внезапного отказа установки. | Не более 24 часов. |

ОТВЕТЫ   НА   БИЛЕТЫ

| Билет № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 8 | 9 | 16 | 19 | 21 | 25 | 31 | 34 | 37 |
| 2 | 1 | 6 | 12 | 13 | 18 | 21 | 27 | 29 | 32 | 37 |
| 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | 17 | 22 | 27 | 30 | 36 | 38 |
| 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | 18 | 21 | 27 | 29 | 34 | 36 |
| 5 | 3 | 5 | 10 | 13 | 17 | 23 | 26 | 25 | 33 | 37 |
| 6 | 1 | 8 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 29 | 35 | 39 |
| 7 | 4 | 5 | 10 | 13 | 18 | 20 | 21 | 24 | 28 | 31 |
| 8 | 2 | 7 | 11 | 15 | 18 | 24 | 26 | 29 | 35 | 38 |
| 9 | 1 | 7 | 9 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 33 | 36 |
| 10 | 3 | 7 | 11 | 13 | 19 | 21 | 26 | 30 | 33 | 36 |