Тестовые задания для проведения проверки знаний по пожарно-техническому минимуму

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Ответственность за пожарную безопасность предприятия, организации в целом несет……

+Руководитель.

-Главный инженер

-Инженер по охране труда

?

Для обеспечения медленного окисления пирофорных отложений в емкостях и аппаратах, снижение уровня воды должно производиться постепенно со скоростью …. м/час

+0,5-1,0 м/ч.

-1,0-1,5 м/ч

-0,25-0,5 м/ч

?

Пожарный извещатель - это техническое средство предназначенное для…..

+Формирования сигнала о пожаре

-Сбора людей при пожаре

-Организации эвакуации при пожаре

?

Планы расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации в случае пожара разрабатываются при хранении транспорта в количестве

+25 ед.

-15 ед.

-20 ед.

?

Совместное хранение ЛВЖ и ГЖ в таре в одном помещении разрешается при их общем количестве не более….м³

+200 м³

-300 м³

-100 м³

?

К какой категории относится помещение, где хранятся и обращаются ГГ и ЛВЖ с температурой вспышки не более 28º С

+А

-В

-С

?

Состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара называется…

+Пожарная безопасность объекта

-Пожарная опасность объекта

-Безопасное состояние объекта

?

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов на высоте не более ….

+1,5 м.

-1,2 м.

-1,0 м.

?

К какому виду относится огнетушитель ОУ-5.

+Углекислотный.

-Универсальный

-Огнетушитель учебный

?

Подвальные и цокольные этажи производственных помещений должны оборудоваться автоматическими установками пожаротушения в случае, если их площадь составляет……

+Независимо от площади

-200 м2

-100 м2

? Время подачи огнетушащего вещества огнетушителя ОП-5(з)….

+10 сек.

-15 сек.

-20 сек.

?

Электрорубильник складских помещений необходимо располагать

+Вне склада на несгораемой стене

-Внутри склада на несгораемой стене

- Не имеет значения

?

Автоцистерны находящиеся под наливом и сливом ЛВЖ и ГЖ должны быть заземлены гибким медным проводом сечением не менее….

+16 мм2

-12 мм2

-14 мм2

?

Допустимый пожарный риск – это риск

+ уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических условий

- который возможен исходя из конкретных условий

- который возможно допустить при самой высокой категории пожара

?

Проверка работоспособности пожарных гидрантов с пуском воды производится не реже

+одного раза в полугодие.

- одного раза в квартал

- одного раза в год

?

К какой категории относится помещение, где хранятся или обращаются ЛВЖ, ГЖ с

температурой вспышки более 28º С.

+Б

-А

-С.

?

Нефтепроводы, находящиеся на поверхности, следует засыпать землей слоем не менее….

+300 мм.

-400 мм.

-500 мм.

?

К какой категории относятся наружные установки АЗС

+Ан

-А

-Б

?

При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб огнетушителя ближе ….м. до электроустановки и пламени

+ 1 м.

-2 м.

-1,5 м.

?

Электросварочные и газосварочные аппараты при ремонте резервуаров следует располагать от соседних эксплуатирующихся резервуаров не ближе….

+20 м.

-15 м.

-25 м.

?

Эвакуационный выход это- …

+Выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону.

-Выход для эвакуации персонала

-Выход ведущий из помещения наружу

?

Определить понятие индивидуального пожарного риска.

+Риск гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара.

- Риск, который может привести к тяжелым последствиям для человека

- Наиболее тяжелые последствия для человека в результате пожара

?

В какое время должны производится огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах (за исключением аварийных)

+в дневное время.

- в любое время

- на усмотрение ответственного за проведение огневых работ

?

Место проведения огневых работ на высоте 6 метров должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе …

+11 метров

-10 метров

-13 метров

?

Какой зоне относятся помещения, в которых взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение одного часа

+0-й класс.

-1-й класс.

-2-й класс.

?

Какое расстояние должно быть от хранящихся на складе товаров до светильников.

+0,5 м.

-0,7 м.

-0,3 м.

?

К какой категории относится помещение сварочного поста.

+Г.

- Д

-Е

?

Какова ширина прохода между штабелями и выступающими частями стен здания в закрытых складах.

+0,8 м.

-1,0 м.

-0,5 м.

?

Какое расстояние между пожарными ручными извещателями внутри помещения.

+Не более 50 м.

-Не менее 50 м

- 60 м

?

Укажите вес заряда углекислоты в огнетушителе ОУ – 5.

+3,5 кг.

-4,5 кг.

-5,0 кг.

?

На каком расстоянии разрешается проводить огневые работы от  открытых нефтеловушек.

+На расстоянии 50 метров

-На расстоянии 40 метров

-На расстоянии 30 метров

?

Эвакуационный путь это- …

+путь движения людей наружу или в безопасную зону.

-путь по которому необходимо двигаться в случае подара

-безопасный путь при пожаре

?

К какой зоне относятся помещения в которых при нормальном режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны в результате аварии и повреждения технологического оборудования.

## +2-й класс

-3-й класс

-1-й класс

?

Какова периодичность анализа газовоздушной среды внутри помещений при проведении огневых работ во взрывопожарноопасных помещениях.

+30 минут.

-20 минут.

## -40 минут.

?

К какому классу пожаров относятся пожары горючих жидкостей или плавящихся твёрдых веществ.

+В.

-А

-С

?

В каких случаях допускается использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных нужд.

+Не допускается.

-Можно пользоваться всегда

-Допускается использование при условии возврата на место

?

Какое количество тепловых извещателей устанавливается в одном помещении

+Не менее двух

-Не менее трех

-Достаточно одного

?

Допустимая длина газоподводящих шлангов при производстве монтажных работ до места проведения огневых работ.

+40 м.

-50 м.

-30 м.

?

Помещения для стоянки автомобилей должны оснащаться буксирными тросами и штангами из расчёта один трос (штанга) на количество единиц техники.

+10.

-15.

-5

?

Какая должна быть максимальная высота помещения, где устанавливаются тепловые извещатели.

+Не более 9 метров

-Не более 10 метров

-Не более 5 метров

?

На каком расстоянии должны проводиться огневые работы не связанные с монтажом или ремонтом оборудования от отдельно стоящих резервуаров.

+20 м.

-15 м.

-25 м.

?

Что называется противопожарным разрывом.

+Расстояние между зданиями, строениями и сооружениями для предотвращения распространения пожара

- Расстояние между строениями для проезда пожарной техники

- Разрыв самосрабатывающего огнетушителя при возникновении пожара

?

К какой зоне относятся помещения, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары ЛВЖ, образующие с воздухом взрывоопасные смеси.

+1-й класс

## -2-й класс

-3-й класс

?

К какому классу пожаров относятся горение металлов и их сплавов.

+Д

-Е

-В

?

Когда предоставляется в ПЧ на рассмотрение наряд – допуск на огневые работы.

+Накануне проведения.

-В день проведения

-За 5 часов

?

При каком количестве автомобильной техники в гараже разрабатывается план эвакуации при пожаре.

+25

-30

-20

?

К какому виду относятся огнетушитель марки ОП-5

+Порошковый

-Промышленный

-Противопожарный

?

При какой температуре огнетушители необходимо переносить в отапливаемое помещение.

+Ниже плюс 1.

-Ноль градусов

-Ниже плюс 5.

?

Очаг пожара это- …

+Место первоначального возникновения пожара

-Территория охваченная огнем

-Центр возгорания

?

На какое расстояние допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями I и II степени огнестойкости при условии, что стена более высокого здания, расположенная на против другого здания, является противопожарной первого типа.

+3.5м.

-4.5м.

-4.0м.

?

Эксплуатация эл. нагревательных приборов запрещена без письменного разрешения

+Энергетика и согласования с ПЧ

-ПЧ

- Ответственного за пожарную безопасность

?

К какой категории относятся помещение где хранится твердые материалы с удельной пожарной нагрузки 2200 МДж/м2

+В-1

-А

-В-4

?

Что можно использовать в качестве обратного провода при  эл. сварочных работах во взрывопожароопасных помещениях.

+Изолированный провод

- Любой токопроводящий предмет

- Стальную проволоку сечением 5 мм

?

Перемотку рукавов пожарных кранов на новую складку необходимо производить не реже.

+1 раза в год

-1 раза в полугодие

-1 раза в квартал

?

К какому классу относятся зоны расположенные в помещениях, где при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие пыли или волокна образующие с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 грамм на кубический метр.

+21-й класс.

-20-й класс.

-22-й класс.

?

Как часто должно проверятся общее техническое состояние автоматических огнезадерживающих устройств.

+Не реже одного раза в неделю

-Не реже одного раза в месяц

-Не реже одного раза в квартал

?

К какому классу пожароопасных зон относятся зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна.

+П-II.

-П-I.

-П-IIа.

?

К какой степени огнестойкости относятся здания с несущими и ограждающими конструкциями из кирпича или камня, бетона или железобетона.

+II.

-I

-III

?

Чем оборудуется взрывоопасные помещения для удаления горючих и взрывоопасных газов

+Системой принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

-Форточками

-Вентиляционными каналами

?

Какая периодичность проверки молния защиты.

+Не реже одного раза в год

-Не реже одного раза в полгода

-Не реже одного раза в квартал

?

Сколько процентов не должно превышать степень заполнения резервуаров  для хранения нефти

+95 %.

-80 %.

-65 %.

?

Укажите время подачи огнетушащего вещества огнетушителя  ОП-2(з)……

+6 секунд.

-4 секуны.

-9 секунд.

?

Расстояние от возможного  очага пожара до места размещения огнетушителя для общественных зданий не должно превышать….

+20 м.

-30 м.

-35 м.

?

Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает……

+ 100 м.

- 150 м.

- 50 м.

?

После окончания огневых работ наряд-допуск передается начальнику цеха и хранится в специальной папке в течении …..

+12 месяцев.

-6 месяцев.

-18 месяцев.

?

Сварочные работы на отключенных трубопроводах допускаются, если концентрация взрывопожарных газов и паров в пробах, взятых с ремонтируемого участка, не превышает…

+2. 5 %.

-1. 5 %.

-5 %.

?

К какому классу пожаров по виду горючего материала относятся пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ.

+F.

-Е

-Д

?

Социальный пожарный риск это - …

+Степень опасности ведущей к гибели группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара.

+Пожарный риск, который может привести к гибели человека в результате воздействия

-Степень ответственности за гибель людей в результате пожара

?

К какой категории относятся помещения, в которых находятся или (обращаются) негорючие вещества и материалы в горючем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени……

+Г

-Е

-В

?

С какой периодичностью необходимо проверять работу всей системы автоматической установки пожаротушения…

+1 раз в год с отметкой в журнале.

-1 раз в полугодие.

-1 раз в квартал с составлением акта.

?

Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены, чтобы их верх располагался  от пола на высоте не более…

+1,5 м

- 1,0 м

-1,2 м

?

Какие виды огневых работ на постоянных местах проводятся после оформления наряд-допуска.

+Ремонт ёмкостей, аппаратов, цистерн из под ЛВЖ, ГЖ, ГГ.

-Любые работы

-Работы на высоте более 1,2 м

?

Состояние огнезащитной обработки(пропитки) должно проверяться не реже….

+Двух раз в год

-Одного раза в год

-Одного раза в пять лет

?

К какому классу относится взрывоопасная зона, в которой взрывоопасные   смеси горючей пыли с воздухом имеет НКПВ менее 65 граммов на кубический метр и присутствует постоянно

+20 класс

-21 класс

-22 класс

?

Установка пожаротушения-……

+совокупность стационарных технически средств тушения пожара путём выпуска огнетушащего  вещества.

-Установка предназначенная для тушения пожара

-Техническое устройство имеющее в своем составе огнетушащее вещество

?

Расстояние от точечного пожарного извещателя до стен при установке под перекрытием  …

+не менее 0,1 м

-не менее 0,2 м

-не менее 0,5 м

?

В каком радиусе место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов, если работа ведётся на высоте 8 метров

+В радиусе  12 м

- В радиусе  10 м

-В радиусе  15 м

?

На сколько разрешается продление одного и того же разрешения на производство огневых работ.

+На одну смену.

-На неделю.

-До окончания работ.

?

На каком расстоянии от места проведения огневых работ  можно расспологать баллоны с газом.

+Не менее 10 м

-Не менее 15 м

-Не менее 8 м

?

На каком расстоянии при ремонте резервуаров следует располагать электросварочные аппараты от соседних эксплуатирующихся резервуаров.

+20 м

-25 м

-15 м

?

На каком расстоянии от места проведения огневых работ можно установить ацетиленовый генератор.

+Не менее 10 м.

-Не менее 12 м.

-Не менее 5 м.

?К какой категории относятся помещение где хранится и обращается ГГ и ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 С

+А

-Б

-Г

?

Каким способом необходимо наполнять резервуары топливом.

+Закрытым способом.

-Открытым способом

- Не имеет значения

?

Как часто проводится техническое обслуживание установок пожарной автоматики.

+По графику ТО, согласно регламенту работ.

- Согласно рекомендациям завода изготовителя

- По графику разработанному эксплуатирующей организацией

?

В какой срок должен прибыть исполнитель по ТО на обслуживаемый объект, по вызову заказчика, в случае внезапного отказа установки.

+Не более 24 часов

-Не более 10 часов

- Через 2 часа