Вопросы для тестирования при подготовке рабочих по профессии:

«Оператор механизированных и автоматизированных складов»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

В маркировочной бирке стропа указывается:

+товарный знак завода изготовителя, № стропа, г/п стропа, дата испытания

-завод изготовитель, длина стропа, г/п стропа, дата испытания

-завод изготовитель, № стропа, г/п стропа, дата осмотра, сл. дата испытания

-завод изготовитель, № стропа, г/п стропа, дата испытания, дата освидетельствования

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Строп подлежит браковке, если на участке каната длиной 30 диаметров число обрывов более

+16

-13

-14

-6

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Строп подлежит браковке, если на участке каната длиной 6 диаметров число обрывов более

+6

-4

-2

-3

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Строп подлежит браковке, если на участке каната длиной 3 диаметров число обрывов более

+4

-3

-5

-6

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 7% и более (даже при отсутствии видимых обрывов)

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 10% и более (даже при отсутствии видимых обрывов)

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 15% и более (даже при отсутствии видимых обрывов)

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 4% и более (даже при отсутствии видимых обрывов)

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 40% и более

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 20% и более

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 30% и более

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 10% и более

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+уменьшение диаметра на 10% из-за повреждений сердечника

-уменьшение диаметра на 20% из-за повреждений сердечника

-уменьшение диаметра на 15% из-за повреждений сердечника

-уменьшение диаметра на 25% из-за повреждений сердечника

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+деформации коуша или износ его сечения более чем на 15%

-деформации коуша или износ его сечения более чем на 10%

-деформации коуша или износ его сечения более чем на 25%

-деформации коуша или износ его сечения более чем на 20%

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

При обрыве одной пряди строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

При выдавливании сердечника строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

При повреждении из-за воздействия температуры или электрического дугового разряда строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

При перегибах каната строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

При величине трещины на опресовочной втулке или изменении ее размера на 5% от первоначального строп к эксплуатации

-не допускается

+допускается

?

При величине трещины на опресовочной втулке или изменении ее размера на 10% от первоначального строп к эксплуатации:

+не допускается

-допускается

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Цепные стропы подлежат браковке

+при удлинении звена цепи более 3%

-при уменьшении диаметра сечения звена из-за износа более 7%

-истекшим сроке хранения

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Цепные стропы подлежат браковке

-при удлинении звена цепи более 2%

+при уменьшении диаметра сечения звена из-за износа более 10%

-при отсутствии фиксатора цепей

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Звенья и крюки подлежат браковке при следующих дефектах

+наличие трещин

-износ поверхностных элементов или местные вмятины, уменьшающие площадь поперечного сечения на 8%

-остаточные деформации, изменяющие первоначальный размер более чем на 3%

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Звенья и крюки подлежат браковке при следующих дефектах

+наличие трещин

+износ поверхностных элементов или местные вмятины, уменьшающие площадь поперечного сечения на 10%

-остаточные деформации, изменяющие первоначальный размер более чем на 8%

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Звенья и крюки подлежат браковке при следующих дефектах

+наличие трещин

-износ поверхностных элементов или местные вмятины, уменьшающие площадь поперечного сечения на 8%

+остаточные деформации, изменяющие первоначальный размер более чем на 5%

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Осмотр грузозахватных приспособлений (стропов) производится

-перед выдачей в работу

+один раз в 10 дней

-один раз в 7 дней

-один раз в месяц

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Осмотр редко используемых грузозахватных приспособлений (стропов) производится

+перед выдачей в работу

-один раз в 10 дней

-один раз в 7 дней

-один раз в месяц

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Испытания стропов производят

+статической нагрузкой на 25% выше грузоподъемности стропа только после изготовления

-динамической нагрузкой на 25% выше грузоподъемности стропа только после изготовления

-статической нагрузкой на 50% выше грузоподъемности стропа , один раз в 6 мес.

-динамической нагрузкой на 50% выше грузоподъемности стропа , один раз в 6 мес.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Угол между ветвями многоветвевого стропа не должен превышать

+90 град.

-75 град.

-120 град.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Производственная тара подлежит периодическому осмотру

+один раз в месяц

-один раз в год

-каждый день

-один раз в неделю

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Граница опасной зоны при высоте подъема груза на 8 м составляет

+4 м

-7 м

-10 м

-3,5 м

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Граница опасной зоны при высоте подъема груза на 20 м составляет

+7 м

-5 м

-10 м

-3,5 м

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Граница опасной зоны при высоте подъема груза на 40 м составляет

+10 м

-5 м

-15 м

-20 м

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Крановщику выдается наряд допуск при необходимости работы от ВЛ

+ближе 30 м

-ближе 25 м

-ближе 20 м

-ближе 15 м

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Граница охранной зоны при напряжении воздушной линии до 1 КВ составляет

+2 м

-1 м

-3 м

-4 м

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Граница охранной зоны при напряжении воздушной линии до 20 КВ составляет

+10 м

-15 м

-5 м

-20 м

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Минимальное допустимое расстояние до токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1 кВ составляет

+1,5 м

-5 м

-10 м

-3 м

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Что обозначает знаковая сигнализация: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз

+стоп (прекратить подъем или перемещение)

-осторожно

-поднять стрелу

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Что обозначает знаковая сигнализация: движение рукой, согнутой в локте, ладонью по направлению требуемого движения стрелы

-передвинуть тележку

-передвинуть кран

-поднять стрелу

+повернуть стрелу

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Что обозначает знаковая сигнализация: прерывистое движение вверх руки на уровне пояса ладонью вверх; рука согнута в локте

+поднять груз или крюк

-опустить груз или крюк

-опустить стрелу

-поднять стрелу

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Действия при выполнении знаковой сигнализации "ОСТОРОЖНО"

+кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх

-прерывистое движение вверх руки на уровне пояса ладонью вверх; рука согнута в локте

-резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Порядок обмена сигнала между стропальщиком (сигнальщиком) и крановщиком устанавливается

-правилами по кранам

-стропальщиком и крановщиком

+производителем работ

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Знаковая сигнализация одной или двумя руками на подъем, перемещение и опускание груза, приведенная в Правилах по кранам является

-обязательной для использования

+рекомендуемой, которая может быть изменена или дополнена недостающими сигналами

-обязательной при работе стреловых самоходных и железнодорожных кранов с длиной стрелы не более 10 м

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Площадки для складирования грузов

+должны быть ровными, желательно с твердым покрытием без выбоин и иметь уклон не более 5 град.

+должны быть обеспечены отводом поверхностных (ливневых) вод

+должны иметь проходы для работников и проезды для транспортных и грузоподъемных средств

-складирование может производиться на любых площадках

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Подкладки и прокладки служат

+для сушки лесоматериалов в штабеле

+для большей устойчивости складируемого груза

+для возможности освобождения из под элементов штабеля стропов

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

В качестве подкладок и прокладок используются:

+ деревянные бруски прямоугольного сечения

- кирпичи

- любой подручный материал

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Железобетонные конструкции складируют

+в штабели

+в специальные кассеты

+в ряд

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Трубы складируют

+в штабель

+пирамидой

-в специальные кассеты

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Металлопрокат складируют

-в штабелях

+в стеллажах

-в таре

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Лесоматериалы складируют

+в штабелях

-в кассеты

-в таре

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

К «мертвому» грузу относится

+груз, зарытый в землю

+груз, прижатый другим грузом

+груз, примерзший к земле

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

На маркировочной бирке стропа указывают

+товарный знак завод-изготовителя, номер стропа, паспортную грузоподъемность стропа, дату испытания (месяц, год)

-только паспортную грузоподъемность

-только паспортную грузоподъемность и дату испытания

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

При техническом освидетельствовании стропы испытываются нагрузкой

+в 1,25 раза превышающей их паспортную грузоподъемность

-в 1,5 раза превышающей их паспортную грузоподъемность

-в 2 раза превышающей их паспортную грузоподъемность

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Траверсы – это:

+съёмные грузозахватные приспособления, предназначенные для подъёма крупногабаритных и длинномерных грузов;

- грузозахватные органы, предназначенные для подъёма крупногабаритных и длинномерных грузов;

-съёмные грузозахватные приспособления, предназначенные для подвески грузов к крюкам грузоподъёмных машин.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Основное назначение траверс:

-увеличивать грузоподъёмность крана;

-уменьшать полезную высоту подъёма груза;

+предохранять поднимаемые элементы от воздействия сжимающих усилий.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Где должна проводиться подготовка и аттестация операторов механизированных и автоматизированных складов?

+ В профессионально-технических учебных заведениях.

+ На курсах и в технических школах обучения.

- В любых учреждениях, располагающих базой  для теоретического обучения.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Стропальщик должен иметь группу по электробезопасности

+не ниже 1

-не ниже 2

-2

-2-3

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Стропальщик работающий на действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ должен иметь группу по электробезопасности

+не ниже 2

-не ниже 3

-не ниже 4

-не ниже 1

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Старшего стропальщика назначают

+При обслуживании крана двумя или более стропальщиками

-При обслуживании крана тремя или более стропальщиками

-имеющего стаж работы более 3 лет

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Стропальщик обязан выполнять команды и распоряжения

+ответственного за безопасное производство работ кранами

-начальника участка или лицо замещающего его

-мастера участка, где производятся работы

-крановщика

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Канатные стропы обозначаются

+СК, УСК

-СК, СЦ

-СЦ, УСК

-СК, УСК, СЦ

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Допуск к работе стропальщика:

+должен оформляться приказом (распоряжением) по организации;

-проводиться устным распоряжением лица, ответственным за безопасное производство работ кранами;

-проводиться устным распоряжением крановщика (машиниста).

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Повторная проверка знаний стропальщиков проводится комиссией предприятия:

+периодически, не реже одного раза в 12 месяцев;

+при переходе с одного предприятия на другое;

+по требованию инспектора Ростехнадзора.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Во время работы стропальщик:

-может не иметь при себе удостоверение стропальщика;

+должен иметь удостоверение стропальщика при себе.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Во время работы стропальщик:

-может   иметь при себе ксерокопию удостоверения стропальщика;

+должен иметь удостоверение стропальщика при себе.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

В процессе эксплуатации грузоподъёмные канаты и цепи могут подвергаться:

+механическим воздействиям;

+температурным воздействиям или воздействиям электрического дугового разряда;

+химическим воздействиям.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Для предотвращения самопроизвольного разворота длинномерных и громоздких грузов во время их подъёма или перемещения применяются:

+специальные оттяжки;

+багры;

-любые подручные средства

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Груз должен быть поднят выше встречающихся на пути предметов не менее, чем на:

-300 мм при перемещении краном;

-400 мм при перемещении краном;

+500 мм при перемещении краном.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Правильность строповки, равномерность натяжения стропов, устойчивость крана, действие тормозов проверяется стропальщиком при поднятом грузе на высоту:

-100 мм;

-500 мм;

+200–300 мм.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Подъём и перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки:

+должны производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами;

-производиться запрещается;

-должны производиться опытным стропальщиком.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Перед подачей сигнала крановщику о подъёме груза необходимо:

+проверить, нет ли на грузе незакреплённых деталей;

+убедиться в том, что во время подъёма груз не может ни за что зацепиться;

+убедиться в отсутствии людей возле груза.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов:

+должны быть выданы на руки стропальщику или вывешены в местах производства работ;

-стропальщик должен разработать сам;

-определяются крановщиком.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Масса груза может быть:

+указана в списке перемещаемых краном масс грузов, который должен быть вывешен на месте производства работ;

+указана в списке перемещаемых краном масс грузов, который должен быть выдан стропальщику на руки;

+указана на маркировке груза.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Перед началом работ стропальщик знакомится с проектом производства работ краном, технологическими картами, мерами безопасности, изложенными в наряде-допуске:

+под роспись;

-без подписи;

-под расписку или без расписки, по усмотрению лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Стропальщик в своей работе подчиняется:

-крановщику;

+лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами;

-инспектору Госгортехнадзора.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов:

+должны быть выданы на руки стропальщику или вывешены в местах производства работ;

-стропальщик должен разработать сам;

-выбираются стропальщиком произвольно.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Владелец крана или эксплуатирующая организация должны:

+вывесить на место производства работ список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы;

+выдать на руки стропальщику список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы;

+обеспечить стропальщика испытанными и маркированными  съёмными грузозахватными приспособлениями.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Стропы общего назначения следует выбирать так, чтобы:

+угол между их ветвями не превышал 90 градусов;

-угол между их ветвями превышал 90 градусов;

-угол между их ветвями был наибольшим.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Строповку корпусных деталей, рам, машин и оборудования необходимо осуществлять:

+за постоянные специально предусмотренные места зацепки;

+за самые надёжные места: цапфы, проушины, рамы, ступицы, спицы, рёбра, крюки;

-за любые выступы.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Для строповки металлопроката и труб применяют:

+зажимные грузозахватные приспособления;

+ветвевые и двухпетлевые стропы;

+траверсы.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Для уменьшения износа канатных и цепных стропов от соприкосновения с острыми кромками мепталических конструкций применяют:

+деревянные бруски;

+разрезанные трубы;

+предохранительные прокладки из листового металла.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Какой прибор автоматически показывает, какова грузоподъёмность крана при установленном вылете стрелы?

+Указатель грузоподъёмности;

-Анемометр;

-Кренометр.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Кренометр предназначен для:

+правильной установки стреловых кранов;

-правильной установки кранов мостового типа;

-правильной установки всех кранов.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Анемометр – это:

+прибор для определения силы ветра;

-прибор для определения угла наклона крана;

-прибор определяющий массу поднимаемого груза.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Устройства, предотвращающие запрокидывание стрелы предназначены для:

+сохранения устойчивого положения стрелового оборудования;

-правильной установки всех кранов;

-предотвращения аварий кранов, связанных с подъёмом груза, масса которого превышает грузоподъёмность крана.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

По конструкции различают канаты:

-с металлическим или органическим сердечником;

+одинарной свивки, стренги и кабели;

+двойной, тройной и одинарной свивки.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

По материалу сердечника различают канаты:

-с металлическим или органическим сердечником;

+с металлическим сердечником, органическим сердечником или сердечником из искусственных волокон;

-с органическим сердечником и сердечником из искусственных волокон;

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

По типу свивки прядей различают канаты:

+с линейным, точечным, комбинированным  касанием проволок между слоями;

-с точечно-линейным и полосовым касанием проволок между слоями.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

По способу свивки различают канаты:

-раскручивающиеся и закручивающиеся;

+раскручивающиеся и нераскручивающиеся;

-нераскручивающиеся и закручивающиеся.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

По направлению свивки различают канаты:

-только правой свивки;

-только левой свивки;

+правой и левой свивки.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

По сочетанию направлений свивки различают канаты:

+односторонней, комбинированной и крестовой свивки;

-односторонней и комбинированной свивки;

-односторонней и крестовой свивки.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

По механическим свойствам различают канаты:

+высшей марки, бензельные, второй марки, первой марки;

-высшей марки, первой марки, второй марки;

-первой марки, второй марки;

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

По виду покрытия поверхности проволоки различают канаты:

-из проволоки с покрытием и без покрытия;

+из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки для средних, жёстких и особо жёстких агрессивных условий работы;

-из оцинкованной проволоки для средних, жёстких и особо жёстких агрессивных условий работы;

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

По назначению различают канаты:

-грузолюдские и грузовые;

+грузолюдские, грузовые, бензельные;

-грузовые и бензельные.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Кто имеет право снимать перед работой с неповоротной части крана стропы и подкладки под дополнительные опоры и  укладывать их  на место?

+Лично крановщик, работающий на данном кране.

-Стропальщик.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Каковы условия установки крана на краю откоса котлована (канавы)?

+Должны быть соблюдены мин. допуст. расстояния от основания откоса

котлована до ближайшей опоры крана согласно Правил.

-Минимальное допустимое расстояние от основания откоса котлована до ближайшей опоры крана должно быть не менее 1 м.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Как следует устанавливать кран для выполнения строительно-монтажных работ?

+В соответствии с проектом производства работ кранами.

+Согласно указаниям лица, ответственного за безопасное производство работ.

-На усмотрение крановщика, при условии обеспечения безопасного

выполнения строительно-монтажных работ.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

В каких местах не разрешается устанавливать краны для работы?

+На неподготовленной для этого площадке (с учетом категории и характера грунта).

+На свеженасыпанном неутрамбованном грунте.

+На площадке с уклоном, превышающим допустимый для данного крана в

соответствии с руководством по эксплуатации крана.

-Вблизи линии электропередачи, без наряда допуска.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Устанавливать кран следует так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью крана (при любом его положении)  и строениями, штабелями грузов и другими предметами было не менее ...

+1 м.

-2 м.

-0,5 м.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Разрешается ли крановщику самовольная установка крана вблизи линии электропередач?

+Самовольная установка крана вблизи линии электропередач запрещается.

+Установка крана вблизи линии электропередач разрешается после получения

задания от лица, отв. за безопасное производство работ.

- Разрешается при соблюдении безопасного расстояния от крана до проводов

линии электропередач.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

В каких случаях крановщик должен работать под непосредственным

руководством лица, ответственного за безопасное производство работ?

+При загрузке и разгрузке полувагонов.

+При перемещении груза несколькими кранами.

+При работе вблизи линии электропередачи.

+При перемещении груза над перекрытиями, под которыми размещены

производственные или служебные помещения, где могут находиться люди.

+При перемещении груза, на который не разработана схема строповки.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

В каких случаях допускается перемещении груза над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться люди?

+После разработки мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ.

+По согласованию с органами Ростехнадзора.

+Под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.

-Запрещено.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

При перемещении грузов крановщик должен руководствоваться следующими правилами:

+Работать краном можно только по сигналу стропальщика, подаваемому по

установленному на предприятии порядку.

+Перед подъемом груза следует предупреждать звуковым сигналом

стропальщика и всех лиц около крана о необходимости уйти из опасной

зоны.

+Загружать и разгружать  автомашины, ж/д полувагоны и  т.п.

разрешается при отсутствии людей на транспортных средствах.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

При подъеме груза крановщик должен руководствоваться следующими правилами:

+При подъеме груза необходимо предварительно поднять его на высоту

200-  300 мм, чтобы  убедиться в устойчивости крана и т.п.

-При подъеме груза необходимо предварительно поднять его на высоту

500 мм, чтобы  убедиться в устойчивости крана и т.п.

-Предварительный подъем груза не требуется.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

Кто несет ответственность за повреждения, причиненные действием крана вследствие выполнения неправильно поданного стропальщиком сигнала?

+Крановщик и стропальщик.

-Только стропальщик.

-Только крановщик.

?

(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 – М., НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.)

В каких случаях крановщик обязан выполнять сигнал «Стоп»?

+Во всех случаях независимо от того, кто его подает.

-Только в случае, если его подает стропальщик.

?

(Савин В.И. Склады. М: Дело и сервис, 2001)

Какие две основные группы складов выделяют в зависимости от их функциональной принадлежности?

+ производственные склады и товарные склады

- материальные склады и специализированные склады

- сырьевые склады и универсальные склады

?

(Савин В.И. Склады. М: Дело и сервис, 2001)

Какие нормы являются главным основанием классификации зданий и помещений на категории А, Б, В и Д?

+ степень взрывопожарной и пожарной опасности

- общая площадь

- ёмкость

?

(Савин В.И. Склады. М: Дело и сервис, 2001)

Какая классификация принята для контейнеров в зависимости от назначения?

+ универсальные контейнеры и специализированные контейнеры

- железнодорожные контейнеры и автомобильные контейнеры

- морские контейнеры и авиационные контейнеры

?

(Савин В.И. Склады. М: Дело и сервис, 2001)

На какие виды подразделяются стеллажи по конструктивным  особенностям?

+ стеллаж с настилом, консольный стеллаж, гравитационный стеллаж

- металлический стеллаж, деревянный стеллаж, комбинированный стеллаж

- стеллаж с настилом, деревянный стеллаж, комбинированный стеллаж

?

(Савин В.И. Склады. М: Дело и сервис, 2001)

В зависимости от функционального назначения подъемно-транспортное оборудование подразделяется на следующие виды

+ грузоподъемное, транспортирующее, погрузочное и штабелирующее

-  для горизонтального и слабо наклонного перемещения, для вертикального и резко наклонного перемещения, для смешанного перемещения

- стационарное оборудование и передвижное оборудование

?

(Савин В.И. Склады. М: Дело и сервис, 2001)

В зависимости от конструктивных признаков подъемно-транспортное оборудование подразделяется на следующие виды

+ стационарное оборудование и передвижное оборудование

- грузоподъемное, транспортирующее, погрузочное и штабелирующее

-  для горизонтального и слабо наклонного перемещения, для вертикального и резко наклонного перемещения, для смешанного перемещения

?

(Савин В.И. Склады. М: Дело и сервис, 2001)

На кокой высоте от пола должен находиться конвейер с ограждёнными движущимися частями?

+ не более 2.5 м

- не более 2 м

- не более 3 м

?

(Савин В.И. Склады. М: Дело и сервис, 2001)

Как подразделяются ручные тележки в зависимости от функционального назначения?

+ тележки универсальные и специализированные

- тележки с подъёмной и стационарной платформой

- тележки двухколесные, трёхколесные, четырехколесные

?

(Савин В.И. Склады. М: Дело и сервис, 2001)

Электротранспорт для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей и ядовитых веществ применять …

+ разрешается только в качестве тягача, оборудованного средствами пожаротушения

- запрещается

- разрешается

?

(Савин В.И. Склады. М: Дело и сервис, 2001)

Сколько цифр содержит штриховой код EAN-13?

+ 13 цифр

- 11 цифр

- 9 цифр

?

(Савин В.И. Склады. М: Дело и сервис, 2001)

Какая структура цифрового штрихового кода EAN-13 содержит название страны?

+ первые три цифры, называемые префиксом

- 9 цифр следующих за первыми тремя цифрами

- последняя тринадцатая цифра

?

(Савин В.И. Склады. М: Дело и сервис, 2001)

Какая структура цифрового штрихового кода EAN-13 содержит номер предприятия и номер товара?

+ 9 цифр следующих за первыми тремя цифрами

- первые три цифры, называемые префиксом

- последняя тринадцатая цифра

?

(Савин В.И. Склады. М: Дело и сервис, 2001)

Какую информацию содержит последняя тринадцатая цифра штрихового кода EAN-13?

+ контрольную цифру

- номер предприятия

- номер товара

?

(Савин В.И. Склады. М: Дело и сервис, 2001)

Для чего нужна последняя тринадцатая цифра штрихового кода EAN-13?

+ для проверки правильности считывания штрихового кода

- для определения названия страны

- для определения названия товара

?

(Савин В.И. Склады. М: Дело и сервис, 2001)

По принципу работы ручные сканирующие устройства для считывания штрихкодов делятся на

+ контактные и дистанционные

- радиочастотные и световые

- переносные  и стационарные

?

(Савин В.И. Склады. М: Дело и сервис, 2001)

Как изготавливаются этикетки штрихового кода?

+ в типографии или с помощью обыкновенного принтера (печатающего устройства)

- с помощью  радиочастотных систем

- с помощью магнитных систем

?

(Савин В.И. Склады. М: Дело и сервис, 2001)

Какое расстояние должно быть между габаритами транспортных средств с грузом?

+ не менее 1 м

- не менее 1.5 м

- не менее 2 м

?

(Савин В.И. Склады. М: Дело и сервис, 2001)

На каком расстоянии должны находиться площадки для промежуточного складирования грузов от железнодорожных путей и автомобильных дорог?

+ не менее 2.5 м

- не менее 3 м

- не менее 2 м

?

(Савин В.И. Склады. М: Дело и сервис, 2001)

Каковы основные складские операции на участке погрузки-разгрузки?

+разгрузка, погрузка, промежуточное складирование грузов

- прием грузов по качеству, количеству и комплектности, распределение грузов по местам хранения

- приём заявок на грузы, отбор и подготовка грузов к выдаче

?

(Савин В.И. Склады. М: Дело и сервис, 2001)

Каковы основные складские операции на участке экспедиции

+ учёт отправляемых (получаемых) грузов, временное складирование подготовленного груза, составление сопроводительной документации

- приём заявок на грузы, отбор и подготовка грузов к выдаче, сортировка и комплектование грузов, перемещение грузов в зону погрузки

- прием грузов по качеству, количеству и комплектности