Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Оператор по гидравлическому разрыву пластов»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Используемая литература:

1.ПНГП: ПБ 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

2.Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков.

?

Какое требование предъявляется к рабочим местам, объектам, проездам и подходам, проходам и переходам  в темное время суток? (ПБ 08-624-03 п.1.4.12)

- Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

- Должны иметь надежную охрану.

+Должны быть освещены.

- Должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

- Должны иметь телефонную связь.

?

Когда следует проводить замеры уровня освещенности на рабочих местах?

(ПБ 08-624-03 п.1.4.12)

+Перед вводом объекта в эксплуатацию, после реконструкции помещений, систем освещения, ежегодно, на рабочих местах.

- Перед вводом объекта в эксплуатацию, далее ежегодно.

- Ежедневно с записью показаний в журнале.

- Ежесменно, после реконструкции помещений, систем освещения.

- Ежемесячно, согласно графика планово-предупредительного ремонта.

?

Каким должно быть расстояние между отдельными механизмами?

(ПБ 08-624-03 п.1.4.14)

+Не менее 1 м.

- Не более 1,5 м.

- Не менее 0,75 м.

- Не более 0,5 м.

- Не менее 2 м.

?

Какой должна быть ширина рабочих проходов между отдельными механизмами?

(ПБ 08-624-03 п.1.4.14)

-  Не менее 0,5 м.

-  Не более 1 м.

+ 0,75 м.

-  Не более 1,5 м.

-  Выполняется по желанию заказчика.

?

Как оборудуются объекты, если требуется подъем рабочего на высоту?

(ПБ 08-624-03 п.1.4.15)

-  До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,0 м - лестницами с перилами.

-  До 0,75 м - настил с планками, а на высоту выше 0,75 м - ступени.

-  До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с перилами.

-  До 0,5 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

+ До 0,75 м - ступенями, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

?

Какие требования предъявляются к маршевым лестницам?

(ПБ 08-624-03 п.1.4.16)

- Уклон не менее 65°, ширина не более 60 см.

- Уклон не более 60°, ширина 65 см.

-  Уклон не менее 50°, ширина не менее 75 см.

+ Уклон не более 60°, ширина не менее 65 см.

-  Уклон не более 65°, ширина не менее 70 см.

?

Какие требования предъявляются к ступеням лестниц? (ПБ 08-624-03 п.1.4.16)

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7°.

-  Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 30 см и уклон вовнутрь 6-10°.

+ Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5°.

?

С какой периодичностью следует испытывать предохранительные пояса и фалы статической нагрузкой? (ПБ 08-624-03 п.1.4.20)

-  Не реже одного раза в год.

-  Не реже двух раз в полгода.

-  Один раз в год.

-  Ежемесячно.

+ Не реже двух раз в год.

?

Что следует предпринять с оборудованием, если в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации были обнаружены несоответствия правилам технической эксплуатации и безопасности?

(ПБ 08-624-03 п.1.5.9)

+ Вывести из эксплуатации.

-  Привести в соответствие с требованиями технической эксплуатации.

-  Не прекращая эксплуатации сообщить в территориальный орган Ростехнадзора.

-  Вызвать представителей завода-изготовителя для устранения несоответствий.

-  Зафиксировать несоответствие в специальном журнале без остановки оборудования.

?

Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы?

(ПБ 08-624-03 п.1.7.2)

- Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

- Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Произвольные, в зависимости от медицинского обследования.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть...

(ПБ 08-624-03 п.1.7.6)

- Больше одной недели.

- Менее срока проверки знаний.

+ Менее двух недель.

- Менее одного месяца.

- Менее одной недели.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов?

(ПБ 08-624-03 п.1.7.12)

+Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

- Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

- Смывающими и обезвреживающими средствами.

- Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

- Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Содержание, каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм:

(ПБ 08-624-03 п.3.5.1.2)

-  Вредных веществ в воздухе.

-  Уровни шума.

-  Вибраций.

-  Других вредных факторов.

+  Всех перечисленных.

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии поршневого насоса? (ПБ 08-624-03 п.3.5.1.11)

-  Обратный и шаровой клапаны.

-  Предохранительный и шаровой клапаны.

+  Обратный и предохранительный клапаны.

-  Запорный и шаровой клапаны.

-  Двухходовой и предохранительный клапаны.

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии центробежного насоса? (ПБ 08-624-03 п.3.5.1.11)

+ Обратный клапан.

-  Предохранительный клапан.

-  Запорный клапан.

-  Шаровой клапан.

-  Двухходовой клапан.

?

Какое требование необходимо применять к насосам для перекачки легковоспламеняющихся и вредных жидкостей: (ПБ 08-624-03 п.3.5.1.12)

-  Должны иметь специальное разрешение Таможенного Комитета России.

+ Должны исключать пропуск продукта.

-  Требования должны быть определены эксплуатирующим предприятием.

-  Должны иметь сертификат ГОСТ России.

-  Должны иметь международное признание.

?

Какие требования предъявляются ко всем агрегатам специального назначения, используемым во взрывопожароопасных зонах? (ПБ 08-624-03 п.3.5.1.14)

+ Должны быть во взрывобезопасном исполнении, оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией и системой освещения.

-  Иметь степень защиты от проникновения влаги и пыли не менее IP 45.

-  Должны быть во взрывобезопасном исполнении.

-  Иметь свидетельство Энергонадзора России.

- Иметь свидетельство Энергонадзора России и оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией.

?

Чем должны снабжаться мобильные насосные установки, предназначенные для ведения работ на скважинах: (ПБ 08-624-03 п.3.5.1.15)

-   Запорными и предохранительными устройствами.

-   Компенсаторами давления и предохранительными устройствами.

+ Запорными и предохранительными устройствами, иметь приборы, контролирующие основные параметры технологического процесса, выведенные на пульт управления.

-   Демпферами и системами автоматизации и контроля за работой.

- Приборами, контролирующими основные параметры технологического процесса, выведенными на пульт управления.

?

Ревизия и поверка контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, а также блокировочных и сигнализирующих систем должны производиться:

(ПБ 08-624-03 п.3.5.1.17)

-   В соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем организации.

- По плану согласованному со службой метрологии организации и утвержденному техническим руководителем организации.

- По графику согласованному с Госстандартом России и утвержденным техническим руководителем организации.

-   Ежеквартально в соответствии с постановлением Госстандарта России.

+ По графикам, согласованным с территориальным органом Госстандарта России, службой метрологии организации и утвержденным техническим руководителем организации.

?

С какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления: (ПБ 08-624-03 п.3.5.1.19)

-  Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+ Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

-  Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

-  Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

-  Чтобы предел измерения не превышал полуторакратное рабочее давление.

?

Что из перечисленного должно быть указано в плане производства работ по нагнетанию в скважину газа, пара, химических и других агентов?

(ПБ 08-624-03 п.3.5.3.1)

-  Порядок подготовительных работ и схема размещения оборудования.

-  Технология проведения процесса.

-  Меры безопасности.

-  Ответственный руководитель работ.

+ Все перечисленное.

?

Какое устройство должно быть установлено на нагнетательной линии у устья скважины при закачке в неё химреагентов, пара, горячей воды?

(ПБ 08-624-03 п.3.5.3.2)

+ Обратный клапан.

-  Предохранительный клапан.

-  Автоматически регулируемая задвижка.

-  Шаровой кран.

-  Тарельчатый клапан.

?

Нагнетательная система после сборки до начала закачки должна быть опрессована на... (ПБ 08-624-03 п.3.5.3.3)

- Ожидаемое давление закачки.

-  Расчетное давление.

+ Полуторакратное ожидаемое рабочее давление.

-  Максимальное возможное давление.

- Двукратное ожидаемое рабочее давление, но не более указанного в инструкции по эксплуатации оборудования.

?

Какие меры безопасности для обслуживающего персонала должны быть выполнены при производстве гидравлических испытаний нагнетательной системы? (ПБ 08-624-03 п.3.5.3.4)

+ Обслуживающий персонал должен быть удален за пределы опасной зоны. Ликвидация пропусков под давлением запрещается.

-  Обслуживающий персонал должен занять места в укрытии.

- Обслуживающий персонал должен быть отведен на расстояние не менее 100 м от рабочей зоны.

- Обслуживающий персонал должен быть удален за пределы рабочей зоны. Возвращение допускается только для ликвидации пропусков.

- Обслуживающий персонал должен быть удален до пределов опасной зоны. Ликвидацию пропусков под давлением проводить по специальному плану.

?

На период тепловой и комплексной обработки вокруг скважины и применяемого оборудования должна быть установлена опасная зона радиусом не менее...(ПБ 08-624-03 п.3.5.3.8)

+    50 м.

-    100 м.

-    30 м.

-    20 м.

-    75 м.

?

Какие требования предъявляются к размещению передвижных насосных установок у устья скважины? (ПБ 08-624-03 п.3.5.3.9)

- Передвижные насосные установки необходимо располагать не менее 10 м от устья скважины.

-  Расстояние между передвижными насосными установками должно быть не менее 1 м.

- Вспомогательные передвижные установки должны располагаться не менее 25 м от устья скважины.

- Агрегаты устанавливаются кабинами от устья скважины.

+ Все перечисленные требования.

?

За счет чего должна исключаться возможность образования взрывоопасных смесей внутри аппаратов и трубопроводов? (ПБ 08-624-03 п.3.5.3.10)

+ Технологические режимы ведения работ и конструктивное исполнение агрегатов и установок.

- Ответственность, квалификация и стаж безаварийной работы обслуживающего персонала.

- Производственный контроль на предприятии и применение сертификационного оборудования.

- Использование пожаро - и взрывозащищенного оборудования и профессионализм персонала.

-  Присутствие ИТР и наряда пожарной охраны.

?

Выкидная линия от предохранительного устройства насоса должна быть...

(ПБ 08-624-03 п.3.5.3.12)

+ Жестко закреплена и выведена в сбросную ёмкость для сбора жидкости или на приём насоса.

- Оборудована предохранительным клапаном и выведена в приёмную емкость для сбора жидкости.

-  Без резких поворотов и иметь надежную запорную арматуру.

-  В поле видимости машиниста и оборудована манометром.

- Оборудована клапаном обратным и выведена в сбросную емкость для сбора жидкости или на прием насоса.

?

Допускается ли вибрация и гидравлические удары в нагнетательных коммуникациях? (ПБ 08-624-03 п.3.5.3.13)

-  Не допускается.

+ Допускается в пределах установленных норм.

-  Допускается при наличии в системе компенсаторов.

-  Допускается при длительной работе.

-  Допускается при нахождении персонала в безопасной зоне.

?

Чем должны быть оснащены парогенераторные и водонагревательные установки? (ПБ 08-624-03 п.3.5.3.29)

-    Приборами наблюдения и записи процессов приготовления и закачки теплоносителя, средствами сигнализации в случаях нарушения технологического процесса.

-  Системами автоматического оповещения в случаях нарушения технологического процесса и пенного пожаротушения.

-    Системами регистрации параметров и локализации возгорания в случаях нарушения технологического процесса и пенного пожаротушения.

+ Приборами контроля и регулирования процессов приготовления и закачки теплоносителя, средствами по прекращению подачи топливного газа.

-  Приборами измерения процесса смешения и закачки теплоносителя, контрольно-измерительной аппаратурой для регулирования расхода.

?

Что должно быть на рабочих местах? (ПБ 08-624-03 п.3.8.9)

-   Перечень имеющихся на рабочем месте СИЗОД.

-   Методические указания по проведению дезинфекции СИЗОД.

+ Инструкция по применению соответствующих СИЗОД, определению исправности их отдельных частей, а также по уходу, хранению и дезинфекции.

-  Список ответственных за хранение и комплектацию СИЗОД.

-  Все вышеперечисленное.

?

В какие сроки проверяется в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем организации, наличие и состояние аварийного запаса фильтрующих противогазов? (ПБ 08-624-03 п.3.8.14)

-  Ежесменно.

-  Раз в неделю.

+ Не реже одного раза в месяц.

-  Не реже одного раза в пол года.

-  Не реже одного раза в год.

?

Бытовые помещения при ремонте скважины должны располагаться от устья скважины на расстоянии: ( ПБ 08-624-03 п.4.4.3.)

-  30 м.

-  50 м.

-   Не менее высоты мачты.

+ Не менее высоты мачты агрегата плюс 10 м.

-  25 м.

?

Территория вокруг ремонтируемой скважины должна быть:

(ПБ 08-624-03 п.4.4.2.)

-  Спланирована

-  Освобождена от посторонних предметов.

-  Расчищена от снега.

+ Спланирована и освобождена от посторонних предметов.

-  Ограждена.

?

Транспортировка оборудования на скважину и строительно-монтажные работы могут быть начаты при выполнении следующих условий: (ПБ 08-624-03 п.4.1.5)

-  Наличие планов работ.

-  Проверки  готовности трассы передвижения агрегатов.

-  Заключении  договоров на производство работ с подрядчиками.

-  При наличии проектов

+  Все перечисленное.

?

План работы по текущему и капитальному ремонту скважин должен содержать (ПБ 08-624-03 п.4.3.2)

+  Сведения о конструкции и состоянии скважины.

-  Сведения об оснащении агрегата.

-  Замеры уровня освещенности.

-  Схему подземных коммуникаций.

-  Акт приема-сдачи скважин на ремонт.

?

Запрещается передвижение оборудования: (ПБ 08-624-03 п.4.4.1)

-  При видимости менее 50м.

-  При скорости ветра более 20м/с.

-  При видимости менее 40м.

-  При видимости менее 50м и скорости ветра более 15 м/с.

+  При видимости менее 50 м и скорости ветра более 30 м/с.

?

Где должны находиться запорные, отсекающие, разгружающие и предохранительные устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора? (ПБ 08-624-03 п.1.5.17)

+  На максимально приближенном расстоянии к насосу (компрессору).

-  На максимально удаленном расстоянии от насоса (компрессора).

-  На максимально приближенном расстоянии к пульту управления.

-  На максимально удаленном расстоянии от пульта управления.

-  В любом месте по желанию заказчика.

?

В какие сроки проводится проверка знаний по безопасному ведению работ у рабочих? ( ПБ 08-624-03 1.7.3)

-  Ежесменно.

-  Ежеквартально.

+  Ежегодно.

-  Один раз в пять лет.

-  Один раз в три года

?

До  какого значения следует снизить давление в скважине перед разборкой арматуры? (ПБ 08-624-03 п. 4.6.7.)

-  до избыточного.

-  до минимального.

+  до  атмосферного.

-  до снижения давления.

-  по визуальному осмотру.

?

Кто несет ответственность за сохранность и исправность средств индивидуальной защиты? (ПБ 08-624-03 1.8.5)

-  Руководитель предприятия.

-  Буровой мастер и его помощник.

+  Должностное лицо, назначенное руководителем предприятия.

-  Сам работник.

-  Помощник руководителя предприятия.

?

Какова норма освещенности превенторной установки? ( ПБ 08-624-03 2.5.10)

-  30 лк;

+  75 лк;

-  10 лк;

-  100 лк.

-  50 лк;

?

Допускается ли повышение плотности бурового раствора, находящегося в скважине, путем закачивания отдельных порций утяжеленного раствора?

(ПБ 08-624-03 п.2.7.3.9.)

-  Допускается.

-  Не допускается.

+  Допускается в случае ликвидации ГНВП.

-  Разрешается при аварийных работах.

-  Разрешается в присутствии мастера бригады.

?

Как должно осуществляться производство работ в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность?

(ПБ 08-624-03 п.1.2.17.)

-  Согласно инструкции.

-  После инструктажа на рабочем месте.

+  По наряду-допуску.

-  Ростехнадзором России или его территориальным органом.

-  Разрешается в присутствии мастера бригады.

?

На каком расстоянии от устья скважины устанавливается основной пульт управления превентором? (ПБ 08-624-03 п.2.7.6.10.)

- не менее 5 м.

+ не менее 10 м.

- не менее 15 м.

- не менее 20 м.

- не менее 25 м.

?

Кто несет ответственность за неприменение или за применение не по назначению средств индивидуальной защиты? ( ПБ 08-624-03 1.7.14)

-  Руководитель предприятия.

-  Мастер.

-  Должностное лицо, назначенное администрацией предприятия.

+  Сам работник.

-  Помощник.

?

Какое наибольшее расстояние между ступенями лестниц тоннельного типа и лестниц-стремянок? (ПБ 08-624-03 1.4.17)

-  Не более 15 см.

-  Не более 25 см.

+  Не более 35 см.

-  Не более 40 см.

-  Не более 30 см.

?

Охранная зона ЛЭП напряжением до 1 кВ? (ПБ 08-624-03 п.4.1.4.)

-  1м.

-  3м.

+ 2м.

-  4м.

-  10м.

?

Охранная зона ЛЭП напряжением от 1кВ до 20кВ? (ПБ 08-624-03 п.4.1.4.)

+  10м.

-  15м.

-  20м.

-  25м.

-  30м.

?

Освещенность шкалы КИП должна быть не менее: (ПБ 08-624-03 п.4.4.14.)

-  75 лк.

-  25 лк.

+  50 лк.

-  100 лк.

-  15 лк.

?

К какой классификационной группе зон относится зона, в которой маловероятно появление взрывоопасных смеси воздуха или газа, а в случае её появления эта смесь присутствует в течение непродолжительного периода времени? (ПБ 08-624-03 п.1.6.2.1.)

-  зона 1.

-  зона 3.

+  зона 2.

-  зона 4.

-  зона 5.

?

.При каком минимальном расстоянии между центрами устьев соседняя скважина должна быть остановлена и заглушена? (ПБ 08-624-03 п.4.6.24.)

-  1,1 м. и менее.

-  1,2 м. и менее.

-  1,3 м. и менее.

-  1,4 м. и менее.

+  1,5 м. и менее.

?

Каким должно быть расстояние между насосными установками (агрегатами) при расстановке на скважине? (ПБ 08-624-03 п.3.5.3.9.)

-  не менее 2 м.

-  не менее 3 м.

+  не менее 1 м.

-  не менее 4 м.

-  не менее 5 м.

?

Что должны иметь специалисты с высшим и средним специальным образованием, работающие по рабочим специальностям для допуска к самостоятельной работе?

(ПБ 08-624-03 п.1.7.10.)

- стаж работы.

- стажировку на рабочем месте.

- удостоверение.

- должны пройти аттестацию.

+ должны пройти аттестацию с выдачей соответствующего удостоверения по рабочим профессиям.

?

Гидравлический разрыв пласта – это …….

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.396.)

+ формирование трещин в массивных газо – нефте – водонасыщенных и других горных породах под действием подаваемой в них под давлением жидкости.

- всё перечисленное.

- геофизические исследования скважин.

- формирование трещин в массивных газо – нефте – водонасыщенных и других горных породах под действием подаваемой в них под давлением воздушной смеси.

?

Производят гидравлический разрыв пласта для …….

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.396.)

+ повышения продуктивности скважин

- всё перечисленное.

- геофизических исследований скважин.

- формирования трещин в массивных газо – нефте – водонасыщенных и других горных породах под действием подаваемой в них под давлением воздушной смеси.

?

В однородных (изотропных) по толщине пластах, как правило, создаётся:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.396-397.)

+ одна трещина значительной величины.

-  всё перечисленное.

- две трещины значительной величины.

- три трещины значительной величины.

?

На многопластовых большой толщины залежах, представленных гидродинамически слабосвязанными геологическими формациями, осуществляется:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.397.)

+ поинтервальный гидравлический разрыв пласта.

-  всё перечисленное.

- две трещины значительной величины от толщины пласта.

- три трещины значительной величины от толщины пропластков.

- одна трещина значительной величины.

?

Рабочая жидкость, применяемая для гидравлического разрыва пласта,

нагнетается в пласт через:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.397.)

+ лифтовую колонну труб.

- затрубную задвижку.

- кольцевое пространство.

- поинтервальный гидравлический разрыв пласта.

-  всё перечисленное.

?

Если давление гидравлического разрыва пласта превышает допустимое рабочее давление для эксплуатационной колонны и устьевой запорной арматуры, то устьевая запорная арматура меняется на:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.397.)

+ специальную головку для ГРП.

-  на другую запорную арматуру.

-  на другую запорную арматуру выдерживающую большее давление.

-  поинтервальный гидравлический разрыв пласта.

-  всё перечисленное.

?

На нижнем конце лифтовой колонны труб при гидравлическом разрыве пластов устанавливается:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.397.)

+ пакер.

- специальная головка для ГРП.

- забой.

- затрубная задвижка.

- кольцевое пространство.

?

На нижнем конце лифтовой колонны труб при гидравлическом разрыве пластов устанавливается пакер, межтрубное пространство выше него заполняется:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.397.)

+ жидкостью с большей плотностью.

- газом.

- инертным газом.

- поинтервальным гидравлическим разрывом пласта.

- всё перечисленное.

?

На нижнем конце лифтовой колонны труб при гидравлическом разрыве пластов устанавливается ______________  , служащий для заполнения жидкостью межтрубного пространства или для удаления её после окончания ГРП.

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.397.)

+ клапан.

- обратный клапан.

- задвижка.

- манометр.

- кран высокого давления.

?

Процесс гидравлического разрыва пластов производится:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.397.)

+ при открытой задвижке на затрубном манифольде.

- при закрытой задвижке на затрубном манифольде.

- инертным газом.

- поинтервальным гидравлическим разрывом пласта.

- всё перечисленное.

?

В качестве рабочей жидкости для гидравлического разрыва пластов применяют:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.397.)

-  техническую пластовую воду.

-  соляно-кислотные растворы (для карбонатных коллекторов).

-  сырую нефть.

+  всё перечисленное.

?

Для снижения потерь давления (до 75%)  в рабочую жидкость для гидравлического разрыва пластов добавляют:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.397.)

+  высокомолекулярные полимеры.

-  молекулярные полимеры.

-  полимеры.

-  всё перечисленное.

?

В раскрывшиеся трещины при ГРП, с целью увеличения их проводимости вместе с рабочей жидкостью вводится расклинивающий материал:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.397.)

-  кварцевый песок.

- стеклянные и металлические шарики.

- окатанная скорлупа орехов.

-  механические материалы фракции 0,5-1,5мм.

+  всё перечисленное.

?

Виды гидравлического разрыва пласта:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.397.)

- однократный разрыв пласта.

- многократный разрыв пласта.

- направленный (поинтервальный) разрыв пласта.

+ всё перечисленное.

?

Для гидравлического разрыва пласта рекомендуются скважины следующих категорий:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.398-399.)

-  скважины, давшие при опробовании слабый приток нефти.

-  скважины, с высоким пластовым давлением, но с низкой проницаемостью коллектора.

-  скважины, имеющие заниженный дебит в сравнении с окружающими соседними скважинами.

-  скважины, с загрязнённой призабойной зоной.

+  всё перечисленное.

?

Для гидравлического разрыва пласта рекомендуются скважины следующих категорий:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.399.)

- скважины, с высоким газовым фактором.

- нагнетательные скважины с низкой приёмистостью.

- нагнетательные скважины с неравномерной приёмистостью по продуктивному разрезу.

+ всё перечисленное.

?

Гидравлический разрыв пласта не рекомендуется проводить:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.399.)

- в нефтяных скважинах, расположенных вблизи контура нефтеносности.

- в скважинах, технически неисправных.

+ всё перечисленное.

?

Перед осуществлением технологии гидравлического разрыва пласта устье скважины оборудуется специальной арматурой:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.403.)

+  1АУ-700 или 2АУ-700.

-  АЦ-32.

-  ЦА-32.

-  4АН-700.

-  5АН-700.

?

В качестве силовых агрегатов при гидравлическом разрыве пласта используются насосные установки:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.403.)

-  1АУ-700 или 2АУ-700.

-  АЦ-32.

-  ЦА-32.

+  4АН-700 или 5АН-700.

?

Дополнительное оборудование при гидравлическом разрыве пласта состоит:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.403.)

- пескосмесительные установки типа 3ПА или 4ПА.

- автоцистерны для перевозки жидкости ЦР-20.

- агрегаты для перевозки блока манифольдов 2БМ-700.

- агрегаты для перевозки песка.

+ всё перечисленное.

?

По назначению жидкости для гидравлического разрыва пласта разделяются:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.403.)

- жидкость разрыва.

- жидкость - песконоситель.

- продавочная жидкость.

+ всё перечисленное.

?

К жидкости – песконосителю предъявляются требования:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.403.)

-  не должна быть нефильтрующаяся.

-  должна обладать высокой удерживающей способностью абразивного наполнителя.

-  кварцевый песок с размерами зёрен 0,4-1,2 мм.

-  кварцевый песок не должен быть загрязнён другими механическими включениями.

+  всё перечисленное.

?

Одной из новых эффективных технологий гидравлического разрыва пласта является технология осаждения проппоната на конце трещин или концевое экранирование трещины, которая позволяет:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.404.)

- целенаправленно увеличить ширину трещины.

- останавливает рост трещины в длину.

- останавливает рост трещины в длину, за счёт чего значительно увеличивается проводимость.

+ всё перечисленное.

?

Гидравлический разрыв пласта с предварительной гидропескоструйной перфорацией проводится с целью:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.405.)

- снижение давления гидравлического разрыва пласта.

- обеспечение направления образования трещин.

+ всё перечисленное.

?

Наиболее эффективным и гарантированным методом направленного вертикального

гидравлического разрыва пласта может стать:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.409.)

+ предварительная прорезка вертикальных щелей в прискважинной зоне пласта.

- жидкость - песконоситель.

- продавочная жидкость.

- всё перечисленное.

?

Выбор объекта для испытания способа направленного гидравлического разрыва пласта:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.409.)

- скважины нефтяных месторождений с карбонатными коллекторами.

- скважины нефтяных месторождений с терригенными коллекторами.

- скважины с ухудшенными фильтрациооными характеристиками.

- глубина залегания пласта должна быть не более 1500 метров.

+ всё перечисленное.

?

Во избежание прорыва вод не рекомендуется осуществление гидравлического разрыва пласта в случае, когда раздел между продуктивными и водоносными горизонтами:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.409.)

+  менее 10 м.

-  не более 20 м.

-  менее 5 м.

-  менее 30 м.

?

Материалы для проведения направленного гидравлического разрыва пласта:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.411.)

- дегазированная пластовая нефть вязкостью 50-100 мПас.

- отсортированный кварцевый песок с диаметром зёрен 0,5-1,2 мм.

+ всё перечисленное.

?

Концентрация песка в жидкости – песконосителе в зависимости от плотности пород и вязкости рабочей жидкости может изменяться на 1 м3 жидкости:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.411.)

+  от 200 до 400 кг.

-  от 100 до 300 кг.

-  от 200 до 500 кг.

-  от 300 до 400 кг.

-  от 400 до 500 кг.

?

Требования безопасности при проведении работ по направленному гидравлическому разрыву пласта:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.415.)

- объём и время проведения работ определяются утверждённым планом и графиком.

- при проведении работ должны соблюдаться общие правила требований безопасности при подземном и капитальном ремонте скважин и требования настоящей инструкции.

- допуск инженерно-технических работников и рабочих к выполнению работ разрешается после проведения инструктажа по требованиям безопасности.

+ всё перечисленное.

?

До начала работ по направленному гидравлическому разрыву пласта необходимо ознакомить рабочих:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.416.)

- с характером проводимых работ.

- со схемой обвязки.

- с технологическими режимами работы.

+ всё перечисленное.

?

С целью определения технологической эффективности операций процесса направленного гидравлического разрыва пласта после вывода скважины на устойчивый режим эксплуатации проводятся:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.417.)

+ гидродинамические и дебитометрические исследования.

-  гидродинамические исследования.

-  дебитометрические исследования.

- с технологическими режимами работы.

- с характером проводимых работ.

?

Для объективной оценки исследования скважины до направленного разрыва пласта и после него необходимо проводить:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.417.)

+  одними и теми же методами.

-  гидродинамические и дебитометрические исследования.

-  гидродинамические исследования.

-  дебитометрические исследования.

-  всё перечисленное.

?

Для полной оценки технологического эффекта необходимо определить состояние прискважинной зоны пласта:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.417.)

-  проницаемость прискважинной зоны.

-  коэффициент продуктивности.

-  коэффициент охвата пласта эксплуатацией.

+  всё перечисленное.

?

Экономическая эффективность направленного гидравлического разрыва пласта в эксплуатационных скважинах определяется в соответствии с действующими:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.418.)

+ инструкциями.

-  гидродинамическими и дебитометрическими исследованиями.

-  гидродинамическими исследованиями.

-  дебитометрическими исследованиями.

-  всё перечисленное.

?

ГГРП - это:

(Интенсификация работы скважин. Б.М.Сучков, стр.418.)

+ глубокопроникающий гидравлический разрыв пласта.

- глобальный гидравлический разрыв пласта.

- гидродинамический гидравлический разрыв пласта.

- гамма гидравлический разрыв пласта.

?

Руководство работами по текущему, капитальному ремонту и реконструкции скважин должно осуществляться лицами, получившими: (ПБ 08-624-03  п.4.8.1.)

+  соответствующее право в установленном порядке.

-  высшее образование.

-  техническое образование.

-  диплом.

-  горный допуск.

?

При производстве работ, связанных с забуриванием и проводкой боковых ответвлений (стволов), в том числе с горизонтальным проложением, работники специализированных бригад по текущему и капитальному ремонту  скважин должны: (ПБ 08-624-03  п.4.8.3.)

-   пройти дополнительное обучение.

-   проверку знаний.

-   получить горный допуск.

-   получить допуск к ведению таких работ.

+   пройти дополнительное обучение, проверку знаний и получить допуск к ведению таких работ.

?

Работники, осуществляющие работы по реконструкции скважин, должны:

(ПБ 08-624-03  п.4.8.4.)

-  пройти дополнительное обучение.

-  получить горный допуск.

+  быть обучены и пройти проверку знаний в порядке, установленном для подготовки и аттестации персонала буровых бригад.

-  получить допуск к ведению таких работ.

-  высшее образование.

?

В организации должен быть назначен специальный ответственный работник (из числа руководства организации), отвечающий: (ПБ 08-624-03   п.3.5.1.7)

+     За функционирование системы управления промышленной безопасности.

-     За охрану окружающей среды.

-     За безопасную эксплуатацию производственных объектов.

-     За экологическую обстановку на производственном объекте.

-     За промышленную безопасность, охрану окружающей среды и экологическую обстановку на производственном объекте.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть...

(ПБ 08-624-03   п.1.7.6)

-     Больше одной недели.

-     Менее срока проверки знаний.

+    Менее двух недель.

-     Менее одного месяца.

-     Менее одной недели.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов?

(ПБ 08-624-03   п.1.7.12)

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

-    Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

-    Смывающими и обезвреживающими средствами.

-    Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

-    Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Персонал должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА. Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время:

(ПБ 08-624-03   п.3.1.7)

-    Проведения первичного инструктажа.

-    Проведения очередного инструктажа.

- Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

-    Аттестации в органах Ростехнадзора.

+  Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм:

(ПБ 08-624-03   п.3.5.1.2)

-    Вредных веществ в воздухе.

-    Уровни шума.

-    Вибраций.

-    Других вредных факторов.

+   Всех перечисленных.

?

Чем должны быть оборудованы производственные объекты по установленным нормам: (ПБ 08-624-03   п.3.5.1.6)

-    Санитарными постами.

-    Аппаратами (устройствами) для обеспечения работников питьевой водой.

-    Комнатами отдыха.

-    Местами для курения.

+    Всем перечисленным.

?

Какая организация имеет право выполнять работы по определению возможности продления сроков безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений? (ПБ 08-624-03   п.1.5.27)

-     Поставщик.

+    Экспертная организация.

-     Разработчик.

-     Организация-изготовитель.

-     Ростехнадзор  или его территориальный орган.

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавливания до освобождения конечностей

?

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- В состоянии комы.

- При частой рвоте.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

- При ранении шеи.

?

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- 5 - 10 минут

+ 10 - 15 минут

- 10 - 20 минут

- 15 - 20 минут

- 15 - 25 минут

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- 3 метра

- 5 метра

- 7 метра

+ 10 метров

- 15 метров

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении:

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время

не более часа

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Признаки закрытого перелома костей конечности

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

Признаки артериального кровотечения

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки венозного кровотечения

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами