Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Оператор по добыче нефти и газа»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Использованная литература:

1. ПГНП – Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. ПБ08-624-03

2. Руководство по эксплуатации скважин установками скважинных штанговых насосов в ОАО «ТН». РД 153-39.1-252-02

3. Е.И.Бухаленко. Монтаж, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования.

4. В.Н.Василевский. Оператор по исследованию скважин.

5. А.И.Акульшин, В.С.Бойко. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин.

?

Земная толща сложена из горных пород: (В.Н.Василевский. Оператор по исследованию скважин. с.3)

- осадочных, магматических, морфических

- изверженных, магматических, метаморфических

+ осадочных, магматических, метаморфических

- вымываемых, магматических, морфических

?

Залежь может образоваться в породах (В.Н.Василевский. Оператор по исследованию скважин. с.3)

- магматических

- метаморфических

- осколочных

+ осадочных

?

Наличие пористости, проницаемости, ловушек, непроницаемых кровли и подошвы

обеспечивает (В.Н.Василевский. Оператор по исследованию скважин. с.3)

- скопление нефти

+ образование залежи

- прохождение жидкости через пласт по горизонтали

- прохождение жидкости через пласт по вертикали

?

Пористость — наличие (Василевский. Оператор по исследованию скважин, с.18)

- нефти в пласте

- осадочных пород

+ пор, трещин в породе

- зерен различной величины

?

Пористость измеряется в (Василевский. Оператор по исследованию скважин, с.18)

- М

- м2

+ м3

- долях единицы

?

Проницаемость измеряется в (Василевский. Оператор по исследованию скважин, с.22)

-метрах (м)

+кв.метрах (м2)

-куб.метрах (м3)

- долях единицы

?

Порода считается непроницаемой, если имеет каналы (А.И.Акульшин, В.С.Бойко. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин, с.21)

- поровые

- капиллярные

- сверхкапиллярные

+ субкапиллярные

?

Проницаемость определяется по формуле(Василевский. Оператор по исследованию скважин, с.22)

+ Дарси

- Дюпюи

- Гасса

-Файнберга

?

Упругость зерен породы- это способность горной породы (А.И.Акульшин, В.С.Бойко. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин, с.37)

+ изменять форму под воздействием внешней среды и восстанавливать прежнюю форму при

снятии ее

- изменять форму под воздействием внешней среды, не разрушаясь

- сопротивляться действию внешней нагрузки, не разрушаясь

- разрушаться под действием внешней нагрузки и восстанавливаться после ее снятия

?

Пластичность зерен породы- это способность горной породы (А.И.Акульшин, В.С.Бойко. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин, с.37)

- изменять форму под воздействием внешней среды и восстанавливать прежнюю форму при

снятии ее

+ изменять форму под воздействием внешней среды, не разрушаясь

- сопротивляться действию внешней нагрузки, не разрушаясь

- разрушаться под действием внешней нагрузки и восстанавливаться после ее снятия

?

Прочность зерен породы- это способность горной породы (А.И.Акульшин, В.С.Бойко. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин, с.37)

- изменять форму под воздействием внешней среды и восстанавливать прежнюю форму при

снятии ее

- изменять форму под воздействием внешней среды, не разрушаясь

+ сопротивляться действию внешней нагрузки, не разрушаясь

- разрушаться под действием внешней нагрузки и восстанавливаться после ее снятия

?

Давление в пласте зависит от: (Василевский. Оператор по исследованию скважин, с.28)

+ плотности жидкости и высоты гидростатического уровня

- плотности и вязкости жидкости

- вязкости жидкости и высоты гидростатического уровня

- давления на забое

?

Давление насыщения- это давление, при котором (Василевский. Оператор по исследованию скважин, с.28)

- жидкость полностью заполнила поры породы

+ из жидкости появляются первые пузырьки растворенного в ней газа

- жидкость растворила газы в концентрации, которую превысить невозможно

- жидкость не растворяет газы

?

До начала ремонтных работ и осмотром оборудования периодически работающей скважины (ПНГП, п.3.5.2.26)

+ контргруз должен быть опущен в нижнее положение и заблокирован тормозным устройством

- контргруз должен быть поднят в верхнее положение и заблокирован тормозным устройством

- электродвигатель должен быть заторможен

- электродвигатель должен быть заземлен

?

Расстояние между траверсой подвески полированного штока (или штанговращателем) и устьевым сальником должно быть (ПНГП, п.3.5.2.32)

+ не менее 20 см

- не более 20 см

- 20 см

- как удобнее.

?

Расстояние между траверсой подвески полированного штока (или штанговращателем) и устьевым сальником замеряется (ПНГП, п.3.5.2.32)

- при крайнем верхнем положении головки балансира

+ при крайнем нижнем положении головки балансира

- при горизонтальном положении головки балансира

- при откинутой головке балансира

?

Сечение заземляющего проводника между рамой СК и кондуктором должно быть (ПНГП, п.3.5.2.33)

+ не менее 48 мм2

- не более 48 мм2

- не менее 36 мм2

- не более 36 мм2

?

В качестве заземлителя могут применяться проводники (ПНГП, п.3.5.2.33)

+ прямоугольного, круглого, плоского, углового сечения

- прямоугольного, круглого, плоского сечения, стальные канаты

- стальные канаты

- только уголки

?

Заземляющие проводники должны быть (ПНГП, п.3.5.2.33)

+ заглублены в землю не менее чем на 0,5 м

- заглублены в землю не менее чем на 1 м

- проложены в стальной трубе

- подвешены на стойках

?

Устьевая арматура скважины при ее эксплуатации погружным электронасосом должна (ПНГП, п.3.5.2.35)

- быть симметрична

+ иметь проходное отверстие для силового кабеля с герметичным уплотнением

- иметь отводы для стравливания газа из затрубного пространства

- иметь сальниковое устройство

?

В случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны необходимо (ПНГП, п.5.3.4.12)

+  незамедлительно предупредить персонал о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности

- незамедлительно предупредить руководство, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности

- незамедлительно предупредить руководство и диспетчерскую службу, оградить загазованный участок

- оградить загазованный участок, незамедлительно предупредить руководство и диспетчерскую службу  и принять меры по устранению источника загазованности

?

Запрещается эксплуатация аппаратов, емкостей, оборудования при (ПНГП, п.5.3.4.16)

+ неисправных предохранительных клапанах, отключающих и регулирующих устройствах, КИП и А

+ отсутствии разрешения на эксплуатацию

+ отсутствии или неисправности КИП и А

+ неисправных предохранительных клапанах, КИП и А

?

Дренирование воды из аппаратов и емкостей должно производиться (ПНГП, п.5.3.4.17)

+ автоматически в закрытую систему

- специальным насосом

- с пульта диспетчера

- по указанию руководителя объекта

?

Запрещается эксплуатация насосов при (ПНГП, п.5.3.4.19)

+ отсутствии или неисправности средств автоматизации, контроля и системы блокировок

- обратного клапана и манометра

- разрешения руководителя объекта

- разрешения Ростехнадзора

?

На трубопроводах в нефтяных насосных станциях (ПНГП, п.5.3.4.21)

+ должны быть стрелки, указывающие направление движения жидкости

- не должны устанавливаться какие-либо устройства

- должны устанавливаться обратные и предохранительные клапаны

- должны устраиваться аварийные отводы в емкость

?

Оборудование дожимных насосных станций должно оснащаться (ПНГП, п.5.3.4.23)

+ приборами контроля, регулирующими и контролирующими устройствами

- обратными клапанами

- предохранительными клапанами

- отключающими и регулирующими устройствами

?

При работающем насосе не допускается (ПНГП,п.5.3.4.85)

+ смазка, устранение течи в сальниковых и торцевых уплотнениях, ремонт насоса

+ устранение течи в сальниковых и торцевых уплотнениях, ремонт насоса

+ торможение насоса руками, приспособлениями

+ закрывать запорную арматуру

?

Металлические трубы нефтепроводов должны соединяться (ПНГП, п.5.3.4.179)

+ сваркой

- фланцами

- резьбовыми соединениями

- муфтами

?

Резервуары для нефтепродуктов должны оснащаться (ПНГП, п.5.3.4.225)

+ дыхательными и предохранительными клапанами, уровнемерами, приемораздаточными патрубками, люками

- обвалованием

- дыхательными и предохранительными клапанами, уровнемерами, патрубками, люками, обвалованием

- дыхательными и предохранительными клапанами

?

Обвалование резервуаров рассчитано на (ПНГП, п.5.3.4.229)

+ гидростатическое давление разлившейся жидкости из резервуара

- прочность при проезде на гребне транспорта грузоподъемностью 5 тн

- количество жидкости, образующейся от таяния снегов или после дождей

- аварийный разлив жидкости из резервуара

?

Объем обвалования должен быть (ПНГП, п.5.3.4.229)

+ больше объема наибольшего резервуара в группе

- равно объему жидкости всех резервуаров в группе

- больше гидростатического давления разлившейся жидкости из резервуара

- рассчитано на небольшие утечки из резервуара

?

Внутри обвалования размещение задвижек (ПНГП ,п.5.3.4.229)

+ не допускается кроме запорных и коренных

- не допускается

- разрешается

- необходимы для непосредственного управления при работе резервуара

?

Объемная скорость наполнения и опорожнения резервуаров не должна превышать (ПНГП, п.5.3.4.238)

+ пропускной способности дыхательных клапанов

- 0,25 м/с

- 1,1 м3/час

- пропускной способности приемно-выкидных патрубков

?

Наиболее напряженные условия работы скважинных насосов создаются при (РД 153-39.1-252-02, с.10)

+ 40-80% обводненности

- 0-40% обводненности

- 50-70% обводненности

- 80-100% обводненности

?

К высоковязкой нефти относятся жидкости с вязкостью (РД 153-39.1-252-02, с.11)

+ более 30 мПа*с

- менее 30 мПа*с

- более 10 мПа*с

- 20 мПа*с

?

К малодебитным относятся скважины с дебитом (РД 153-39.1-252-02, с.13)

+ до 5 м3/сут

- до 3 м3/сут

- 5-35 м3/сут

- более 35 м3/сут

?

К среднедебитным относятся скважины с дебитом (РД 153-39.1-252-02, с.13)

- до 5 м3/сут

- до 3 м3/сут

+ 5-35 м3/сут

- более 35 м3/сут

?

К высокодебитным относятся скважины с дебитом (РД 153-39.1-252-02, с.13)

- до 5 м3/сут

- до 3 м3/сут

- 5-35 м3/сут

+ более 35 м3/сут

?

К малосернистой относится нефть с содержанием серы (РД 153-39.1-252-02, с.13)

+ менее 0,5%

- 0,5-2,0%

- более 2,0%

- более 6%

?

К сернистой относится нефть с содержанием серы (РД 153-39.1-252-02, с.13)

- менее 0,5%

+ 0,5-2,0%

- более 2,0%

- более 6%

?

К высокосернистой относится нефть с содержанием серы (РД 153-39.1-252-02, с.13)

- менее 0,5%

- 0,5-2,0%

+ более 2,0%

- более 6%

?

К парафинистой относится нефть с содержанием парафина (РД 153-39.1-252-02, с.14)

- менее 1,5%

+ 1,5-6,0%

- более 6%

- более 12,0%

?

К низкопарафинистой относится нефть с содержанием парафина (РД 153-39.1-252-02, с.14)

+ менее 1,5%

- 1,5-6,0%

- более 6%

- более 12,0%

?

К высокопарафинистой относится нефть с содержанием парафина (РД 153-39.1-252-02, с.14)

- менее 1,5%

- 1,5-6,0%

+ более 6%

- более 12,0%

?

ГЗУ «Дельта» предназначена для измерения количества жидкости (РД 153-39.1-252-02, с.124)

+ массовым методом

- объемным методом

- электрическим методом

- механическим методом

?

Расположение оборудования УЭЦН (снизу вверх) (А.И.Акульшин, В.С.Бойко. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин,, с.359)

+ компенсатор, электродвигатель, протектор, насос, НКТ

- протектор, компенсатор, электродвигатель, насос, НКТ

- электродвигатель, протектор, насос, компенсатор, НКТ

?

В марке УЭЦНМ5-130-1200 цифра 5 означает (А.И.Акульшин, В.С.Бойко. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин, с.360)

+ группа насоса

- модульный насос

- подача

- напор

?

В марке УЭЦНМ5-130-1200 цифра 130 означает (А.И.Акульшин, В.С.Бойко. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин, с.360)

- группа насоса

- модульный насос

+ подача

- напор

?

В марке УЭЦНМ5-130-1200 цифра 1200 означает (А.И.Акульшин, В.С.Бойко. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин, с.360)

- группа насоса

- модульный насос

- подача

+ напор

?

В марке УЭЦНМ5-130-1200 буква М означает (А.И.Акульшин, В.С.Бойко. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин, с.360)

- группа насоса

+ модульный насос

- подача

- напор

?

Основное оборудование станка-качалки (А.И.Акульшин, В.С.Бойко. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин, с.311)

+ рама, электродвигатель, ременная передача, редуктор, кривошипы, шатуны, траверса, пирамида, балансир, головка балансира, канатная подвеска

- электродвигатель, ременная передача, редуктор, кривошипы, шатуны, траверса,  балансир, канатная подвеска, подвеска устьевого штока

- рама, электродвигатель, ременная передача, редуктор, кривошипы, шатуны, траверса, пирамида, балансир, канатная подвеска

- рама, электродвигатель, ременная передача, кривошипы, шатуны, траверса, пирамида, балансир, головка балансира

?

В марке СК5-3,0-2500 цифра 5 означает (А.И.Акульшин, В.С.Бойко. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин, с.322)

+ максимальную грузоподъемность

- максимальную длину хода

- максимальный крутящий момент

- максимальное число качаний

?

В марке СК5-3,0-2500 цифра 3 означает (А.И.Акульшин, В.С.Бойко. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин, с.322)

- максимальную грузоподъемность

+ максимальную длину хода

- максимальный крутящий момент

- максимальное число качаний

?

В марке СК5-3,0-2500 цифра 2500 означает (А.И.Акульшин, В.С.Бойко. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин, с.322)

- максимальную грузоподъемность

- максимальную длину хода

+ максимальный крутящий момент на валу редуктора

- максимальное число качаний

?

Маркировка ШН-19 означает (Е.И.Бухаленко. Монтаж, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования, с.24)

+ насосная штанга

- штанговый насос

- штанговращатель

- шатун

?

Марка КПБП 3х10 означает (Е.И.Бухаленко. Монтаж, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования, с.84)

- коробка клеммная

- трансформаторная установка

- установка для ремонта устьевых арматур

+ кабель УЭЦН

?

В марке КПБП 3х10 буквы означают (Е.И.Бухаленко. Монтаж, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования, с.84)

- коробка клеммная

- трансформаторная установка

- установка для ремонта устьевых арматур

+ кабель полиэтиленовый бронированный плоский

?

В марке КПБП 3х10 цифра 3 означает (Е.И.Бухаленко. Монтаж, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования, с.84)

- диаметр кабеля

- расстояние от клеммной коробки до трансформатора

- диаметр сечения жил кабеля

+ число жил кабеля

?

В марке КПБП 3х10 цифра 10 означает (Е.И.Бухаленко. Монтаж, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования, с.84)

- диаметр кабеля

- расстояние от клеммной коробки до трансформатора

+ диаметр сечения жил кабеля

- число жил кабеля

?

Марка ШВЛ-10 означает (Е.И.Бухаленко. Монтаж, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования, с.54)

- насосная штанга

- штанговый насос

+  штанговращатель грузоподъёмностью 10 тонн

- шатун

?

Марка Ц2НШ означает (РД 153–39.1-254-02 стр. 30)

- насосная штанга

- штанговый насос

- штанговращатель

+ редуктор

?

Что означает цифра 18 в название цепного привода ПЦ60-18-3-0,5/2,5:  (РД 153–39.1-254-02 пункт 3.1)

-Передаточное отношение редуктора.

+ Максимальная величина тягового усилия.

- Максимальная мощность электродвигателя, который можно установить на привод.

?

Какая устьевая арматура должна применяться для скважины с цепным приводом: (РД 153–39.1-254-02 пункт 3.4)

-только арматура, выпускаемая Лениногорским заводом АУ-140-50.

+любая устьевая арматура, выпускаемая разными заводами-изготовителями, которая выпускается серийно и применяется на скважинах с УШСН.

-специальная арматура, которая изготавливается на БМЗ.

?

Область применения ПЦ60-18-3-0,5/2,5 с насосом диаметром 57 мм при эффективной вязкости 1000 мПа•с находится в пределах глубин спуска насоса: (РД 153–39.1-254-02 пункт 5.1.3)

+ 400 – 600 м.

- 450 – 1050 м.

- 400– 1450 м

?

Общий вес уравновешивающего груза для ПЦ60-18-3-0,5/2,5 определяется по формуле: (РД 153–39.1-254-02

пункт 5.2.3)

-Р(у) = [Р(max)- Р(min)]/2

+Р(у) = [Р(max) + Р(min)]/2

-Р(у) = 2[Р(max) + Р(min)]/Р(min)

?

Изменение уравновешивания ПЦ60-18-3-0,5/2,5 производится при изменении режима откачки и в зависимости от показаний: (РД 153–39.1-254-02 пункт 5.2.7)

- вольтметра.

- омметра.

+ амперметра.

?

В каком положении надо остановить цепной привод после установки технологического зажима: (РД 153–39.1-254-02 пункт 5.4.1)

+  когда подвеска находится в крайнем нижнем положении.

-  когда подвеска не дошла до нижнего положения 20-30см.

-  когда подвеска находится в среднем положении.

?

Уравновешенность ПЦ60-18-3-0,5/2,5 считается удовлетворительной, если разность между показаниями

амперметра при ходах вверх и вниз не превышает: (РД 153–39.1-254-02 пункт 5.2.7)

+      ± 10 % от полусуммы двух максимальных значений силы тока за цикл

-       ± 5 % от полусуммы двух максимальных значений силы тока за цикл

-       ± 15 % от полусуммы двух максимальных значений силы тока за цикл

?

В каком месте подвески полированного штока на цепном приводе  устанавливается переносной динамограф:

(РД 153–39.1-254-02 пункт 5.3.1)

-  На подвижной плите подвески.

-  На подвеске.

+ Между подвижной плитой и подвеской.

?

Какие длины хода полированного штока можно установить на цепном приводе марки ПЦ60-18-3-0.5\2.5, м:

(РД 153–39.1-254-02 пункт 3.1)

-  1,2;  2,5;  3.

-  1,6;  2,4;  3.

+  3.

?

Какое минимальное расстояние между пластами необходимо для оборудования скважины УОРЭ, м:

(РЭ 153–197-04 пункт 2.1.3)

-  1.

-  10.

+  3.

?

Какие параметры скважины ограничивают область применения УОРЭ: (РЭ 153–197-04 пункт 2.1)

+ Диаметр колонны, наличие не менее 2-х объектов разработки, расстояние между разрабатывающимися пластами, отсутствие гидрологической связи между пластами, суммарный теоретический дебит пластов, наличие АСПО.

-  Диаметр колонны, наличие не менее 2-х объектов разработки, глубина скважины, наличие зумпфа, суммарный теоретический дебит пластов, наличие АСПО.

-  Диаметр колонны, наличие не менее 3-х объектов разработки, расстояние между разрабатывающимися пластами, обводненность продукции, суммарный теоретический дебит пластов, наличие АСПО.

?

Когда забойное давление при однолифтовой ОРЭ по оптимальным параметрам у верхнего объекта больше, чем у нижнего, продукция из объекта с меньшим забойным давлением поступает в цилиндр насоса через:

(РЭ 153–197-04 пункт 1.4.1.1)

+  Основной всасывающий клапан.

- Дополнительный всасывающий клапан.

- Из обоих клапанов.

?

Местом расположения дополнительного бокового всасывающего клапана при ОРЭ выбирается точка, делящая цилиндр насоса по длине: (РЭ 153–197-04 пункт 1.4.1.1)

+ Пропорционально дебитам объектов.

- Пропорционально забойным давлениям объектов.

- Пропорционально пластовым давлениям объектов.

?

При подготовке к внедрению УОРЭ  допускается использование материалов ранее проведенных исследований скважин сроком не более: (РЭ 153–197-04 пункт 2.2.8.)

-  3 месяцев.

-  6 месяцев.

+  1 года.

?

При подготовке к внедрению УОРЭ  необходимо провести исследование скважины, объектов включающее в себя: (РЭ 153–197-04 пункт 2.2.1.)

-  Определение количества содержания АСПО.

-  Определение 8-ми членного химического анализа воды.

+ Определение обводненности, динамического уровня, динамометрирование и снятие кривой восстановления  давления.

?

Изменением, каких параметров достигается дебит, равный сумме оптимальных дебитов для каждого из объектов на скважинах оборудованных ОРЭ: (РЭ 153–197-04 пункт 2.3.8.)

-  изменением глубины подвески.

-  установкой штуцера на манифольдной линии.

+  изменением длины хода и числа качаний.

?

С какой целью в скважинах, оборудованных ОРЭ, устанавливается пакерующее устройство: (РЭ 153–197-04 пункт 1.3.1)

+  для разобщения продуктивных эксплуатируемых объектов.

-  для предотвращения попадания жидкости из пластов в межтрубное пространство.

-  для закрепления насоса в эксплуатационной колонне.

?

Какие пакеры могут быть использованы для УОРЭоднолифтовой конструкции: (РЭ 153–197-04 пункт 1.3.2)

-  пакеры М1-Х, ПРО-ЯДЖ, ПРО-ЯМО, ПДМ.

-  пакер- гильза ПГД-ГРИ, СПИОТ.

+  любой пакер, обеспечивающий герметичное разобщение объектов в скважине.

?

Забойное давление при эксплуатации скважины с УСШН с контроллерами не должно быть ниже (Дополнение к РД 153–39.1-254-02 пункт 6)

+  Минимально-допустимого.

-  Оптимального.

-  10% от пластового.

?

Система автоматизации скважины с УСШН должна обеспечивать (Дополнение к РД 153–39.1-254-02 пункт 3)

+  Функции контроля и регулирования технологических параметров, а также контроля и диагностики состояния, управления и защиты оборудования скважин с УСШН.

- Функции позволяющие следить за сохранностью наземного оборудования, с передачей информации на контрольный пункт охраняемых органов.

- Функции позволяющие предотвратить аварийные ситуации на скважине,  которые могут повлиять на выход из строя оборудования.

?

Требования, предъявляемые к рабочим местам, объектам, проездам и подходом, проходам и переходам к ним в темное время суток: (п.1.4.12)

-  Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

-  Должны иметь надежную охрану.

+  Должны быть освещены.

-  Должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

-  Должны иметь телефонную связь.

?

Расстояние между отдельными механизмами должно быть: (п.1.4.14)

+ Не менее 1 м.

- Не более 1,5 м.

- Не менее 0,75 м.

- не более 0,5 м.

- Не менее 2 м.

?

При подъеме рабочего на высоту объекты оборудуются: (п.1.4.15)

- До 1,0 м- ступени, а на высоту выше 1,0 м- лестницами с перилами.

- До 0,75 м- настил с планками, а на высоту выше 0,75 м- ступени.

- До 1,0 м- ступени, а на высоту выше 1,5 м- лестницами с перилами.

- До 0,5 м- ступени, а на высоту выше 0,75 м- лестницами с перилами.

+ До 0,75 м- ступени, а на высоту выше 0,75 м- лестницами с перилами.

?

Требования:, предъявляемые к маршевым лестницам: (п.1.4.16)

- Уклон не менее 65°, ширина не более 60 см.

- Уклон не более 60°, ширина 65 см.

- Уклон не менее 50°, ширина не менее 75 см.

+ Уклон не более 60°, ширина не менее 65 см.

- Уклон не более 65°, ширина не менее 70 см.

?

Требования, предъявляемые к ступеням лестниц: (п.1.4.16)

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 30 см и уклон вовнутрь 6-10°.

+ Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5°.

?

Запорные, отсекающие и предохранительные устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса, должны находиться: (п.1.5.17)

+ На максимально приближенном расстоянии к насосу (компрессору).

- На максимально удаленном расстоянии от насоса (компрессора).

- На максимально приближенном расстоянии к пульту управления.

- На максимально удаленном расстоянии от пульта управления.

- В любом месте по желанию заказчика.

?

Виды медицинского осмотра (обследования) работниками, занятыми на работах с опасными и вредными условиями труда: (п.1.7.2)

- Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

- Периодические (в возрасте до 21 года- ежегодные).

- Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года- ежегодные).

- Произвольные в зависимости от медицинского обследования.

?

Частота прохождения работниками обязательного психиатрического освидетельствования при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы): (п.1.7.2)

+ Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством РФ

- Не реже одного раза в год по желанию.

- Не чаще одного раза в три годы согласно Закона о труде.

- Периодичность устанавливает работодатель.

- Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть: (п.1.7.6)

- Больше одной недели.

- Менее срока проверки знаний.

+ Менее двух недель.

- Менее одного месяца.

- Менее одной недели.

?

Работники опасных производственных объектов должны быть обеспечены: (п.1.7.12)

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

- Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

- Смывающими и обезвреживающими средствами.

- Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

- Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время: (п.3.1.7)

- Проведения первичного инструктажа.

- Проведения очередного инструктажа.

- Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

- Аттестации в органах Госгортехнадзора России.

+ Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм: (п.3.5.1.2)

+ Вредных веществ в воздухе.

+ Уровни шума.

+ Вибраций.

+ Других вредных факторов.

?

Средства аварийной сигнализации и контроля состояния воздушной среды должны находиться в исправном состоянии, а их работоспособность проверяется: (п.3.5.1.10)

+ Не реже одного раза в месяц.

- Не реже двух раз в месяц.

- Не реже одного раза в шесть месяцев.

- Не реже одного раза в год.

- Перед каждой вахтой.

?

На нагнетательной линии поршневого насоса должны быть установлены: (п.3.5.1.11)

- Обратный и шаровой клапаны.

- Предохранительный и шаровой клапаны.

+ Обратный и предохранительный клапаны.

- Запорный и шаровой клапаны.

- Двухходовой и предохранительный клапаны.

?

На нагнетательной линии центробежного насоса должны быть установлены: (п.3.5.1.11)

+ Обратный клапан.

- Предохранительный клапан.

- Запорный клапан.

- Шаровой клапан.

- Двухходовой клапан.

?

Манометр для измерения рабочего давления должен выбираться со шкалой: (п.3.5.1.19)

- Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+ Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

- Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

- Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

- Чтобы предел измерения не превышал полуторакратное рабочее давление.

?

Допускается ли включение в работу аппаратов и трубопроводов с замерзшими дренажными устройствами: (п.3.5.1.28)

- Допускается.

+ Не допускается.

- Допускается при медленном пуске с постоянным контролем.

- Допускается при открытом сливе дренажного устройства.

- Допускается при не замершем предохранительном устройстве.

?

При замерзании влаги в трубопроводе должны быть приняты меры по: (п.3.5.1.33)

- Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден.

- Отключению трубопровода от общей системы.

- Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

+ Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден. Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

- Разогреву ледяной пробки.

?

Разогрев ледяной пробки в трубопроводе должен проводиться: (п.3.5.1.34)

+ Паром или горячей водой, начиная с конца замороженного участка.

- Паром или горячей водой, начиная с начала замороженного участка.

- Паром или горячей водой, начиная с середины замороженного участка одновременно в разные стороны.

- Паром или горячей водой, начиная одновременно с обоих концов замороженного участка.

- Любым из перечисленных.

?

Для открытия замерзших задвижек, вентилей и других запорных приспособлений запрещается пользоваться: (п.3.5.1.35)

- Подручными средствами применение которых увеличивает крутящий момент.

+ Крюками, ломами и трубами.

- Пневмоприводами.

- Гидроприводами.

- Электроприводами.

?

Конструкция колонной головки, фонтанной арматуры и схемы их обвязки должна обеспечивать: (п.3.5.2.1)

-  Возможность безопасного проведения технологических операций на скважине и глубинных исследований.

- Оптимальные режимы при эксплуатации и подземном ремонте скважины.

+ Оптимальные режимы работы скважины, герметизацию трубного, затрубного и межтрубного пространства, возможность технологических операций на скважине, глубинных исследований, возможность отбора проб и контроля устьевого давления и температуры.

- Возможность обеспечения правильной центровки обсадных колонн в скважине.

- Безопасный отбор проб и контроль устьевого давления и температуры, проведение работ при глушении скважины.

?

Рабочее давление фонтанной арматуры должно быть: (п.3.5.2.2)

- Определяется службой главного механика по согласованию с противофонтанной службой

+ Не менее давления опрессовки эксплуатационной колонны.

- Должно превышать давление опрессовки эксплуатационной колонны не менее чем на 10 %.

- 75 % от давления опрессовки эксплуатационной колонны.

- Согласно паспортным данным завода-изготовителя.

?

Устье скважины при эксплуатации её штанговыми насосами должно быть оборудовано: (п.3.5.2.24)

+ Запорной арматурой и сальниковым устройством для герметизации штока.

- Устройством для сигнализации об утечках продукта.

- Перфорационной задвижкой.

- Запорной арматурой и обратным клапаном.

- Шаровым клапаном и сальниковым устройством для герметизации штока.

?

Для отключения резервного насоса от коллекторов следует использовать: (п.3.5.4.87)

+ Задвижки.

- Заглушки.

- Обратный клапан.

- Обратный клапан и задвижку.

- Обратный клапан и заглушку.

?

Обвязка устья при наличии давления в скважине должна позволять проведение: (п.3.5.2.25)

+ Смена набивки сальника полированного штока при наличии давления в скважине, замер устьевого давления и температуры.

- Смена штуцера для регулирования дебита скважины.

- Смена сальника полированного штока при наличии давления в скважине, замер устьевого-давления и температуры.

- Смена набивки сальника полированного штока при наличии давления в скважине, замер устьевого давления, температуры и дебета.

- Проведение текущего ремонта без глушения скважины.

?

Электродвигатель периодически работающей скважины должен отключаться, а на его пусковом устройстве вывешиваться плакат "Не включать, работают люди!": (п.3.5.2.26)

- При длительных простоях.

+ Перед началом ремонтных работ и осмотром оборудования.

- При техническом освидетельствовании станка-качалки.

- После окончания текущего ремонта и опробовании оборудования.

- Перед началом прострелочно-взрывных работ и геофизическом исследовании скважины.

?

На пусковом устройстве и вблизи него на скважинах с автоматическим и дистанционным управлением станков-качалок должны быть постоянно укреплены плакаты: (п.3.5.2.27)

+ "Внимание! Пуск автоматический".

- "Осторожно! Высокое напряжение".

- "Без команды не включать!".

- "Опасная высота".

- "Посторонним вход запрещен!".

?

Должны иметь ограждения и быть окрашены узлы и устройства станка-качалки: (п.3.5.2.27)

-  Все вращающиеся узлы и детали.

-  Весь станок-качалка.

-  Площадка для обслуживания электропривода и площадка для обслуживания пускового устройства.

+ Кривошипно-шатунный механизм, площадка для обслуживания электропривода и площадка для обслуживания пускового устройства.

-  Кривошипно-шатунный механизм и пусковое устройство.

?

Системы замера дебита, контроля пуска-остановки скважин при автоматизированной стстеме сбора информации должны иметь выход: (п.3.5.2.29)

-  На пульт групповой замерной установки.

+ На диспетчерский пункт.

-  На насосную станцию.

-  На центральный пульт НГДУ.

-  В вагон-домик мастера.

?

Станок-качалка должен быть установлен так, чтобы исключалось соприкосновение движущихся частей с: (п.3.5.2.30)

+Ограждением.

+ Линиями электропередач.

+ Площадки для обслуживания.

+ Фундаментом или грунтом.

?

Для обслуживания тормоза станка-качалки устраивается: (п.3.5.2.31)

+ Площадка с ограждением.

- Эстакада.

- Лестница туннельного типа.

- Площадка с регулируемой высотой подъема.

- Съемное ограждение с креплением, предотвращающим несанкционированный доступ к тормозу.

?

Требования, предъявляемые к заземлению кондуктора и рамы станка-качалки? (п.3.5.2.33)

+ Кондуктор и рама станка-качалки должны быть связаны не менее чем двумя заземляющими стальными проводниками, приваренными в разных местах к кондуктору и раме.

+ В качестве заземляющих проводников может применяться сталь любых профилей. Сечение прямоугольного проводника должно быть не менее 48 кв.мм, толщина стенок угловой стали не менее 4 мм, диаметр круглых заземлителей- 10 мм.

+ Заземляющие проводники, соединяющие раму с качалкой, должны заглубляться в землю не менее чем на 0,5 м.

+ Соединения заземляющих проводников должны быть доступны для осмотра.

?

Силовой кабель от станции управления к устью скважины при ее эксплуатации погружным электронасосом должен прокладываться после клеммной коробки: (п.3.2.2.36)

+ На эстакаде или на специальных стойках-опорах.

- В заглубленных лотках.

- Герметично упакованным в гофрированный резиновый рукав.

- На бетонных подкладках или на специальных стойках.

- На П-образных выкладках или на эстакаде.

?

Монтаж и демонтаж, осмотр, ремонт и наладку наземного электрооборудования погружных электронасосов должен проводить: (п.3.5.2.37)

+ Электротехнический персонал.

-  Эксплуатационный персонал с группой по электробезопасности не ниже III.

- Рабочий персонал, обслуживающий скважину с погружным электронасосом и имеющему группу по электробезопасности не ниже III.

- Звено старшего оператора в присутствии мастера, имеющего соответствующую группу по электробезопасности.

- Персонал специализированного предприятия (подрядной организации).

?

Допустимые способы подвески кабельного ролика на мачте подъемного агрегата: (п.3.5.2.38)

- Только при помощи специальной цепи.

-  Только при помощи специальной канатной подвески.

-  На стальном канате диаметром 12,5 мм с 4 зажимами.

+При помощи цепи или на специальной канатной подвеске.

- На стальной комплектной вилке.

?

Силовой кабель электронасоса при свинчивании и развинчивании труб следует размещать: (п.3.5.2.40)

- Внутри мачты агрегата для ремонта.

+ За пределами рабочей зоны.

- Разрешается крепление к оттяжкам агрегата.

- Допускается нахождение кабеля в пределах рабочей зоны, но с соблюдением мер безопасности.

- Решает мастер в каждом конкретном случае.

?

Скорость спуска (подъёма) погружного электронасоса в вертикальную скважину не должна превышать: (п.3.5.2.41)

+ 0,25 м/сек.

- 0,15 м/сек.

- 0,10 м/сек.

- 0,20 м/сек.

- 0,30 м/сек.

?

На объектах сбора и подготовки нефти и газа (ЦПС, УПН, УКПГ, ГП), насосных и компрессорных станциях (ДНС, КС) должны быть: (п.3.5.4.6)

- Технические паспорта и документация на оборудование насосных и компрессорных станций.

+Технологическая схема, утвержденная техническим руководителем организации, с указанием номеров задвижек, аппаратов, направлений потоков, полностью соответствующих их нумерации в проектной технологической схеме.

- Приказ о назначении ответственного за проведение работ лица и технические паспорта на оборудование.

- План аварийно-спасательных мероприятий, утвержденный руководством предприятия.

- Всё перечисленное.

?

Периодичность проверок исправности предохранительной, регулирующей и запорной арматуры: (п.3.5.4.24)

- Ежесменно с регистрацией в специальном журнале.

- Ежесуточно с оформлением акта.

+ По графику с занесением результатов в вахтовый журнал.

- Еженедельно для отчета руководству.

- По решению технического руководителя предприятия.

?

Насосы, перекачивающие сернистую нефть, должны быть: (п.3.5.4.29)

- Освобождены от перекачиваемой жидкости во избежание возможного застывания.

+ Заполнены перекачиваемой жидкостью во избежание образования пирофорных отложений.

- Промыты и заполнены водой.

- Промыты и заполнены нейтральной жидкостью.

- Промыты и продуты инертным газом.

?

Функция запорных устройств на выкидных трубопроводах, непосредственно соединенных со скважинами: (п.3.5.4.189)

- Безопасная очистка трубопровода от гидратных пробок.

- Отбор проб для анализа среды.

- Поворот в обратную сторону движение продукта скважины.

+Перекрытие потока среды из скважины при аварийной разгерметизации нефтегазопровода.

- Ввод ингибитора и химических реагентов в поток среды из скважины.

?

Резервуары при отрицательной температуре окружающего воздуха оснащаются: (п. 3.5.4.227)

- непримерзающие предохранительными клапанами

- непримерзающие обратными клапанами

+ непримерзающие дыхательными клапанами

- непримерзающие искрогасительными клапанами

- парогенератором

?

Работники, выполняющие работы по очистке резервуаров и аппаратов от грязи и отложений обязаны быть: (п.3.6.36)

+ В шланговых противогазах.

-  В респираторах.

-  Дыхательный аппарат автономного действия.

-  В марлевых повязках.

-  В защитных касках.

?

Розжиг факела производить в присутствии ответственного лица в составе:  (п.3.7.5.3)

- не менее 1 человека

+ не менее 2 человек

- не менее 3 человек

- не менее 4 человек

?

К проведению ремонтных работ аппаратов, резервуаров и оборудования разрешается приступать после оформления: (п.3.6.59).

+ Наряда-допуска с указанием ответственных лиц за подготовку и проведение ремонтных работ.

-  Заказа на проведение работ.

-  Разрешения, подписанного техническим руководителем предприятия.

- Учетного листа с указанием состава ремонтной бригады.

- Ордер на проведение работ, согласованного с Госгортехнадзором России.

?

Газозащитными средствами (противогазы, изолирующие респираторы) необходимо пользоваться: (п.3.8.21)

- При проведении работ на опасном производственном объекте.

+При проведении газоопасных работ.

- При ремонте трубопроводов.

- При проведении любых работ на объектах нефтегазового комплекса.

- Только по распоряжению ответственного лица.

?

Противогазы с принудительной подачей воздуха применяются: (п.3.8.24)

+ При необходимости применять шланги длиной более 10 м.

-  При необходимости применять шланги длиной более 8 м.

-  При необходимости применять шланги длиной более 6 м.

-  При необходимости применять шланги длиной более 5 м.

-  При необходимости применять шланги длиной более 4 м.

?

Срок единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе: (п.3.8.25)

- 20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут.

+ 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 40 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 45 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут.

- Один час с последующим отдыхом не менее 20 минут.

?

В местах проведения газоопасных работ должен быть: (п.3.8.29)

+ Резервный комплект шлангового противогаза.

- Резервный комплект спецодежды.

- Резервный комплект защитных очков.

- Резервный комплект резиновых перчаток.

- Резервный комплект резиновых ботов.