Вопросы для тестирования и ответы для проверки знаний рабочих по профессии:

«Оператор по подготовке к подземному ремонту скважин»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

На основании какого документа может осуществляться деятельность, связанная с возможностью возникновения аварий, проявления опасных и вредных производственных факторов, а также с предупреждением их проявления и воздействия на работников и окружающую среду? (ПНГП п.1.2.1)

-  Свидетельства о регистрации.

-  Разрешения на производство работ.

-  Акт готовности объекта.

+ Лицензий, выдаваемых в установленном порядке.

-  Сертификата соответствия.

?

В соответствии с каким документом организация устанавливает режим работы на производственных объектах нефтяной и газовой промышленности?

(ПНГП п.1.2.24)

-   Закон о труде Российской Федерации.

+  Трудовой кодекс Российской Федерации.

-   Постановление Правительства Российской Федерации.

-   Конституция Российской Федерации.

-   Указ Президента Российской Федерации

?

Какое требование предъявляется к рабочим местам, объектам, проездам и подходам, проходам и переходам  в темное время суток? (ПНГП п.1.4.12)

-   Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

-   Должны иметь надежную охрану.

+  Должны быть освещены.

-   Должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

-   Должны иметь телефонную связь.

?

Когда следует проводить замеры уровня освещенности на рабочих местах?

(ПНГП п.1.4.12)

+ Перед вводом объекта в эксплуатацию, после реконструкции помещений, систем освещения, ежегодно, на рабочих местах.

-  Перед вводом объекта в эксплуатацию, далее ежегодно.

-  Ежедневно с записью показаний в журнале.

-  Ежесменно, после реконструкции помещений, систем освещения.

-  Ежемесячно, согласно графика планово-предупредительного ремонта.

?

Каким должно быть расстояние между отдельными механизмами?

(ПНГП п.1.4.14)

+   Не менее 1 м.

-    Не более 1,5 м.

-    Не менее 0,75 м.

-    Не более 0,5 м.

-    Не менее 2 м.

?

Какой должна быть ширина рабочих проходов между отдельными механизмами?

(ПНГП п.1.4.14)

-    Не менее 0,5 м.

-    Не более 1 м.

+    0,75 м.

-    Не более 1,5 м.

-    Выполняется по желанию заказчика.

?

Как оборудуются объекты, если требуется подъем рабочего на высоту?

(ПНГП п.1.4.15)

-    До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,0 м - лестницами с перилами.

-    До 0,75 м - настил с планками, а на высоту выше 0,75 м - ступени.

-    До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с перилами.

-    До 0,5 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

+    До 0,75 м - ступенями, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

?

Какие требования предъявляются к маршевым лестницам? (ПНГП п.1.4.16)

-    Уклон не менее 65°, ширина не более 60 см.

-    Уклон не более 60°, ширина 65 см.

-    Уклон не менее 50°, ширина не менее 75 см.

+    Уклон не более 60°, ширина не менее 65 см.

-    Уклон не более 65°, ширина не менее 70 см.

?

Какие требования предъявляются к ступеням лестниц? (ПНГП п.1.4.16)

-    Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7°.

-    Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11°.

-    Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9°.

-    Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 30 см и уклон вовнутрь 6-10°.

+    Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5°.

?

Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, расположенных на высоте? (ПНГП п.1.4.18)

+   Металлические листы, исключающие возможность скольжения, или доски толщиной не менее 40 мм

-      Доски толщиной не менее 50 мм

- Низкотемпературные стали, исключающие возможность коррозионного растрескивания.

-    Металлические пластины с антикоррозионным покрытием или доски толщиной не менее 50 мм.

?

Допускается ли просверливание отверстий диаметром не менее 20 мм по периметру настила площадки при расстоянии между отверстиями не менее 250 мм на площадках обслуживания? (ПНГП п.1.4.18)

-    Допускается, по согласованию с территориальным органом Ростехтехнадзора

-    Допускается, по согласованию с заводом-изготовителем.

-    Нет, категорически запрещено.

+   Допускается, если они выполнены до выхода настоящих Правил.

-    Нет, рекомендации пожнадзора и Минэнерго России.

?

С какой периодичностью следует испытывать предохранительные пояса и фалы статической нагрузкой? (ПНГП п.1.4.20)

-    Не реже одного раза в год.

-    Не реже двух раз в полгода.

-    Один раз в год.

-    Ежемесячно.

+   Не реже двух раз в год.

?

Что следует предпринять с оборудованием, если в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации были обнаружены несоответствия правилам технической эксплуатации и безопасности?  (ПНГП п.1.5.9)

+    Вывести из эксплуатации.

-    Привести в соответствие с требованиями технической эксплуатации.

-    Не прекращая эксплуатации сообщить в территориальный орган Ростехнадзора.

-    Вызвать представителей завода-изготовителя для устранения несоответствий.

-    Зафиксировать несоответствие в специальном журнале без остановки оборудования.

?

Кем определяются критерии вывода из эксплуатации оборудования?

(ПНГП п.1.5.26)

+   Разработчиком или организацией-изготовителем.

-    Ростехнадзором России или его территориальным органом.

-    Эксплуатирующей организацией или ее структурным подразделением.

-    Поставщиком

-    Минэнерго России по согласованию с Госстандартом.

?

Какая организация имеет право выполнять работы по определению возможности продления сроков безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений? (ПНГП п.1.5.27)

-     Поставщик.

+    Экспертная организация.

-     Разработчик.

-     Организация-изготовитель.

-     Ростехнадзор  или его территориальный орган.

?

Как следует производить резку канатов? (ПНГП п.1.5.36)

-   С использованием электросварки, имеющей надежное заземление.

+ С использованием специальных приспособлений с применением защитных очков масок).

-   С использованием газосварки и применением защитных очков (масок).

-   С использованием разрывной машины.

-   С использованием пилы по металлу и применением защитных очков (масок).

?

От чего зависит частота осмотров каната? (ПНГП п.1.5.33)

+    От характера и условий работы.

-    Согласно распоряжению эксплуатирующей организации.

-    От требований нормативных документов поставщика.

-    От требований территориального органа Ростехнадзора .

-    От рекомендаций завода-изготовителя.

?

Можно ли последовательно включать в заземляющую шину нескольких заземляемых объектов? (ПНГП п.1.6.1.11)

-     Да, если поступит разрешение от главного энергетика организации.

-     Нет, если не получено одобрение от Госэнергонадзора.

-  Допускается в исключительных случаях, по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора России.

+    Нет, ни при каких обстоятельствах.

-     Правилами безопасности этот вопрос не регламентируется.

?

Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы?

(ПНГП п.1.7.2)

-    Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

-    Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

-    Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+  Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

-    Произвольные, в зависимости от медицинского обследования.

?

Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы)?

(ПНГП п.1.7.2)

+  Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

-     Не реже одного раза в год по желанию.

-     Не чаще одного раза в три года согласно Закона о труде.

-     Периодичность устанавливает работодатель.

-     Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть...

(ПНГП п.1.7.6)

-     Больше одной недели.

-     Менее срока проверки знаний.

+    Менее двух недель.

-     Менее одного месяца.

-     Менее одной недели.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов?

(ПНГП п.1.7.12)

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

-    Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

-    Смывающими и обезвреживающими средствами.

-    Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

-    Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Работы на кустовых площадках (ограниченных территориях) с высокой концентрацией опасных производственных объектов должны осуществляться в соответствии с порядком, установленным: (ПНГП п.3.1.3)

-    Нефтегазодобывающим предприятием.

-   Нефтегазодобывающим предприятием и утвержденным территориальными органами Ростехнадзора.

+    Ростехнадзором.

-    Нефтегазодобывающим предприятием и утвержденным управляющей компанией.

-    Управляющей компанией.

?

Технические средства и методы измерений, используемые на всех стадиях и при всех видах работ на опасных производственных объектах, должны: (ПНГП п.3.1.6)

-    Иметь сертификат соответствия ГОСТ России.

+   Быть метрологически аттестованы в установленном порядке.

-    Иметь сертификаты пожарной безопасности.

-    Быть зарегистрированы в органах Энергонадзора России.

-    Иметь положительные результаты экспертизы промышленной безопасности.

?

Персонал должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА. Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время:

(ПНГП п.3.1.7)

-    Проведения первичного инструктажа.

-    Проведения очередного инструктажа.

- Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

-    Аттестации в органах Ростехнадзора.

+  Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм: (ПНГП п.3.5.1.2)

-    Вредных веществ в воздухе.

-    Уровни шума.

-    Вибраций.

-    Других вредных факторов.

+   Всех перечисленных.

?

Когда следует проводить замеры уровня освещенности помещений, рабочих мест: (ПНГП п.3.5.1.5)

-    Перед каждой рабочей вахтой.

-    После реконструкции систем освещения.

-    После реконструкции помещения.

+  Перед вводом опасного производственного объекта в эксплуатацию, а также после реконструкции помещений или систем освещения.

-    Перед вводом опасного производственного объекта в эксплуатацию.

?

Чем должны быть оборудованы производственные объекты по установленным нормам: (ПНГП п.3.5.1.6)

-    Санитарными постами.

-    Аппаратами (устройствами) для обеспечения работников питьевой водой.

-    Комнатами отдыха.

-    Местами для курения.

+    Всем перечисленным.

?

В организации должен быть назначен специальный ответственный работник (из числа руководства организации), отвечающий: (ПНГП п.3.5.1.7)

+    За функционирование системы управления промышленной безопасности.

-     За охрану окружающей среды.

-     За безопасную эксплуатацию производственных объектов.

-     За экологическую обстановку на производственном объекте.

-  За промышленную безопасность, охрану окружающей среды и экологическую обстановку на производственном объекте.

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии поршневого насоса? (ПНГП п.3.5.1.11)

-     Обратный и шаровой клапаны.

-     Предохранительный и шаровой клапаны.

+    Обратный и предохранительный клапаны.

-     Запорный и шаровой клапаны.

-     Двухходовой и предохранительный клапаны.

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии центробежного насоса? (ПНГП п.3.5.1.11)

+    Обратный клапан.

-    Предохранительный клапан.

-    Запорный клапан.

-    Шаровой клапан.

-    Двухходовой клапан.

?

Какое требование необходимо применять к насосам для перекачки легковоспламеняющихся и вредных жидкостей: (ПНГП п.3.5.1.12)

-   Должны иметь специальное разрешение Таможенного Комитета России.

+  Должны исключать пропуск продукта.

-   Требования должны быть определены эксплуатирующим предприятием.

-   Должны иметь сертификат ГОСТ России.

-   Должны иметь международное признание.

?

Какие требования предъявляются ко всем агрегатам специального назначения, используемым во взрывопожароопасных зонах? (ПНГП п.3.5.1.14)

+  Должны быть во взрывобезопасном исполнении, оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией и системой освещения.

-    Иметь степень защиты от проникновения влаги и пыли не менее IP 45.

-    Должны быть во взрывобезопасном исполнении.

-    Иметь свидетельство Энергонадзора России.

-  Иметь свидетельство Энергонадзора России и оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией.

?

Чем должны снабжаться мобильные насосные установки, предназначенные для ведения работ на скважинах: (ПНГП п.3.5.1.15)

-    Запорными и предохранительными устройствами.

-    Компенсаторами давления и предохранительными устройствами.

+   Запорными и предохранительными устройствами, иметь приборы, контролирующие основные параметры технологического процесса, выведенные на пульт управления.

-    Демпферами и системами автоматизации и контроля за работой.

-  Приборами, контролирующими основные параметры технологического процесса, выведенными на пульт управления.

?

Ревизия и поверка контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, а также блокировочных и сигнализирующих систем должны производиться:

(ПНГП п.3.5.1.17)

-    В соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем организации.

-  По плану согласованному со службой метрологии организации и утвержденному техническим руководителем организации.

-   По графику согласованному с Госстандартом России и утвержденным техническим руководителем организации.

-     Ежеквартально в соответствии с постановлением Госстандарта России.

+  По графикам, согласованным с территориальным органом Госстандарта России, службой метрологии организации и утвержденным техническим руководителем организации.

?

С какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления:

(ПНГП п.3.5.1.19)

-     Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+    Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

-    Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

-    Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

-    Чтобы предел измерения не превышал полуторакратное рабочее давление.

?

Воздух, подаваемый в систему автоматики, должен быть предварительно:

(ПНГП п.3.5.1.20)

-    Обезвожен.

+   Осушен.

-    Подогрет.

-    Очищен.

-    Все вышеперечисленное.

?

При наличии каких устройств на устье допускается производить спуск глубинных приборов и инструментов канатной техники? (ПНГП п.3.5.2.60)

-    Перфорационная задвижка.

-    Специальный устьевой герметизатор.

+   Лубрикатор с герметизирующим сальниковым устройством.

-    Температурный компенсатор.

-    Превентор с разъемным желобом.

?

Спуско-подъёмные операции следует проводить с использованием гидрофицированной лебедки, позволяющей обеспечить... (ПНГП п.3.5.2.61)

-    Торможение барабана с канатом на любой скорости и фиксированную нагрузку на канат (проволоку).

-    Расправление скруток при фиксированной нагрузке на канат (проволоку).

-    Разхаживание каната (проволоки) под фиксированной нагрузкой.

-    Фиксированную нагрузку на канат (проволоку) при проведении аварийных работ.

+  Вращение барабана с канатом в любых диапазонах скоростей и фиксированную нагрузку на канат (проволоку).

?

На какое давление должен опрессовываться лубрикатор перед установкой на скважину? (п.3.5.2.62)

-    На паспортное давление.

-    На ожидаемое давление при эксплуатации.

+   На давление, ожидаемое на устье скважины.

-    На пробное давление при эксплуатации.

-    На 50 % превышающее ожидаемое давление при эксплуатации.

?

Каким образом следует повышать давление продукции скважины при проверке лубрикатора на герметичность после его установки? (ПНГП п.3.5.2.62)

-    Свободным повышением давления до рабочего.

-    За 15 секунд 1 оборот штурвала задвижки.

+    Постепенно.

-    За 10 секунд 1 оборот штурвала задвижки.

-    По секундомеру, следя за показаниями манометра.

?

Что из перечисленного должно быть указано в плане производства работ по нагнетанию в скважину газа, пара, химических и других агентов?

(ПНГП п.3.5.3.1)

-    Порядок подготовительных работ и схема размещения оборудования.

-    Технология проведения процесса.

-    Меры безопасности.

-    Ответственный руководитель работ.

+    Все перечисленное.

?

Какое устройство должно быть установлено на нагнетательной линии у устья скважины при закачке в неё химреагентов, пара, горячей воды? (ПНГП п.3.5.3.2)

+   Обратный клапан

-    Предохранительный клапан.

-    Автоматически регулируемая задвижка.

-    Шаровой кран.

-    Тарельчатый клапан.

?

Нагнетательная система после сборки до начала закачки должна быть опрессована на... (ПНГП п.3.5.3.3)

-   Ожидаемое давление закачки.

-    Расчетное давление.

+   Полуторакратное ожидаемое рабочее давление.

-    Максимальное возможное давление.

-   Двукратное ожидаемое рабочее давление, но не более указанного в инструкции по эксплуатации оборудования.

?

Какие меры безопасности для обслуживающего персонала должны быть выполнены при производстве гидравлических испытаний нагнетательной системы?

(ПНГП п.3.5.3.4)

+ Обслуживающий персонал должен быть удален за пределы опасной зоны. Ликвидация пропусков под давлением запрещается.

-   Обслуживающий персонал должен занять места в укрытии.

-  Обслуживающий персонал должен быть отведен на расстояние не менее 100 м от рабочей зоны.

- Обслуживающий персонал должен быть удален за пределы рабочей зоны. Возвращение допускается только для ликвидации пропусков.

- Обслуживающий персонал должен быть удален до пределов опасной зоны. Ликвидацию пропусков под давлением проводить по специальному плану.

?

В чем должен убедиться руководитель работ перед началом технологического процесса на скважине с применением передвижных агрегатов? (ПНГП п.3.5.3.5)

-    В наличии прямой видимости до агрегатов.

-    В наличии средств световой сигнализации.

+   В наличии двусторонней переговорной связи.

-    В наличии средств звуковой сигнализации.

-    В наличии средств контроля давления и температуры.

?

На период тепловой и комплексной обработки вокруг скважины и применяемого оборудования должна быть установлена опасная зона радиусом не менее...

(ПНГП п.3.5.3.8)

+    50 м.

-    100 м.

-    30 м.

-    20 м.

-    75 м.

?

Какие требования предъявляются к размещению передвижных насосных установок у устья скважины? (ПНГП п.3.5.3.9)

- Передвижные насосные установки необходимо располагать не менее 10 м от устья скважины.

-  Расстояние между передвижными насосными установками должно быть не менее 1 м.

- Вспомогательные передвижные установки должны располагаться не менее 25 м от устья скважины.

-  Агрегаты устанавливаются кабинами от устья скважины.

+ Все перечисленные требования.

?

За счёт чего должна исключаться возможность образования взрывоопасных смесей внутри аппаратов и трубопроводов? (ПНГП п.3.5.3.10)

+ Технологические режимы ведения работ и конструктивное исполнение агрегатов и установок.

- Ответственность, квалификация и стаж безаварийной работы обслуживающего персонала.

- Производственный контроль на предприятии и применение сертификационного оборудования.

-  Использование пожаро - и взрывозащищенного оборудования и профессионализм персонала.

-    Присутствие ИТР и наряда пожарной охраны.

?

Выкидная линия от предохранительного устройства насоса должна быть...

(ПНГП п.3.5.3.12)

+ Жестко закреплена и выведена в сбросную емкость для сбора жидкости или на прием насоса.

- Оборудована предохранительным клапаном и выведена в приемную емкость для сбора жидкости.

-  Без резких поворотов и иметь надежную запорную арматуру.

-  В поле видимости машиниста и оборудована манометром.

-  Оборудована клапаном обратным и выведена в сбросную емкость для сбора жидкости или на прием насоса.

?

Допускается ли вибрация и гидравлические удары в нагнетательных коммуникациях? (ПНГП п.3.5.3.13)

-     Не допускается.

+    Допускается в пределах установленных норм.

-     Допускается при наличии в системе компенсаторов.

-     Допускается при длительной работе.

-     Допускается при нахождении персонала в безопасной зоне.

?

Как должны выполняться работы по закачке химреагентов? (ПНГП п.3.5.3.14)

-    С соблюдением требований, предъявляемых заказчиком.

+  С применением необходимых средств индивидуальной защиты и в соответствии с требованиями инструкции по применению данного химреагента.

-   Под непосредственным наблюдением руководителя работ.

- Подготовить необходимый запас воды, оборудования, инструментов, средств индивидуальной защиты и выполнять требования правил безопасности при проведении данного вида работ.

-   Подготовить площадку, закачку производить в светлое время суток.

?

Что из перечисленного должно находиться на месте производства работ по закачке агрессивных химреагентов в скважину? (ПНГП п.3.5.3.15)

- Аварийный запас средств индивидуальной защиты, запас технической воды и нейтрализующие элементы для раствора.

- Аварийные средства пожаротушения, запас технической воды и специально оборудованного места для нейтрализующих элементов.

- Специальная аппаратура для оповещения о разгерметизации запорной арматуры, аварийный запас воды и химреагенты для нейтрализации агрессивной среды.

+ Аварийный запас спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, запас чистой пресной воды и нейтрализующие компоненты для раствора.

-  Аварийный запас воды и инвентарная емкость для сбора остатков химреагента.

?

Как следует поступать с остатками химреагентов? (ПНГП п.3.5.3.16)

+ Собирать и доставлять в специально отведенное место, оборудованное для утилизации или уничтожения.

- При наличии нейтрализующих веществ допускается утилизировать на месте производства работ.

- Помещать в специальные могильники на глубину не менее 3 м, но выше уровня грунтовых вод.

- Собирать в специальную емкость для доставки на склад хранения.

- Производить вывоз для утилизации или уничтожения.

?

Какими техническими средствами должна быть обеспечена бригада для определения концентрации паров серной кислоты и серного ангидрида? (ПНГП п.3.5.3.18)

-    Индивидуальный счетчик концентрации паров.

-    Переносной газоаналитической аппаратурой.

+    Газоанализаторами.

-    Портативным сигнализатором присутствия в воздухе указанных паров, настроенным на их ПДК.

-    Спектроскопом.

?

Чем должны быть оснащены парогенераторные и водонагревательные установки? (ПНГП п.3.5.3.29)

-   Приборами наблюдения и записи процессов приготовления и закачки теплоносителя, средствами сигнализации в случаях нарушения технологического процесса.

- Системами автоматического оповещения в случаях нарушения технологического процесса и пенного пожаротушения.

-  Системами регистрации параметров и локализации возгорания в случаях нарушения технологического процесса и пенного пожаротушения.

+ Приборами контроля и регулирования процессов приготовления и закачки теплоносителя, средствами по прекращению подачи топливного газа.

-  Приборами измерения процесса смешения и закачки теплоносителя, контрольно-измерительной аппаратурой для регулирования расхода.

?

Укажите расстояние от парораспределительного пункта или распределительного паропровода до устья нагнетательной скважины (ПНГП п.3.5.3.31)

-     Не менее 50 м.

-     Не более 10 м.

+    Не менее 25 м.

-     Не менее 10 м.

-     Не менее 40 м.

?

Каким образом должно осуществляться управление запорной арматурой скважины, оборудованной под нагнетание пара или горячей воды? (ПНГП п.3.5.3.32)

-    Под руководством ответственного лица с подсчетом сделанных оборотов.

-    С использованием стандартного приспособления, входящего в комплект.

+    Дистанционно.

-    Вручную.

-    Через штурвал длиной 5 м.

?

В каком положении должна находиться задвижка на отводе от затрубного пространства при закачке теплоносителя (с установкой пакера)?

(ПНГП п.3.5.3.37)

-    Открыта на 5-6 оборотов.

-    Отсечена через шаровые краны от лубрикатора.

+   Открыта.

-    Закрыта.

-    Закрыта на 5-6 оборотов.

?

На каком расстоянии от ёмкости с горячим нефтепродуктом должна располагаться установка для подогрева? (ПНГП п.3.5.3.39)

-     Не более 30 м.

+    Не ближе 25 м.

-     Не ближе 40 м.

-     Не далее 50 м.

-     Не ближе 10 м.

?

Как следует устанавливать ёмкость с горячим нефтепродуктом для обработки скважины? (ПНГП п.3.5.3.41)

-    На расстоянии не более 5 м от устья скважины со стороны подъездных путей.

-    На расстоянии не далее 30 м от обваловки скважины с видимой стороны устья.

+   На расстоянии не менее 10 м от устья скважины с подветренной стороны.

-    Не менее 25 м от устья скважины с наветренной стороны.

-    На расстоянии не менее 15 м от устья скважины с учетом "розы ветров".

?

Какие меры должны быть предусмотрены в плане работ при обработке скважины горячими нефтепродуктами? (ПНГП п.3.5.3.42)

-    Обеспечивающие пожарную безопасность.

-    Обеспечивающие экологическую безопасность.

-    Обеспечивающие фонтанную безопасность.

+   Обеспечивающие безопасность работающих.

-    Обеспечивающие промышленную безопасность.

?

Что должно быть на рабочих местах? (ПНГП п.3.8.9)

-   Перечень имеющихся на рабочем месте СИЗОД.

-   Методические указания по проведению дезинфекции СИЗОД.

+  Инструкция по применению соответствующих СИЗОД, определению исправности их отдельных частей, а также по уходу, хранению и дезинфекции.

-   Список ответственных за хранение и комплектацию СИЗОД.

-   Все вышеперечисленное.

?

В какие сроки проверяется в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем организации, наличие и состояние аварийного запаса фильтрующих противогазов? (ПНГП п.3.8.14)

-     Ежесменно.

-     Раз в неделю.

+    Не реже одного раза в месяц.

-     Не реже одного раза в пол года.

-     Не реже одного раза в год.

?

Бытовые помещения при ремонте скважины должны располагаться от устья скважины на расстоянии: (ПНГП п.4.4.3.)

-   30 м.

-   50 м.

-   Не менее высоты мачты.

+  Не менее высоты мачты агрегата плюс 10 м.

-   25 м.

?

Работы на высоте при монтаже и ремонте вышек запрещается:

(ПНГП п.4.4.6.)

-   При скорости ветра более 15 м/с.

-   Во время грозы, ливня.

-   Во время снегопада и при гололедице.

-   В темное время суток без искусственного освещения.

+  Всё перечисленное.

?

Оттяжки подъемных агрегатов должны иметь натяжение: (ПНГП п.4.4.7.)

-   не менее 400-450 кгс

+  не менее 400-500 кгс

-   не менее 500-550 кгс

-   не менее 500-600 кгс

-   не менее 450-550 кгс

?

Рабочая площадка для ремонта скважины должна иметь размеры:

(ПНГП п.4.4.10.)

-     не менее 2х4м.

+    не менее 3х4 м.

-     не менее 3,5х4,5м.

-     не менее 2х4м.

-     не менее 4х5м.

?

Освещённость рабочих мест на устье скважины должна быть не менее:

(ПНГП п.4.4.14)

-  75 лк.

-  25 лк.

-  50 лк.

+ 100 лк.

-  15 лк.

?

Агрегаты (установки) для ремонта скважин грузоподъемностью свыше 40тс должны отвечать следующим дополнительным требованиям: (ПНГП п.4.5.3.)

+  Агрегат должен иметь автоматический ограничитель высоты подъема талевого блока.

-   Должен устанавливаться на горизонтальную площадку.

-   Агрегат должен иметь балкон верхового рабочего.

-   Монтироваться на расстоянии не менее 2 м от устья скважины.

-   Иметь освещение.

?

Перед началом работ по текущему и капитальному ремонту скважин бригада должна быть ознакомлена: (ПНГП п. 4.6.1.)

-  С возможными осложнениями и авариями в процессе работ.

-  С планом работы.

-  С планом ликвидации аварии.

-  С возможными осложнениями и авариями в процессе работ, с планом работ.

+ С возможным осложнениями и авариями в процессе работ, с планом работ, с планом локализации и ликвидации аварии.

?

На время прострелочных работ вокруг устья скважины устанавливается опасная зона радиусом: (ПНГП п.4.6.21)

-   Не менее 50м.

-   Не менее 25м.

+  Не менее 10м.

-   Не менее 5м.

-   Не менее 20м.

?

Приемные мостки-стеллажи устанавливаются  горизонтально или с уклоном не более (ПНГП п.4.4.11)

-   1:30

+  1:25

-   1:10

-   1:15

-   1:35

?

Промывочный шланг должен быть обмотан стальным мягким канатом диаметром: (ПНГП п.4.4.9)

+  Не менее 8 мм

-   Не менее 10 мм.

-   Не менее 12 мм.

-   Не менее 14 мм.

-   Не менее 6 мм.

?

Передвижение агрегатов по ремонту скважин и транспортирование оборудования на скважину проводится под руководством: (ПНГП п.4.4.1.)

-  Мастера бригады.

-  Начальника цеха.

+ Ответственного лица, назначенного в установленном порядке.

-  Бурильщика или старшего оператора.

-  Машиниста подъёмного агрегата.

?

Устье скважины вместе с ПВО должно быть опрессовано на давление:

(ПНГП п.4.7.4)

-  10 МПа

-  Превышающее на 25% максимально возможное пластовое давление.

+ Превышающее на 10% максимально возможное пластовое давление.

-  5 МПа.

-  15 МПа

?

Ёмкость для долива скважины должна быть оборудована: (ПНГП п.4.4.13)

-  Манометром.

-  Контрольно-измерительными приборами.

-  Дренажной линией.

+ Уровнемером и иметь соответствующую градуировку.

-  Обратным клапаном.

?

Глушению подлежат все скважины с пластовым давлением: (ПНГП п.4.6.5)

-     Выше 10 МПа

+ Выше гидростатического и скважины, в которых сохраняются условия фонтанирования или газонефтеводопроявлений при пластовых давлениях ниже гидростатического.

-     Выше гидростатического.

-     По усмотрению недропользователя.

-     Скважины, где возможно газонефтеводопроявление.

?

Скважина должна быть обеспечена запасом жидкости соответствующей плотности в количестве: (ПНГП п.4.6.10)

+  Не менее двух объемов скважины.

-   Не менее 30м3.

-   Не менее 3 объемов скважины.

-   Не менее 50 м3.

-   Не менее 1.5  объемов скважины.

?

Транспортировка оборудования на скважину и строительно-монтажные работы могут быть начаты при выполнении следующих условий: (ПНГП п.4.1.5)

-   Наличие планов работ.

-   Проверки  готовности трассы передвижения агрегатов.

-   Заключении  договоров на производство работ с подрядчиками.

-   При наличии проектов

+  Все перечисленное.

?

Применять срощенные канаты для оснастки талевой системы агрегатов:

(ПНГП п.1.5.35)

-   Разрешается.

-   Разрешается по согласованию с органами Ростехнадзора.

-   Разрешается при  наличии сертификата на канат.

+  Запрещается.

-   Разрешается в исключительных случаях.

?

Выбраковка и замена канатов производятся в соответствии с критериями, установленными: (ПНГП п.1.5.33)

-   Заводом поставщиком.

-   ПНГП

+  Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

-   Техническими условиями.

-   Согласно инструкции.

?

Запрещается использование канатов (ПНГП п.1.5.33)

+  Одна из прядей оборвана.

-  Число оборванных проволок на шаге свивки каната диаметром до 20 мм составляет более 10%..

-   Канат замазучен.

- Число оборванных проволок на шаге свивки каната, диаметром  свыше 20 мм составляет более 5%.

-   Не соответствует климатическим условиям.

?

К типовым канатам должны прикладываться: (ПНГП п1.5.30)

-  Паспорт.

-  Инструкции по эксплуатации.

-  Разрешение Ростехнадзора России (Рос технадзора).

+ Сертификат.

-  Договор на покупку.

?

План работы по текущему и капитальному ремонту скважин должен содержать

(ПНГП п.4.3.2)

+  Сведения о конструкции и состоянии скважины.

-   Сведения об оснащении агрегата.

-   Замеры уровня освещённости.

-   Схему подземных коммуникаций.

-   Акт приёма-сдачи скважин на ремонт.

?

Запрещается передвижение оборудования: (ПНГП п.4.4.1)

-   При видимости менее 50м.

-   При скорости ветра более 20м/с.

-   При видимости менее 40м.

-   При видимости менее 50м и скорости ветра более 15 м/с.

+  При видимости менее 50 м и скорости ветра более 30 м/с.

?

Проведение спуско-подъёмных операций без исправного индикатора веса:

(ПНГП п.4.6.11)

-   Разрешается при аварийных работах.

-   Разрешается в присутствии мастера бригады.

-   Разрешается при глубине скважин до 1000 м.

+  Запрещается.

-   Разрешается при наличии ограничителя грузоподъемности.

?

Где должны находиться запорные, отсекающие, разгружающие и предохранительные устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора? (ПНГП п.1.5.17)

+  На максимально приближенном расстоянии к насосу (компрессору).

-   На максимально удаленном расстоянии от насоса (компрессора).

-   На максимально приближенном расстоянии к пульту управления.

-   На максимально удаленном расстоянии от пульта управления.

-   В любом месте по желанию заказчика.

?

В каких случаях запрещается проводить СПО? ( ПНГП п.2.7.2.10)

-   неполном составе вахты;

-   неисправности оборудования, инструмента;

-   неисправности ограничителя подъёма талевого блока.

-   неисправности ограничителя грузоподъёмности лебёдки

+   во всех перечисленных случаях.

?

В какие сроки проводится проверка знаний по безопасному ведению работ у рабочих? (ПНГП п.1.7.3)

-   Ежесменно.

-   Ежеквартально.

+  Ежегодно.

-   Один раз в пять лет.

-   Один раз в три года.

?

До какого значения следует снизить давление в скважине перед разборкой арматуры? (ПНГП п. 4.6.7.)

-   до избыточного.

-   до минимального.

+  до  атмосферного.

-   до снижения давления.

-   по визуальному осмотру.

?

Кто несет ответственность за сохранность и исправность средств индивидуальной защиты? (ПНГП п.1.8.5)

-   Руководитель предприятия.

-   Буровой мастер и его помощник.

+  Должностное лицо, назначенное руководителем предприятия.

-   Сам работник.

-   Помощник руководителя предприятия.

?

Норма освещённости превенторной установки: (ПНГП п.2.5.10)

-    30 лк;

+   75 лк;

-   10 лк;

-   100 лк.

-   50 лк;

?

Периодичность проверки состояния ограничителя грузоподъёмности лебёдки и ограничителя подъёма талевого блока? ( ПНГП п.2.6.19)

-   Через каждые 2 часа;

-   Через каждые 4 часа;

+  Перед началом работы каждой вахты;

-   Не реже одного раза в сутки.

-   Через каждые 3 часа;

?

Как должно осуществляться производство работ в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность? (ПНГП п.1.2.17.)

-   Согласно инструкции.

-   После инструктажа на рабочем месте.

+  По наряду-допуску.

-   Ростехнадзором России или его территориальным органом.

-   Разрешается в присутствии мастера бригады.

?

На каком расстоянии от устья скважины устанавливается основной пульт управления превентором? (ПНГП п.2.7.6.10.)

-  не менее 5 м.

+ не менее 10 м.

-  не менее 15 м.

-  не менее 20 м.

-  не менее 25 м.

?

Кто несет ответственность за неприменение или за применение не по назначению средств индивидуальной защиты? ( ПНГП п.1.7.14)

-   Руководитель предприятия.

-   Мастер.

-   Должностное лицо, назначенное администрацией предприятия.

+  Сам работник.

-   Помощник.

?

При каком уменьшении диаметра талевого каната от первоначального, в результате  поверхностного  износа  или коррозии, он  должен  быть отбракован?

(ПНГП п.1.5.33.)

-   более 5%;

+   на 7% и более;

-    на 15%;

-    на 20%;

-    на 25%.

?

Мачты смонтированных агрегатов для ремонта скважин должны находиться от воздушных линий электропередачи на расстоянии: (ПНГП п.4.1.4.)

-   охранная зона ЛЭП.

-   не менее 10 м.

-   не менее 25 м.

-   не менее высоты мачты.

+  не менее высоты мачты плюс охранная зона ЛЭП.

.

?

Передвижение агрегатов по ремонту скважин и транспортирование оборудования на скважину должно проводиться под руководством: (ПНГП п.4.4.1.)

-   машиниста подъёмника.

-   оператора.

+  ответственного лица, назначенного в установленном порядке.

-   мастера.

-  бурильщика.

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей

?

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- В состоянии комы.

- При частой рвоте.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

- При ранении шеи.

?

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- 5 - 10 минут

+ 10 - 15 минут

- 10 - 20 минут

- 15 - 20 минут

- 15 - 25 минут

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- 3 метра

- 5 метра

- 7 метра

+ 10 метров

- 15 метров

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости,приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении:

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время

не более часа

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложитьхолод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Признаки закрытого перелома костей конечности

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

Признаки артериального кровотечения

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки венозного кровотечения

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами