Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Слесарь по ремонту нефтепромыслового оборудования»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

На рабочих местах, а также во всех местах опасного производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных и (или) опасных производственных факторов, должны быть? (ПБ 08-624-03 п. 1.4.11)

+ предупредительные знаки;

+ надписи;

?

Какое расстояние должно быть между отдельными механизмами? (ПБ 08-624-03 п. 1.4.14)

- 0,75;

+ 1;

- 0,5;

?

Маршевые лестницы должны быть с двух сторон оборудованы перилами высотой? (ПБ 08-624-03 п. 1.4.16)

- 0,9 м;

- 1,2 м;

+ 1 м;

?

Регулировка тормоза должна обеспечивать запас хода при торможении? (РД 153-39.1-252-02 стр. 26)

+ на 3 – 4 зуба фиксатора и отсутствия нагрева диска;

- на 1 – 2 зуба фиксатора и отсутствия нагрева диска;

- на 2 – 3 зуба фиксатора и отсутствия нагрева диска;

?

Какое расстояние должно быть при крайнем нижнем положении головки балансира? (РД 153-39.1-252-02 стр. 28)

- 300 мм;

+ 200 мм;

- 15 см;

?

Какое расстояние между зажимами на канате подвески устьевого штока должно быть? (РД 153-39.1-252-02 стр. 28)

+ не менее шести диаметров каната;

- не менее трёх диаметров каната;

- не менее десяти диаметров каната;

?

Число зажимов на каждом канате подвески устьевого штока должно быть не менее: (РД 153-39.1-252-02 стр. 28) (ПБ 08-624-03 п. 1.4.32)

+ трёх;

- шести;

- двух;

?

Какой должен быть диаметр каната штанговращателя? (РД 153-39.1-252-02 стр. 30)

- 9-10 мм;

+ 6-8 мм;

- 3-4 мм;

?

Рабочие площадки должны иметь настил (ПБ 08-624-03 п. 1.4.18):

+ из досок толщиной не менее 40 мм;

+ из металлических  листов с поверхностью, исключающей возможность скольжения;

- из арматуры диаметром 20 мм с размером ячеек 100х100 мм;

- из нержавеющей стали с гладкой поверхностью;

?

Высота перильчатого ограждения у станка-качалки должна быть не менее (РД 153-39.1-252-02 стр. 32):

- 2,5 м;

- 1 м;

+ 1,5 м;

- 2 м;

?

Кондуктор должен быть связан с рамой станка-качалки не менее (РД 153-39.1-252-02 стр. 42) (ПБ 08-624-03 п. 3.5.2.33):

- одним заземляющим стальным проводником;

+ двумя заземляющими стальными проводниками;

?

Расстояние от нижней точки кривошипа станка-качалки до земли должно быть не менее (РД 153-39.1-252-02 стр. 45):

- 100 мм;

- 150 мм;

+ 200 мм;

?

Гравийно-песчаное основание при монтаже фундамента и монтаже привода на фундамент, выполняемое в грунте должно быть толщиной (РД 153-39.1-252-02 стр. 45):

- 0,05 м;

+ 0,2 м;

- 0,1 м;

?

Запрещается использование канатов, если (ПБ 08-624-03 п. 1.5.33):

- в результате поверхностного износа, коррозии диаметр каната уменьшился на 5 процентов и более;

- в результате поверхностного износа, коррозии диаметр каната уменьшился на 6 процентов и более;

+ в результате поверхностного износа, коррозии диаметр каната уменьшился на 7 процентов и более;

?

Резку стального каната следует производить с использованием (ПБ 08-624-03 п. 1.5.36):

- электросварки с применением защитной маски;

- газосварки с применением защитных очков;

+ специальных приспособлений с применением защитных очков (масок);

?

Срок стажировки установленный работодателем, дающий право допуска к работам на опасных производственных объектах не может быть менее (ПБ 08-624-03 п. 1.7.6):

- десяти дней;

- трёх дней;

+ двух недель;

?

На напорном трубопроводе центробежного насоса должен быть установлен (ПБ 08-624-03 п. 3.5.4.78):

- фильтр;

- дренажное устройство;

+ обратный клапан;

- пружинно-предохранительный клапан;

?

Ремонт насоса после его остановки следует начинать когда температура насоса не будет превышать в градусах Цельсия (ПБ 08-624-03 п. 3.6.83):

+ 30 градусов;

- 45 градусов;

- 60 градусов;

?

Фильтрующие противогазы допускается применять, если содержание кислорода в воздухе (ПБ 08-624-03 п. 3.8.22):

- не ниже 15 процентов;

- ниже 16 процентов;

+ не ниже 16 процентов;

?

Время единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе (ПБ 08-624-03 п. 3.8.25):

- не должно превышать 30 минут с последующим отдыхом 5 минут;

- не должно превышать 60 минут с последующим отдыхом 10 минут;

+ не должно превышать 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут;

?

Контроль воздушной среды переносными газоанализаторами при аварийных работах в загазованной зоне должен производиться не реже

- одного раза в смену;

+ одного раза в 30 минут;

- одного раза в час;

?

Очистить место проведения огневых работ и места установки сварочных агрегатов и баллонов с газами от горючих материалов в радиусе не менее (Инструкция по организации и проведению сварочных и других огневых работ на объектах ОАО «Татнефть» пукт 3.5):

- 3 м;

- 2 м;

- 4 м;

+ 5 м;

?

К огневым работам относятся производственные операции с применением работ?(Инструкция по организации и проведению сварочных и других огневых работ на объектах ОАО «Татнефть»)

+ долбёжные работы;

+ газоэлектросварка и резка;

+ паяльные работы;

+ варка битумов и смол;

+ механическая обработка металла с выделением искр;

?

Предельно-допустимая концентрация сероводорода в воздухе рабочей зоны (Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 процентов объёмных, пункт 1.26.9):

- 300 мг/куб.м;

- 3 мг/куб.м;

+ 10 мг/куб.м;

?

Мгновенное отравление, судороги и потеря сознания, сопровождающиеся быстрой смертью от остановки дыхания, а иногда и от паралича сердца может наступить при концентрации (Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 процентов объёмных, пункт 1.26.9):

- 200-280 мг/куб.м;

+ 1000 мг/куб.м;

- 300 мг/куб.м;

?

Рабочая зона – пространство, ограниченное по высоте над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих, по высоте (Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 процентов объёмных, стр.9):

+ 2 м;

- 2,5 м;

- 3 м;

?

Предельно-допустимая концентрация сероводорода в смеси с углеводородами в воздухе рабочей зоны составляет (Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 процентов объёмных, пункт 1.26.9):

- 10 мг/куб.м;

- 0,008 мг/куб.м;

+ 3 мг/куб.м;

?

Противогазы применяют при температуре окружающей среды? ( ИБТВ 084-02 пункт 3.5.)

+ от минус 30 градусов С  до плюс 50 градусов  С

- от минус 20 градусов С  до плюс 60 градусов  С

- от минус 30 градусов С  до плюс 60 градусов  С

?

Для подбора шлем - маски противогаза, необходимо произвести два измерения головы сантиметровой линейкой. ( ИБТВ 084-02 пункт 3.7.)

+ длины (в см.) круговой линии, проходящей по краю подбородка,    щекам и через высшую точку головы (макушку);

- длины (в см.) окружности, проходящей по лбу через бровные дуги до   затылка;

+ длины (в см.) полуокружности, соединяющей ушные отверстия по лбу   через бровные дуги;

?

При отсутствии принудительной подачи воздуха длина шланга у шлангового противогаза не должна превышать: ( ИБТВ 084-02 пункт 3.31.)

- 20 м.

+ 15 м.

- 25 м.

?

Оказание первой помощи следует производить: ( ИБТВ 084-02 пункт 7. 2. 4.)

+ до восстановления самостоятельного ритмичного дыхания и сердцебиения;

- до отсутствия признаков жизни;

+ вплоть до прибытия врача;

- в течении 1 часа;

- в течении 30 минут;

?

Что означает пять сигналов (звуковых, световых, или поданной сигнально-спасательной верёвкой? ( ИБТВ 084-02 приложение №3)

- "НАЗАД"

- "Стой прекрати работу"

- "Уходи от опасности"

+ "Помогите в работе"

?

Рекомендуемый угол заострения зубила для рубки стали средней твёрдости должен быть: ("Общий курс слесарного дела" стр.59)

+ 60 градусов

- 45 градусов

- 35 градусов

?

Рукоятка молотка, на который насаживается ударник: ("Общий курс слесарного дела" стр.62)

+ расклинивается деревянным клином, смазанным столярным клеем;

+ расклинивается металлическим клином, на котором делают насечки;

- не расклинивается;

- зависит из какой древесины сделана рукоятка;

?

С целью увеличения диаметра отверстия, улучшения качества поверхности, повышения точности (уменьшения конусности, овальности) применяют процесс? ("Общий курс слесарного дела" стр.62)

+ зенкерования;

- зенкование;

?

Авария - это:(№116-ФЗ)

- отказ технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;

+ разрушение сооружений  и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;

- отклонение от режима технологического процесса;

+ неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ;

?

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ для лиц мужского пола старше 18 лет является обязательным для грузов массой: (СНИП 12-03-99 частьI пункт 8.2.4.)

- 20 кг;

- 40 кг;

+ 50 кг;

?

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным при подъёме грузов на высоту более: (СНИП 12-03-99 частьI пункт 8.2.4.)

- 1,5 м.

+ 2,0 м.

- 1,8 м.

?

Нарушение соединения кривошипа с валом редуктора возникает в результате: (Архипов К.И.,Попов В.И.,Попов И.В. "Справочник по станкам-качалкам" таблица 14)

+ попреждение шпоночного паза на валу;

+ смятие шпонки;

- ослабления болтов корпуса подшипника;

+ износ пальца и втулки;

?

Чрезмерый нагрев корпуса редуктора происходит в результате: (Архипов К.И.,Попов В.И.,Попов И.В. "Справочник по станкам-качалкам" таблица 14)

- ослабление натяжение ремней;

+ недостатка масла в редукторе;

+ Избыток масла в редукторе;

?

Корпус верхнего подшипника червяка насоса-дозатора, типа НД, заполняется консистентной тугоплавкой смазкой на: (Н298.00000ПС пункт 6.14.3)

- 1/2 свободного объёма;

+ 2/3 свободного объёма;

- на полный оъём;

?

Замена масла, заливаемого в корпус редуктора насоса-дозатора, типа НД, производится через: (Н298.00000ПС пункт 6.14.3)

+ 1500 часов работы;

- 2000 часов работы;

- 2500 часов работы;

?

Агрегат электронасосный дозировочный одноплунжерный, типа НД, запускается на: (Н298.00000ПС пункт 6.12)

- открытую запорную арматуру на всасывающем трубопроводе и на закрытую запорную арматуру на нагнетательном трубопроводе;

+ открытую запорную арматуру на всасывающем трубопроводе и на открытую запорную арматуру на нагнетательном трубопроводе;

?

После заливки уровень масла в редукторе насоса-дозатора, типа НД, должен закрывать: (Н298.00000ПС пункт 8.6.2)

+ половину глазка маслоуказателя;

- глазок маслоуказателя должен быть закрыт маслом полностью;

- на глазке маслоуказателя масло должно быть слегка заметно;

?

Несоосность осей валов насоса и электродвигателя не должна превышать: (инструкция по эксплуатации и уходу Насосы типа ЦНС 180-85...425 пункт 2.4.1)

+ 0,05 мм.

- 0,10 мм.

- 0,15 мм.

?

На напорном трубопроводе насоса ЦНС должен быть: (инструкция по эксплуатации и уходу Насосы типа ЦНС 180-85...425 пункт 2.4.3, 2.4.6)

+ обратный клапан;

+ задвижка;

- предохранительый клапан;

+ манометр;

- фильтр;

?

Пуск насоса ЦНС производится  на: (инструкция по эксплуатации и уходу Насосы типа ЦНС 180-85...425 пункт 2.6.1)

+ открытую запорную арматуру на всасывающем трубопроводе и на закрытую запорную арматуру на нагнетательном трубопроводе;

- открытую запорную арматуру на всасывающем трубопроводе и на открытую запорную арматуру на нагнетательном трубопроводе;

?

Температура нагрева подшипников у насоса типа ЦНС не должна превышать: (инструкция по эксплуатации и уходу Насосы типа ЦНС 180-85...425 пункт 2.6.4)

+ 80 градусов  С

- 85 градусов  С

- 90 градусов  С

?

Уравновешенность станка-качалки удовлетворительная если разность между показаниями амперметра при ходах вверх и вниз не превышает: (РД153-39,1-252-02)

+ отклонение (+-) 10 % от полусуммы двух максимальных значений силы тока за цикл;

- отклонение (+-) 15 % от полусуммы двух максимальных значений силы тока за цикл;

- отклонение (+-) 20 % от полусуммы двух максимальных значений силы тока за цикл;

?

На нагнетательной линии поршневого насоса до запорного устройства должен быть установлен: (ПБ 08-624-03 пункт 3.5.1.11)

+ обратный клапан;

+ предохранительный клапан;

?

Назовите в какой  области применяется газовая сварка для восстановления деталей?

+Для сварки тонколистового материала;

-Для сварки любых материалов;

-Для наплавки износостойкого материала;

?

Какую часть всего объема занимает ремонт оборудования путем восстановления первоначальных размеров деталей с помощью технологических процессов сварки и наплавки?

- 90%;

- 50%;

+ 70%;

?

Назовите способы восстановления работоспособности изношенных сопряжений:

-Выправление;

-Регулирование зазора;

+Изменение первоначальных размеров;

?

В каких единицах измеряется подача центробежного насоса?

+Метр куб. / час;

-Литры / час;

-Килограмм / час;

?

Каким способом  удаляют отложения солей и смол в теплообменниках?

-Прожиганием;

-Пропариванием;

+Промывкой керосином и горячей водой;

?

Обвязка насоса трубопроводами выполняется?

-Сваркой;

-На резьбе;

+На фланцах;

?

Капитальный ремонт центробежного насоса проводится через:

+26000 ч;

-40000 ч;

-16000 ч;

?

Чем объясняется пропуск жидкости или газа во фланцевых соединениях?

-Затяжкой «наперекос»;

-Плохой прокладкой;

+Неравномерным нагреванием деталей;

?

Как правильно вести обтяжку фланцев с металлическими прокладками?

-«Крестообразно»;

+«Вкруговую»;

-Любым способом;

?

Для чего необходимо  проводить обкатку оборудования?

-Для улучшения смазки;

-Для уменьшения шума;

+Для приработки деталей;

?

От каких  факторов  зависит повышенный износ деталей?

+От воздействия давления;

+От воздействия температуры;

?

Какое количество заглушаемых трубок допускается при ремонте трубного пучка теплообменника?

-10%;

+15%;

-20%;

?

Для чего применяется способ восстановления детали – цементация?

-Повысить пластичность;

+Повысить твердость поверхности;

-Повысить прочность;

?

При каких значениях давления и температуры среды в трубопроводе применяют прокладки из паронита?

-1,5МПа – 290 градусов С;

-1МПа – 150 градусов С;

+ 4МПа -  400 градусов С;

?

Какие виды ремонтов включает в себя П.П.Р.?

+Только текущий;

+Только капитальный;

?

У поршневых насосов при изменении напора подача…

+Остается неизменной;

-Увеличивается;

-Уменьшается;

?

Какой тип насосов применяется для перекачки нефти и нефтяных  эмульсий?

+Поршневые;

+Центробежные;

?

Через сколько часов работы центробежных насосов производят текущий ремонт?

-1500ч;

+ 4500ч;

- 3500ч;

?

Каким способом проверяют качество сварных швов на днище резервуаров?

-Просвечиванием рентген-лучами;

-Ультразвуком;

+Вакуумом;

?

К какому способу восстановления деталей относится отпуск?

-Гальваническому;

+Термическому;

-Механическому;

?

На каком типе насосов основным рабочим органом является рабочее колесо?

-Дозировочном;

-Ротационном;

+Центробежном;

?

При каком виде ремонта центробежных насосов применяют шабрение секций?

-Текущем;

+ Капитальном;

- В обоих случаях;

?

Кривизна шпильки может быть допущена на величину от ее длины не более, чем:

-На  0,01мм;

-На  0,025мм;

+На  0,001мм;

?

Если цилиндр скважинного насоса имеет равномерный износ, то он может быть:

+Собран с плунжером рем.размера;

-Брак;

-Годен к восстановлению в цехе;

?

Восстановление внутренних поверхностей детали при нежестких требованиях к наружным размерам поверхности достигается:

-Осадкой;

+ Обжимом;

-Раздачей;

?

Какой должен быть срок стажировки на рабочем месте, устанавливаемый работодателем,   дающий право допуска к работам на опасных производственных объектах?

+Не менее 2-х недель;

-Не более 2-х недель;

-Не более 1,5 недель;

?

Когда разрешается дальнейшая эксплуатация оборудования, если было обнаружено его несоответствие требованиям правил технической эксплуатации?

-После указания мастера;

+После устранения недостатков;

-После разрешения начальника цеха;

?

Допускается ли ремонт сосудов, находящихся под давлением?

-Допускается,если рядом мастер;

-Только с письменного разрешения гл. инженера;

+Не  допускается;

?

Какая должна быть периодичность проведения учебно-тренировочных занятий по плану ликвидации аварий на объектах месторождений с высоким содержанием сероводорода?

+Не реже 1 раза в месяц;

-Не реже 1 раза в квартал;

-Не реже 1 раза в полгода;

?

Какую ширину должны иметь лестницы тоннельного типа ?

-Не менее 50см;

-Не менее 65см;

+Не менее 60см;

?

Чему должны соответствовать грузовые стропы, изготовленные из стальных канатов ?

- Маркировке груза;

+ Установленным требованиям;

- Грузоподъемности крана;

?

Через какое время проверяется работоспособность аварийной сигнализации ?

+Не реже 1-раза в месяц;

-Не реже 1-раза в год;

-Не реже 1-раза в полгода;

?

При каком содержании кислорода в воздушной среде применяются фильтрующие противогазы?

-Не менее 12%;

-Не более 16%;

+Не менее 16%;

?

Какова предельно допустимая концентрация углеводородов в воздухе?

-180мг/м;

-260мг/м;

+300мг/м;

?

Во время пропарки аппаратов на установках с высоким содержанием сероводорода допускается температура поверхностей:

-50 градусов С;

+60 градусов С;

-30 градусов С;

?

Какие значения выбиваются на хвостиках заглушек?

-Номер порядковый и толщина материала;

-Температура и давление;

+Номер порядковый и давление;

?

Какое расстояние должно быть между отдельными механизмами?

+1м;

-0,75м;

-1,25м;

?

Чем оборудуются объекты, для обслуживания которых требуется подъем рабочего на высоту более 0,75м?

-Ступенями;

+Лестницами с перилами;

-Площадками обслуживания;

?

При какой температуре следует начинать ремонт насоса после его остановки?

-Не более 60С;

-Не более 50С;

+Не более 30С;

?

В какой последовательности должен производиться ремонт насоса, связанный с разборкой, в том числе и торцевых уплотнений?

-После закрытия  задвижками;

-После отключения от питания;

+После остановки, снятия давления, подготовки к ремонту, отключения задвижками и установки  заглушек;

?

Где должны отбираться пробы проверки воздуха на загазованность перед началом сварки или газовой резки в колодцах и котлованах?

-По усмотрению сварщика;

-С любого места ;

+С наиболее плохо вентилируемых мест;

?

Что следует использовать для отключения резервного насоса от всасывающих и напорных коллекторов?

+Только задвижки;

-Обратный клапан;

-Возможны оба  варианта;

?

В какой последовательности должна производиться разборка тарелок при ремонте колонных аппаратов?

-Не имеет значения;

+Сверху вниз;

-Снизу вверх;

?

Назовите марку противогаза и отличительную окраску фильтрующей коробки для защиты от паров органических веществ.

-Зеленый, марки В;

-Красный, марки Б;

+Коричневый, марки А;

?

При каких концентрациях сероводорода отравления наступает почти мгновенно?

-100мг/м3 ;

-600мг/м3;

+1000мг/м3;

?

Установка и снятие заглушек должны регистрироваться в ….

-В вахтовом журнале;

+В спец. журнале записи установки и снятия заглушек;

-Возможны оба варианта;

?

При ведении ремонтных работ с лесов допускается временное применение деревянных настилов из досок толщиной не менее:

+40мм;

-50мм;

-30мм;

?

Контроль воздушной среды переносными газоанализаторами должен производить обслуживающий персонал при аварийных работах в загазованной зоне не реже:

-1раза в 60 мин;

+1раза в 30 мин;

-1раза в 45мин;

?

При отсутствии в конструкциях пружинного предохранительного клапана приспособления для принудительного открывания проверка срабатывания должна осуществляться:

-Нет необходимости;

+На стендах;

-Во время тарировок;

?

Назовите предельно-допустимую концентрацию сероводорода в смеси с углеводородами в воздухе.

-5мг/м3;

-10мг/м3;

+3 мг/м3;

?

Назовите в какой  области применяется газовая сварка для восстановления деталей?

+Для сварки тонколистового материала;

-Для сварки любых материалов;

-Для наплавки износостойкого материала;

?

Какую часть всего объема занимает ремонт оборудования путем восстановления первоначальных размеров деталей с помощью технологических процессов сварки и наплавки?

- 90%;

- 50%;

+ 70%;

?

Назовите способы восстановления работоспособности изношенных сопряжений:

-Выправление;

-Регулирование зазора;

+Изменение первоначальных размеров;

?

В каких единицах измеряется подача центробежного насоса?

+Метр куб. / час;

-Литры / час;

-Килограмм / час;

?

Каким способом  удаляют отложения солей и смол в теплообменниках?

-Прожиганием;

-Пропариванием;

+Промывкой керосином и горячей водой;

?

Обвязка насоса трубопроводами выполняется?

-Сваркой;

-На резьбе;

+На фланцах;

?

Капитальный ремонт центробежного насоса проводится через:

+26000 ч;

-40000 ч;

-16000 ч;

?

Чем объясняется пропуск жидкости или газа во фланцевых соединениях?

-Затяжкой «наперекос»;

-Плохой прокладкой;

+Неравномерным нагреванием деталей;

?

Как правильно вести обтяжку фланцев с металлическими прокладками?

-«Крестообразно»;

+«Вкруговую»;

-Любым способом;

?

Для чего необходимо  проводить обкатку оборудования?

-Для улучшения смазки;

-Для уменьшения шума;

+Для приработки деталей;

?

От каких  факторов  зависит повышенный износ деталей?

-От воздействия давления;

-От воздействия температуры;

+От всех факторов;

?

Какое количество заглушаемых трубок допускается при ремонте трубного пучка теплообменника?

-10%;

+15%;

-20%;

?

Для чего применяется способ восстановления детали – цементация?

-Повысить пластичность;

+Повысить твердость поверхности;

-Повысить прочность;

?

При каких значениях давления и температуры среды в трубопроводе применяют прокладки из паронита?

-1,5МПа – 290 С;

-1МПа – 150 С;

+ 4МПа -  400 С;

?

Какие виды ремонтов включает в себя П.П.Р.?

-Только текущий;

-Только капитальный;

+Все перечисленные;

?

У поршневых насосов при изменении напора подача…

+Остается неизменной;

-Увеличивается;

-Уменьшается;

?

Какой тип насосов применяется для перекачки нефти и нефтяных  эмульсий?

+Поршневые;

+Центробежные;

?

Через сколько часов работы центробежных насосов производят текущий ремонт?

-1500ч;

+ 4500ч;

- 3500ч;

?

Каким способом проверяют качество сварных швов на днище резервуаров?

-Просвечиванием рентген-лучами;

-Ультразвуком;

+Вакуумом;

?

К какому способу восстановления деталей относится отпуск?

-Гальваническому;

+Термическому;

-Механическому;

?

На каком типе насосов основным рабочим органом является рабочее колесо?

-Дозировочном;

-Ротационном;

+Центробежном;

?

При каком виде ремонта центробежных насосов применяют шабрение секций?

-Текущем;

+ Капитальном;

- В обоих случаях;

?

Кривизна шпильки может быть допущена на величину от ее длины не более, чем:

-На  0,01мм;

-На   0, 025мм;

+ На  0,001мм;

?

Если цилиндр скважинного насоса имеет равномерный износ, то он может быть:

+Собран с плунжером рем.размера;

-Брак;

-Годен к восстановлению в цехе;

?

Восстановление внутренних поверхностей детали при нежестких требованиях к наружным размерам поверхности достигается:

-Осадкой;

+ Обжимом;

-Раздачей;

?

Какой должен быть срок стажировки на рабочем месте, устанавливаемый работодателем,   дающий право допуска к работам на опасных производственных объектах?

+Не менее 2-х недель;

-Не более 2-х недель;

-Не более 1,5 недель;

?

Когда разрешается дальнейшая эксплуатация оборудования, если было обнаружено его несоответствие требованиям правил технической эксплуатации?

После указания мастера;

+ После устранения недостатков;

-После разрешения начальника цеха;

?

Допускается ли ремонт сосудов, находящихся под давлением?

-Допускается,если рядом мастер;

-Только с письменного разрешения гл. инженера;

+Не  допускается;

?

Какая должна быть периодичность проведения учебно-тренировочных занятий по плану ликвидации аварий на объектах месторождений с высоким содержанием сероводорода?

+ Не реже 1 раза в месяц;

-Не реже 1 раза в квартал;

-Не реже 1 раза в полгода;

?

Какую ширину должны иметь лестницы тоннельного типа ?

-Не менее 50см;

- Не менее 65см;

+ Не менее 60см;

?

Чему должны соответствовать грузовые стропы, изготовленные из стальных канатов ?

- Маркировке груза;

+ Установленным требованиям;

- Грузоподъемности крана;

?

Через какое время проверяется работоспособность аварийной сигнализации ?

+Не реже 1-раза в месяц;

-Не реже 1-раза в год;

-Не реже 1-раза в полгода;

?

При каком содержании кислорода в воздушной среде применяются фильтрующие противогазы?

-Не менее 12%;

-Не более 16%;

+Не менее 16%;

?

Какова предельно допустимая концентрация углеводородов в воздухе?

-180мг/м;

-260мг/м;

+300мг/м;

?

Во время пропарки аппаратов на установках с высоким содержанием сероводорода допускается температура поверхностей:

- 50С;

+ 60С;

-30С;

?

Какие значения выбиваются на хвостиках заглушек?

-Номер порядковый и толщина материала;

-Температура и давление;

+Номер порядковый и давление;

?

Какое расстояние должно быть между отдельными механизмами?

+1м;

-0,75м;

-1,25м;

?

Чем оборудуются объекты, для обслуживания которых требуется подъем рабочего на высоту более 0,75м?

-Ступенями;

+Лестницами с перилами;

-Площадками обслуживания;

?

При какой температуре следует начинать ремонт насоса после его остановки?

-Не более 60С;

-Не более 50С;

+Не более 30С;

?

В какой последовательности должен производиться ремонт насоса, связанный с разборкой, в том числе и торцевых уплотнений?

-После закрытия  задвижками;

-После отключения от питания;

+После остановки, снятия давления, подготовки к ремонту, отключения задвижками и установки  заглушек;

?

Где должны отбираться пробы проверки воздуха на загазованность перед началом сварки или газовой резки в колодцах и котлованах?

-По усмотрению сварщика;

-С любого места ;

+С наиболее плохо вентилируемых мест;

?

Что следует использовать для отключения резервного насоса от всасывающих и напорных коллекторов?

+Только задвижки;

-Обратный клапан;

-Возможны оба  варианта;

?

В какой последовательности должна производиться разборка тарелок при ремонте колонных аппаратов?

-Не имеет значения;

+Сверху вниз;

-Снизу вверх;

?

Назовите марку противогаза и отличительную окраску фильтрующей коробки для защиты от паров органических веществ.

-Зеленый, марки В;

-Красный, марки Б;

+Коричневый, марки А;

?

При каких концентрациях сероводорода отравления наступает почти мгновенно?

-100мг/м3 ;

-600мг/м3;

+1000мг/м3;

?

Установка и снятие заглушек должны регистрироваться в ….

-В вахтовом журнале;

+В спец. журнале записи установки и снятия заглушек;

-Возможны оба варианта;

?

При ведении ремонтных работ с лесов допускается временное применение деревянных настилов из досок толщиной не менее:

+40мм;

-50мм;

-30мм;

?

Контроль воздушной среды переносными газоанализаторами должен производить обслуживающий персонал при аварийных работах в загазованной зоне не реже:

-1раза в 60 мин;

+1раза в 30 мин;

-1раза в 45мин;

?

При отсутствии в конструкциях пружинного предохранительного клапана приспособления для принудительного открывания проверка срабатывания должна осуществляться:

-Нет необходимости;

+На стендах;

-Во время тарировок;

?

Назовите предельно-допустимую концентрацию сероводорода в смеси с углеводородами в воздухе.

-5мг/м3;

-10мг/м3;

+3 мг/м3;

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку?

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей

?

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами?

- В состоянии комы.

- При частой рвоте.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

- При ранении шеи.

?

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках?

- 5 - 10 минут

+ 10 - 15 минут

- 10 - 20 минут

- 15 - 20 минут

- 15 - 25 минут

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение?

- 3 метра

- 5 метра

- 7 метра

+ 10 метров

- 15 метров

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)?

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении?

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении:

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее:

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия:

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении?

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Признаки закрытого перелома костей конечности

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

Признаки артериального кровотечения

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки венозного кровотечения

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами